Naslovnica
Strokovno izobraževanje
ELEKTROMAGNETNO
SEVANJE
Matjaž Vidmar
AKOS, Ljubljana, 22.5.2015

---
Seznam
Seznam prosojnic predavanja: ELEKTROMAGNETNO SEVANJE
1 - Sevanje neusmerjenega vira
2 - Sevana polja in moči
3 - Sevanje usmerjenega vira
4 - Toplotni učinki sevanja
5 - Ograja okoli vira sevanja
6 - Domet brezvrvične zveze v praznem prostoru
7 - Nekoherentna in koherentna oddaja in sprejem
8 - Efektivna površina koherentne antene
9 - Fraunhoferjev pogoj (Rayleighjeva razdalja)
10 - Friisova enačba za domet koherentne zveze
11 - Domet v logaritemskih merskih enotah
12 - Izvedbe usmerjenih anten
13 - Smerni diagram antene
14 - Šumna temperatura antene
15 - Polarizacija elektromagnetnega valovanja
16 - Faktor skladnosti polarizacije
17 - Statika, Fresnel in Fraunhofer
18 - Induktivni sklop v bližnjem polju

---
Neusmerjen
A=4%pi r^2
vec E nitalic[V/m]
Prazen
prostor
P_sevana
r
vec S nitalic left[W over m^2 right]
P_sevana=%eta P_TX
Žarnica η
S=P_sevana over A
vec H nitalic[A/m]
P_TX
Krogla
S={%eta P_TX}over{4%pi r^2}
1 - Sevanje neusmerjenega vira

---
Polja
Sevanje:~~~E over H=Z_0=sqrt{%mu_0 over %epsilon_0}approx 377%OMEGA
vec E nitalic[V/m]
Vršne
vrednosti
        polja
vec S=1 over 2 vec E times vec H func*
vec E ortho vec S
vec E ortho vec H
S={abs vec E}^2 over{2 Z_0}
E=sqrt{2 Z_0 S}
vec S nitalic left[W over m^2 right]
vec H ortho vec S
Efektivne
vrednosti
        polja
vec H nitalic[A/m]
vec S=vec E_eff times vec H_eff func*
Prazen~prostor~%mu_0,%epsilon_0 newline alignl brez~izgub!
S={abs vec E_eff}^2 over{Z_0}
E_eff=sqrt{Z_0 S}
2 - Sevana polja in moči

---
Usmerjen
Smernost~D={4%pi}over %OMEGA
Prostorski
kot
Žaromet D
%OMEGA nitalic[srd]
S=P_sevana over A
P_sevana=%eta P_TX
A=%OMEGA r^2
Žarnica η
vec S
r
P_TX
EIRP=D P_sevana=G P_TX
Dobitek~G=%eta D
S={%eta P_TX}over{%OMEGA r^2}={%eta D P_TX}over{4%pi r^2}={G P_TX}over{4%pi r^2}
3 - Sevanje usmerjenega izvora

---
Toplotni
Sonce
Učinek
sevanja
Gostota pretoka
moči S
Poljska
jakost Eeff
Sončna
svetloba
1kW/m2
100mW/cm2
614Veff/m
Zaznaven
učinek
100W/m2
10mW/cm2
194Veff/m
Varna
meja
10W/m2
1mW/cm2
61Veff/m
Zakonska
omejitev
0.1W/m2
10μW/cm2
6Veff/m
S=1 nitalic kW/nitalic m^2
A_maček=0.05 nitalic m^2
(na površini Zemlje)
   Črn
      maček
P_RX=S cdot A_maček
P_RX=50 nitalic W
4 - Toplotni učinki sevanja

---
Ograja
EIRP=+68 nitalic dBm=10^(68/10) cdot 1 nitalic mW=6.3 nitalic kW
G
POZOR
SEVANJE
Zgled: newline P_TX=100 nitalic W newline G=18 nitalic dBi
vec S
vec S
r
Ograja
Opozorilna
tabla
P_TX
LTE
Zaprto
območje!
Prepovedan
dostop!
S={abs E_eff}^2 over{Z_0}={EIRP}over{4%pi r^2}
Ograja
EU zakonodaja newline E_eff<=6 nitalic V_eff/nitalic m
r>=sqrt{{Z_0 EIRP} over{4%pi {abs E_eff}^2}}=72.5 nitalic m
5 - Ograja okoli vira sevanja

---
Domet
Smernost~D={4%pi}over %OMEGA
Prostorski
kot
A>A_RX
Žaromet D
%OMEGA
P_sevana=%eta_TX P_TX
P_RX
color white A_RX
color white %eta_RX
Žarnica ηTX
vec S
r
Dobitek~G=%eta_TX D
P_TX
P_RX=A_RX %eta_RX S={A_RX %eta_RX %eta_TX D P_TX}over{4%pi r^2}=P_TX cdot{{A_RX %eta_RX G}over{4%pi r^2}}
6 - Domet brezvrvične zveze v praznem prostoru

---
Koherenca
Koherentna
oddaja
Nekoherentni
        sprejem
Fazna skupina
   LASER
D newline %eta
~
R
A_RX
Faza
določena!
Elektrarna
Fotodioda
Faza
nepomembna
Nekoherentna
oddaja
~
Toplotni vir
LED
~
R
D newline %eta
A_RX
~
Koherentni
sprejem
~
Faza
nedoločena
Faza
pomembna!
   Fazna skupina
Enorodovno vlakno
7 - Nekoherentna in koherentna oddaja in sprejem
IR daljinec
Prenos energije
Radijska zveza
Toplotni šum

---
Efektivna
Koherentna
oddaja
D_TX newline %eta_TX newline G_TX newline A_effTX
A_effTX={%lambda^2}over{4%pi} cdot D_TX
A_effTX={%lambda^2}over{4%pi} cdot{G_TX over %eta_TX}
~
A_TX
Faza
določena!
A_eff=A cdot %eta_O equiv efektivna~površina
%eta_O equiv izkoristek~osvetlitve
 ηO≈50%...80%
Koherentni
sprejem
D_RX={4%pi}over{%lambda^2} cdot A_effRX
A_effRX newline %eta_RX newline D_RX newline G_RX
R
A_RX
G_RX={4%pi}over{%lambda^2} cdot A_effRX cdot %eta_RX
     Faza
pomembna!
8 - Efektivna površina koherentne antene
Radijska zveza

---
Fraunhofer
%DELTA l approx d^2/8r
Koherentni
    sprejem
r+%DELTA l
Točkasti
vir sevanja
A_RX
r>>d
Pogoj faze strožji od amplitude A>ARX
d
%DELTA P_dB approx 20 log_10 {sin %DELTA %phi/2}over{%DELTA %phi/2}
        Faza
pomembna!
%lambda
Δl
Δφ[rd]
ΔP[dB]
r≥
Uporaba
λ/2
π
-3.922
d2/4λ
Globinska ostrina fotoaparata
λ/4
π/2
-0.912
d2/2λ
Lord Rayleigh 1891
λ/8
π/4
-0.224
d2/λ
λ/16
π/8
-0.056
2d2/λ
Meritev radijskih signalov
9 - Fraunhoferjev pogoj (Rayleighjeva razdalja)

---
Friis
Koherentna
oddaja
Koherentni
sprejem
r>={2d_TX^2}over %lambda+{2d_RX^2} over %lambda
d_TX
d_RX
R
~
Prazen prostor
D_TX newline %eta_TX newline G_TX newline A_effTX
A_effRX newline %eta_RX newline D_RX newline G_RX
P_TX
Harald Friis 1945
P_RX
P_RX=P_TX{%eta_TX D_TX A_effRX %eta_RX}over{4%pi r^2}
P_RX=P_TX G_TX G_RX left({%lambda}over{4%pi r} right)^2
Zapis z dobitki anten:
color white{Recipročnost!}
P_RX=P_TX {%eta_TX A_effTX A_effRX %eta_RX}over{%lambda^2 r^2}
Zapis s površinami anten:
10 - Friisova enačba za domet koherentne zveze

---
Logaritem
D[nitalic dBi]=10 log_10 D newline G[nitalic dBi]=10 log_10 G
dBi ≡ dB glede na neusmerjen (izotropni) vir
D[nitalic dBd]=D[nitalic dBi]-2.15 nitalic dB newline G[nitalic dBd]=G[nitalic dBi]-2.15 nitalic dB
dBd ≡ dB glede na polvalni dipol
 Iskanje nesreče s Friisovo enačbo na tisoč in en način:
P_RX[nitalic dBm]=P_TX[nitalic dBm]+G_TX[nitalic dBi]+G_RX[nitalic dBi]func+ newline func+ 20log_10 %lambda[nitalic m]-20log_10 r[nitalic m]-21.98 nitalic dB
%lambda[nitalic m]approx 299.7/f[nitalic MHz]~~zrak:~n=1.0003
P_RX[nitalic dBm]=P_TX[nitalic dBm]+G_TX[nitalic dBi]+G_RX[nitalic dBi]func- newline func- 20log_10 f[nitalic MHz]-20log_10 r[nitalic m]+27.55 nitalic dB
11 - Domet v logaritemskih merskih enotah

---
Izvedbe
Skupina
Zbiralno
zrcalo
Dielektrična
zbiralna leča
εr>1
~
~
~
TEM lijak
Razpršilna Umetni dielektriki
   leča Zbiralna leča
~
~
εr>1
εr<1
12 - Izvedbe usmerjenih anten

---
Diagram
Krogelne newline koordinate newline 3 nitalic D=(r,%THETA,%PHI) newline binom binom {0<=r[nitalic m]<+infinity} {0<=%THETA[nitalic rd]<=%pi} {0<%PHI[nitalic rd]<2%pi}
vec E=vec1_P %alpha I func e^{-j2%pi r over %lambda}over r F(%THETA,%PHI)
vec E(r,%THETA,%PHI)
vec1_r
z
vec1_%PHI
color green {vec1_P equiv nitalic polarizacija}
vec r
vec1_%THETA
F(θ,Φ) ≡ amplitudni smerni diagram
%THETA
F(%THETA,%PHI=0)equiv Ravnina~H
r
F(%THETA,%PHI=%pi/2)equiv Ravnina~E
z
y
%rho
|F(θ,Φ)|2 ≡ močnostni smerni diagram
%PHI
D={4%pi {abs{F(%THETA_MAX,%PHI_MAX)}}^2}over{llint from{4%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA}
x
I
~
20 log|F(θ,Φ)| ≡ decibelski smerni diagram
13 - Smerni diagram antene

---
Temperatura
F(%THETA,%PHI)
B
Naravni
vir sevanja
P_N
G newline T_S
≈
T_A
T(%THETA,%PHI)
Sprejemnik
dodaja šum TS
%eta=1
Vir dodaja šum TA
Brezizgubna antena
ne dodaja šuma!
Boltzmannova konstanta
za toplotni šum:
T_A={llint from{4%pi} T(%THETA,%PHI) {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA}over{llint from{4%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA}
k_B approx 1.38 cdot 10^-23 nitalic {J/K}
Moč šuma na
izhodu sprejemnika:
TA ≡ utežena vsota šuma T(Θ,Φ)
P_N=G cdot B cdot k_B cdot (T_A+T_S)
14 - Šumna temperatura antene
Toplotni šum

---
Polarizacija
Linearne~komponente: newline E_V=vec E cdot vec1_V newline E_H=vec E cdot vec1_H
Koordinate newline (V,H,z)
V
Antena
vec E
z
Glavni snop
Krožne~komponente: newline E_L=vec E cdot vec1_L func* newline E_D=vec E cdot vec1_D func* newline Q=E_L over E_D
H
 Prečno valovanje: dve neodvisni polarizaciji!
Krožni~smerniki: newline vec1_L={vec1_V+j vec1_H}over sqrt 2 newline vec1_D={vec1_V-j vec1_H}over sqrt 2
Osno~razmerje: newline R=abs{{1+abs Q}over{1-abs Q}}~~~R_dB=20log_10 R
15 - Polarizacija elektromagnetnega valovanja

---
Skladnost
Oddajna
antena
Sprejemna
antena
%eta={abs{1+Q_TX Q_RX}}^2over{(1+{abs Q_TX}^2)(1+{abs Q_RX}^2)}
Q_TX
Q_RX
Polarizacija TX
QTX
RTX
Faktor skladnosti η / polarizacija RX
VP
HP
RHCP
LHCP
PP45
PP135
VP
1
∞
1
0
1/2
1/2
1/2
1/2
vec1_V
HP
-1
∞
0
1
1/2
1/2
1/2
1/2
vec1_H
RHCP
0
1
1/2
1/2
1
0
1/2
1/2
vec1_D
LHCP
∞
1
1/2
1/2
0
1
1/2
1/2
vec1_L
PP45
-j
∞
1/2
1/2
1/2
1/2
0
1
(vec1_V+vec1_H)/sqrt2
PP135
j
∞
1/2
1/2
1/2
1/2
1
0
(vec1_V-vec1_H)/sqrt2
16 - Faktor skladnosti polarizacije

---
Bliznje
E over H=Z_0
Fraunhofer:
daljne polje
Fresnel:
sevano polje
MIMO:
C/B≈20bit
Dve polarizaciji
C/B≤10bit
Večrodovni prenos
C/B≥50bit
r={2d^2}over %lambda
r=%lambda over{2%pi}
E over H<>Z_0
Samo tu obstajajo:
Friisova enačba
 Nikola
Tesla
D, G, newline F(%THETA,%PHI),
E over H approx Z_0
Statika:
bližnje polje
 Gulielmo
Marconi
Točkasti
vir sevanja
17 - Statika, Fresnel in Fraunhofer

---
Induktivni
E over H<>Z_0~rightarrow~Potrebna~ločena~meritev~vec E~ter~vec H
sqrt A_TX, sqrt A_RX<<r<<%lambda over{2%pi}
A_RX
A_TX
I_TX
I_RX
M=%mu over{2%pi}cdot{{A_TX A_RX}over r^3}
%mu=%mu_0
P_TX
Mahjen~domet:~P_RX=P_TX %alpha r^-6
P_RX
~
R
color white{func Re left[vec S right]=f left(I_TX ,I_RX right)} newline color white{Brez~sevanja!}
   Uporaba:
   RFID in druge zveze kratkega dosega
   Prenos energije (brezžično polnjenje)
18 - Induktivni sklop v bližnjem polju