5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.1.2012

1. Svetilo v koordinatnem izhodišču (r,Θ,Φ) seva moč P=100W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m?

(A) 1r•12W/m2 (B) 1φ•12W/m2 (C) 1θ•8W/m2 (D) 1r•8W/m2

2. Pravokotni kovinski valovod ima mejno frekvenco fm=2.2GHz za osnovni rod. Pri kateri frekvenci f=? doseže skupinska hitrost vg=0.5c0?

(A) 1.10GHz (B) 1.69GHz (C) 2.54GHz (D) 4.40GHz

3. Če kompleksno valovno število zapišemo v obliki k=β-jα, za potujoči val v dobrem dielektriku z zanemarljivo majhnimi izgubami (γ→0) velja:

(A) α=0 (B) α<β (C) α=β (D) α>β

4. EM valovanje opišemo z valovnim številom k=(19-j1)rd/m. Kolikšno je upadanje jakosti električnega polja al=? (v dB/m) na meter dolžine?

(A) 4.3dB/m (B) 8.7dB/m (C) 19dB/m (D) 27dB/m

5. Izračunajte vdorno globino δ=? v kositer (Sn) pri frekvenci f=1GHz! Kositer ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=8.3•106S/m.

(A) 1μm (B) 2.2μm (C) 5.5μm (D) 13.9μm

6. Dvovod je načrtovan za Zk=100Ω in ima izgubno upornost R/l=3Ω/m pri frekvenci f=100MHz. Kolikšne izgube vnaša l=200m dvovoda?

(A) 3dB (B) 6.5dB (C) 13dB (D) 26dB

7. Koaksialni kabel z Ržile=2mm in Roklopa=7mm ter dielektrikom εr=2 je uporaben do najvišje frekvence (nastop TE11):

(A) 5.3GHz (B) 7.5GHz (C) 10.6GHz (D) 15GHz

8. Zaradi stresanega EM polja je karakt. impedanca Zk mikrotrakastega voda v primerjavi s preprostim približkom Zk' trakastega voda:

(A) Zk<Zk' (B) Zk=Zk' (C) Zk>Zk' (D) Zk=Zk'•√2

9. Za učinkovito proizvodnjo sinhrotronske svetlobe v področju rentgenskih žarkov moramo pospešiti elektrone na energijo:

(A) nekaj keV (B) nekaj MeV (C) nekaj GeV (D) nekaj TeV

10. V visokoenergetskem pospeševalniku pospešujemo naelektrene delce do najvišjih energij z naslednjo vrsto polja:

(A) enosmerni B (B) izmenični B (C) enosmerni E (D) izmenični E

11. 2D elektrostatsko nalogo rešujemo po metodi končnih razlik. Kolikšen je potencial točke V0=?, če ima sosede V1=1V, V2=2V, V3=3V in V4=4V?

(A) 0.00V (B) 2.50V (C) 2.82V (D) 10.00V

12. Pri reševanju 2D elektromagnetne naloge (s prečno izmero d) po metodi momentov narašča število enačb oziroma neznank sorazmerno z:

(A) d (B) d2 (C) d3 (D) √d

Priimek in ime: Elektronski naslov: