1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. Svetilka v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) seva svetlobno moč P=50W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 1r•6W/m2	(B) 1φ•6W/m2	(C) 1θ•4W/m2	(D) 1r•4W/m2

2. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 1050km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce?

(A) 21ºW	(B) 12ºW	(C) 18.5ºW	(D) 28.5ºW

3. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z, je rezultat računske operacije odvajanja grad(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) vektor, K/m	(B) skalar, K/m	(C) vektor, K.m	(D) skalar, K.m

4. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci f=918kHz ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence fž=50Hz. Na mestu sprejema na oddaljenosti r=10m od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:

(A) │E│/│H│=377Ω	(B) │E│/│H│>377Ω	(C) │E│/│H│<377Ω	(D) │E│=0

5. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radio-navigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci f=1.57542GHz. Smernost D=? antene GPS sprejemnika sme znašati največ:

(A) 3dBi	(B) 3dBd	(C) 3	(D) 2dBi

6. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=10kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2μs	(B) 2ms	(C) 20ms	(D) 0.2s

7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

8. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=150MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

9. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte f=1421MHz. Premera antene radioteleskopa znaša d=100m. Na kateri najmanjši razdalji r=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?

(A) 95m	(B) 950m	(C) 9500m	(D) 95km

10. Antene za f=1GHz žal ne moremo pritrditi drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti e=1cm od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze Φ=?:

(A) ±6º	(B)±12º	(C) ±18º	(D) ±24º

11. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost Rs=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Pri kateri frekvenci f'=? se sevalna upornost zanke podvoji:

(A) 1.091MHz	(B) 1.189MHz	(C) 1.414MHz	(D) 2MHz

12. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice d=0.05λ. Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola Z=R+jX=? pri napajanju točno v sredini:

(A) R>73Ω, X<0Ω	(B) R=73Ω, X=0Ω	(C) R=73Ω, X>0Ω	(D) R<73Ω, X=0Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z, je rezultat računske operacije odvajanja grad(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) skalar, K/m	(B) vektor, K.m	(C) skalar, K.m	(D) vektor, K/m

2. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci f=918kHz ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence fž=50Hz. Na mestu sprejema na oddaljenosti r=10m od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:

(A) │E│/│H│>377Ω	(B) │E│/│H│<377Ω	(C) │E│=0	(D) │E│/│H│=377Ω

3. Svetilka v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) seva svetlobno moč P=50W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 1φ•6W/m2	(B) 1θ•4W/m2	(C) 1r•4W/m2	(D) 1r•6W/m2

4. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 1050km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce?

(A) 12ºW	(B) 18.5ºW	(C) 28.5ºW	(D) 21ºW

5. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -60dBm	(B) -50dBm	(C) -40dBm	(D) -70dBm

6. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=150MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.5m	(B) 0.6m	(C) 0.7m	(D) 0.4m

7. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte f=1421MHz. Premera antene radioteleskopa znaša d=100m. Na kateri najmanjši razdalji r=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?

(A) 950m	(B) 9500m	(C) 95km	(D) 95m

8. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radio-navigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci f=1.57542GHz. Smernost D=? antene GPS sprejemnika sme znašati največ:

(A) 3dBd	(B) 3	(C) 2dBi	(D) 3dBi

9. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=10kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2ms	(B) 20ms	(C) 0.2s	(D) 2μs

10. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice d=0.05λ. Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola Z=R+jX=? pri napajanju točno v sredini:

(A) R=73Ω, X=0Ω	(B) R=73Ω, X>0Ω	(C) R<73Ω, X=0Ω	(D) R>73Ω, X<0Ω

11. Antene za f=1GHz žal ne moremo pritrditi drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti e=1cm od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze Φ=?:

(A)±12º	(B) ±18º	(C) ±24º	(D) ±6º

12. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost Rs=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Pri kateri frekvenci f'=? se sevalna upornost zanke podvoji:

(A) 1.189MHz	(B) 1.414MHz	(C) 2MHz	(D) 1.091MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

2. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=150MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

3. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte f=1421MHz. Premera antene radioteleskopa znaša d=100m. Na kateri najmanjši razdalji r=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?

(A) 95m	(B) 950m	(C) 9500m	(D) 95km

4. Antene za f=1GHz žal ne moremo pritrditi drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti e=1cm od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze Φ=?:

(A) ±6º	(B)±12º	(C) ±18º	(D) ±24º

5. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost Rs=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Pri kateri frekvenci f'=? se sevalna upornost zanke podvoji:

(A) 1.091MHz	(B) 1.189MHz	(C) 1.414MHz	(D) 2MHz

6. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice d=0.05λ. Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola Z=R+jX=? pri napajanju točno v sredini:

(A) R>73Ω, X<0Ω	(B) R=73Ω, X=0Ω	(C) R=73Ω, X>0Ω	(D) R<73Ω, X=0Ω

7. Svetilka v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) seva svetlobno moč P=50W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 1r•6W/m2	(B) 1φ•6W/m2	(C) 1θ•4W/m2	(D) 1r•4W/m2

8. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 1050km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce?

(A) 21ºW	(B) 12ºW	(C) 18.5ºW	(D) 28.5ºW

9. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z, je rezultat računske operacije odvajanja grad(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) vektor, K/m	(B) skalar, K/m	(C) vektor, K.m	(D) skalar, K.m

10. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci f=918kHz ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence fž=50Hz. Na mestu sprejema na oddaljenosti r=10m od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:

(A) │E│/│H│=377Ω	(B) │E│/│H│>377Ω	(C) │E│/│H│<377Ω	(D) │E│=0

11. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radio-navigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci f=1.57542GHz. Smernost D=? antene GPS sprejemnika sme znašati največ:

(A) 3dBi	(B) 3dBd	(C) 3	(D) 2dBi

12. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=10kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2μs	(B) 2ms	(C) 20ms	(D) 0.2s

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -60dBm	(B) -50dBm	(C) -40dBm	(D) -70dBm

2. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=10kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2ms	(B) 20ms	(C) 0.2s	(D) 2μs

3. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice d=0.05λ. Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola Z=R+jX=? pri napajanju točno v sredini:

(A) R=73Ω, X=0Ω	(B) R=73Ω, X>0Ω	(C) R<73Ω, X=0Ω	(D) R>73Ω, X<0Ω

4. Antene za f=1GHz žal ne moremo pritrditi drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti e=1cm od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze Φ=?:

(A)±12º	(B) ±18º	(C) ±24º	(D) ±6º

5. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=150MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.5m	(B) 0.6m	(C) 0.7m	(D) 0.4m

6. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte f=1421MHz. Premera antene radioteleskopa znaša d=100m. Na kateri najmanjši razdalji r=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?

(A) 950m	(B) 9500m	(C) 95km	(D) 95m

7. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radio-navigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci f=1.57542GHz. Smernost D=? antene GPS sprejemnika sme znašati največ:

(A) 3dBd	(B) 3	(C) 2dBi	(D) 3dBi

8. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z, je rezultat računske operacije odvajanja grad(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) skalar, K/m	(B) vektor, K.m	(C) skalar, K.m	(D) vektor, K/m

9. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci f=918kHz ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence fž=50Hz. Na mestu sprejema na oddaljenosti r=10m od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:

(A) │E│/│H│>377Ω	(B) │E│/│H│<377Ω	(C) │E│=0	(D) │E│/│H│=377Ω

10. Svetilka v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) seva svetlobno moč P=50W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 1φ•6W/m2	(B) 1θ•4W/m2	(C) 1r•4W/m2	(D) 1r•6W/m2

11. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 1050km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce?

(A) 12ºW	(B) 18.5ºW	(C) 28.5ºW	(D) 21ºW

12. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost Rs=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Pri kateri frekvenci f'=? se sevalna upornost zanke podvoji:

(A) 1.189MHz	(B) 1.414MHz	(C) 2MHz	(D) 1.091MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov: