1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 40074km	(B) 30699km	(C) 20037km	(D) 15349km

2. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo B=rotA. Kakšne merske enote ima vektorski potencial A[?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v Tesla=Vs/m2?

(A) Vs/m	(B) Vs/m2	(C) Vs/m3	(D) As/m2

3. Neusmerjena svetilka moči P=100W je postavljena na vrh droga višine h=6m nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? na tleh na vodoravni razdalji d=8m od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 0.221W/m2	(B) 0.124W/m2	(C) 0.080W/m2	(D) 0.041W/m2

4. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c=3.108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

5. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine BV=10kHz?

(A) ni sprememb	(B) 3.16-krat	(C) 10-krat	(D) 100-krat

6. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+10dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

7. Sevalno upornost male žične zanke a<<λ najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo Єr=4. Sevalna upornost zanke RS se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

(A) 8krat večja	(B) 4krat večja	(C) 2krat manjša	(D) 4krat manjša

8. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-30º pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod -30º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 0dBd	(B) 8dBd	(C) 3dBi	(D) 6dBi

9. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=225MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

10. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu f=4GHz. Premer antene zemeljske postaje znaša d=22m. Na kateri najmanjši razdalji rMIN=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnici?

(A) 51.6m	(B) 129m	(C) 12.9km	(D) 51.6km

11. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najvišjo velikost impedance |Z|MAX?

(A) 150MHz	(B) 300MHz	(C) 450MHz	(D) 600MHz

12. V primerjavi z enakomerno in sofazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

(A) ožji snop	(B) večjo	(C) enak	(D) manjšo
    sevanja	smernost D	dobitek G	smernost D

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine BV=10kHz?

(A) 10-krat	(B) 100-krat	(C) ni sprememb	(D) 3.16-krat

2. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+10dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -50dBm	(B) -40dBm	(C) -70dBm	(D) -60dBm

3. Sevalno upornost male žične zanke a<<λ najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo Єr=4. Sevalna upornost zanke RS se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

(A) 2krat manjša	(B) 4krat manjša	(C) 8krat večja	(D) 4krat večja

4. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-30º pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod -30º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 3dBi	(B) 6dBi	(C) 0dBd	(D) 8dBd

5. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=225MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.6m	(B) 0.7m	(C) 0.4m	(D) 0.5m

6. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu f=4GHz. Premer antene zemeljske postaje znaša d=22m. Na kateri najmanjši razdalji rMIN=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnici?

(A) 12.9km	(B) 51.6km	(C) 51.6m	(D) 129m

7. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najvišjo velikost impedance |Z|MAX?

(A) 450MHz	(B) 600MHz	(C) 150MHz	(D) 300MHz

8. V primerjavi z enakomerno in sofazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

(A) enak	(B) manjšo	(C) ožji snop	(D) večjo
dobitek G	smernost D	sevanja	smernost D

9. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 20037km	(B) 15349km	(C) 40074km	(D) 30699km

10. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo B=rotA. Kakšne merske enote ima vektorski potencial A[?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v Tesla=Vs/m2?

(A) Vs/m3	(B) As/m2	(C) Vs/m	(D) Vs/m2

11. Neusmerjena svetilka moči P=100W je postavljena na vrh droga višine h=6m nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? na tleh na vodoravni razdalji d=8m od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 0.080W/m2	(B) 0.041W/m2	(C) 0.221W/m2	(D) 0.124W/m2

12. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c=3.108m/s)

(A) 95.5m	(B) 955m	(C) 9.55cm	(D) 9.55m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. Sevalno upornost male žične zanke a<<λ najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo Єr=4. Sevalna upornost zanke RS se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

(A) 8krat večja	(B) 4krat večja	(C) 2krat manjša	(D) 4krat manjša

2. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-30º pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod -30º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 0dBd	(B) 8dBd	(C) 3dBi	(D) 6dBi

3. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=225MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

4. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 40074km	(B) 30699km	(C) 20037km	(D) 15349km

5. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo B=rotA. Kakšne merske enote ima vektorski potencial A[?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v Tesla=Vs/m2?

(A) Vs/m	(B) Vs/m2	(C) Vs/m3	(D) As/m2

6. Neusmerjena svetilka moči P=100W je postavljena na vrh droga višine h=6m nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? na tleh na vodoravni razdalji d=8m od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 0.221W/m2	(B) 0.124W/m2	(C) 0.080W/m2	(D) 0.041W/m2

7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+10dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

8. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu f=4GHz. Premer antene zemeljske postaje znaša d=22m. Na kateri najmanjši razdalji rMIN=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnici?

(A) 51.6m	(B) 129m	(C) 12.9km	(D) 51.6km

9. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najvišjo velikost impedance |Z|MAX?

(A) 150MHz	(B) 300MHz	(C) 450MHz	(D) 600MHz

10. V primerjavi z enakomerno in sofazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

(A) ožji snop	(B) večjo	(C) enak	(D) manjšo
    sevanja	smernost D	dobitek G	smernost D

11. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c=3.108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

12. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine BV=10kHz?

(A) ni sprememb	(B) 3.16-krat	(C) 10-krat	(D) 100-krat

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najvišjo velikost impedance |Z|MAX?

(A) 450MHz	(B) 600MHz	(C) 150MHz	(D) 300MHz

2. V primerjavi z enakomerno in sofazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

(A) enak	(B) manjšo	(C) ožji snop	(D) večjo
dobitek G	smernost D	sevanja	smernost D

3. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 20037km	(B) 15349km	(C) 40074km	(D) 30699km

4. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo B=rotA. Kakšne merske enote ima vektorski potencial A[?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v Tesla=Vs/m2?

(A) Vs/m3	(B) As/m2	(C) Vs/m	(D) Vs/m2

5. Neusmerjena svetilka moči P=100W je postavljena na vrh droga višine h=6m nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? na tleh na vodoravni razdalji d=8m od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 0.080W/m2	(B) 0.041W/m2	(C) 0.221W/m2	(D) 0.124W/m2

6. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c=3.108m/s)

(A) 95.5m	(B) 955m	(C) 9.55cm	(D) 9.55m

7. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine BV=10kHz?

(A) 10-krat	(B) 100-krat	(C) ni sprememb	(D) 3.16-krat

8. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+10dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -50dBm	(B) -40dBm	(C) -70dBm	(D) -60dBm

9. Sevalno upornost male žične zanke a<<λ najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo Єr=4. Sevalna upornost zanke RS se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

(A) 2krat manjša	(B) 4krat manjša	(C) 8krat večja	(D) 4krat večja

10. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-30º pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod -30º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 3dBi	(B) 6dBi	(C) 0dBd	(D) 8dBd

11. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=225MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.6m	(B) 0.7m	(C) 0.4m	(D) 0.5m

12. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu f=4GHz. Premer antene zemeljske postaje znaša d=22m. Na kateri najmanjši razdalji rMIN=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnici?

(A) 12.9km	(B) 51.6km	(C) 51.6m	(D) 129m

Priimek in ime:	Elektronski naslov: