5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 13.1.2014

1. V votlem kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, če je fazna hitrost v valovodu dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti? (c0=3•108m/s)

(A) 7.5GHz	(B) 10.6GHz	(C) 15.0GHz	(D) 21.2GHz

2. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca votlega kovinskega valja z notranjim polmerom a=6cm in višino h=2cm? Stene valja so v notranjosti posrebrene in polirane do visokega sijaja. (εr=1, μr=1, c0=3•108m/s)

(A) 118.4MHz	(B) 478.5MHz	(C) 957MHz	(D) 1914MHz

3. Koaksialni kabel opišemo z njegovo pasovno širino B [MHz] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če dielektričnost εr sicer brezizgubne izolacije povečamo, se:

(A) B zmanjša in	(B) B poveča in	(C) B poveča in	(D) B zmanjša in
    a/l poveča	a/l poveča	a/l zmanjša	a/l zmanjša

4. Molekula kisika O2 ima najnižjo rezonanco pri frekvenci f=60GHz, kar vnaša v radijsko zvezo v zemeljskem ozračju na tej frekvenci dodatno slabljenje α=0.0016Np/m. Kolikšno je dodatno slabljenje ozračja a/l=? izraženo v [dB/km]?

(A) 1.6dB/km	(B) 7dB/km	(C) 14dB/km	(D) 32dB/km

5. Izračunajte plastno upornost RP=? gladine živega srebra (Hg) pri frekvenci f=1GHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 62mΩ	(B) 123mΩ	(C) 0.62Ω	(D) 1.23Ω

6. Če pri izračunu karakteristične impedance mikrotrakastega voda Zk ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo izračunana Zk:

(A) vedno	(B) vedno	(C) premajhna	(D) premajhna
    premajhna	prevelika	ali prevelika	ali pravilna

7. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 25Ω	(B) 45Ω	(C) 85Ω	(D) 125Ω

8. Mikrotrakasti vod na laminatu FR4 ima razmeroma visoko slabljenje na enoto dolžine a/l [dB/m] zaradi različnih pojavov, ki so spodaj navedeni. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) kožni pojav	(B) dielektrične	(C) izriv toka na	(D) hibridni
    v bakru	izgube smole	robova traku	rodovi

9. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=10dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkostaknjen?

(A) 0.010	(B) 0.100	(C) 0.316	(D) 0.707

10. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=100mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je gostota pretoka moči (velikost Poynting-ovega vektorja) |S|=? na istem mestu?

(A) 6.65μW/m2	(B) 13.3μW/m2	(C) 26.5μW/m2	(D) 53.1μW/m2

11. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.0	(B) 1.0	(C) 0.1	(D) 0.3

12. Elektromagnetno polje osnovnega rodu pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c zapišemo kot vsoto ravninskih valov (x,y,z):

(A) štirje potujoči	(B) dva potujoča	(C) potujoči val in	(D) 8 potujočih
    valovi	valova	usihajoči val	valov

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 13.1.2014

1. Izračunajte plastno upornost RP=? gladine živega srebra (Hg) pri frekvenci f=1GHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 0.62Ω	(B) 1.23Ω	(C) 62mΩ	(D) 123mΩ

2. Če pri izračunu karakteristične impedance mikrotrakastega voda Zk ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo izračunana Zk:

(A) premajhna	(B) premajhna	(C) vedno	(D) vedno
    ali prevelika	ali pravilna	premajhna	prevelika

3. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 85Ω	(B) 125Ω	(C) 25Ω	(D) 45Ω

4. Mikrotrakasti vod na laminatu FR4 ima razmeroma visoko slabljenje na enoto dolžine a/l [dB/m] zaradi različnih pojavov, ki so spodaj navedeni. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) izriv toka na	(B) hibridni	(C) kožni pojav	(D) dielektrične
    robova traku	rodovi	v bakru	izgube smole

5. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.1	(B) 0.3	(C) 0.0	(D) 1.0

6. Elektromagnetno polje osnovnega rodu pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c zapišemo kot vsoto ravninskih valov (x,y,z):

(A) potujoči val in	(B) 8 potujočih	(C) štirje potujoči	(D) dva potujoča
    usihajoči val	valov	valovi	valova

7. V votlem kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, če je fazna hitrost v valovodu dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti? (c0=3•108m/s)

(A) 15.0GHz	(B) 21.2GHz	(C) 7.5GHz	(D) 10.6GHz

8. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca votlega kovinskega valja z notranjim polmerom a=6cm in višino h=2cm? Stene valja so v notranjosti posrebrene in polirane do visokega sijaja. (εr=1, μr=1, c0=3•108m/s)

(A) 957MHz	(B) 1914MHz	(C) 118.4MHz	(D) 478.5MHz

9. Koaksialni kabel opišemo z njegovo pasovno širino B [MHz] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če dielektričnost εr sicer brezizgubne izolacije povečamo, se:

(A) B poveča in	(B) B zmanjša in	(C) B zmanjša in	(D) B poveča in
    a/l zmanjša	a/l zmanjša	a/l poveča	a/l poveča

10. Molekula kisika O2 ima najnižjo rezonanco pri frekvenci f=60GHz, kar vnaša v radijsko zvezo v zemeljskem ozračju na tej frekvenci dodatno slabljenje α=0.0016Np/m. Kolikšno je dodatno slabljenje ozračja a/l=? izraženo v [dB/km]?

(A) 14dB/km	(B) 32dB/km	(C) 1.6dB/km	(D) 7dB/km

11. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=10dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkostaknjen?

(A) 0.316	(B) 0.707	(C) 0.010	(D) 0.100

12. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=100mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je gostota pretoka moči (velikost Poynting-ovega vektorja) |S|=? na istem mestu?

(A) 26.5μW/m2	(B) 53.1μW/m2	(C) 6.65μW/m2	(D) 13.3μW/m2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 13.1.2014

1. Molekula kisika O2 ima najnižjo rezonanco pri frekvenci f=60GHz, kar vnaša v radijsko zvezo v zemeljskem ozračju na tej frekvenci dodatno slabljenje α=0.0016Np/m. Kolikšno je dodatno slabljenje ozračja a/l=? izraženo v [dB/km]?

(A) 1.6dB/km	(B) 7dB/km	(C) 14dB/km	(D) 32dB/km

2. Izračunajte plastno upornost RP=? gladine živega srebra (Hg) pri frekvenci f=1GHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 62mΩ	(B) 123mΩ	(C) 0.62Ω	(D) 1.23Ω

3. Če pri izračunu karakteristične impedance mikrotrakastega voda Zk ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo izračunana Zk:

(A) vedno	(B) vedno	(C) premajhna	(D) premajhna
    premajhna	prevelika	ali prevelika	ali pravilna

4. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=100mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je gostota pretoka moči (velikost Poynting-ovega vektorja) |S|=? na istem mestu?

(A) 6.65μW/m2	(B) 13.3μW/m2	(C) 26.5μW/m2	(D) 53.1μW/m2

5. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.0	(B) 1.0	(C) 0.1	(D) 0.3

6. Elektromagnetno polje osnovnega rodu pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c zapišemo kot vsoto ravninskih valov (x,y,z):

(A) štirje potujoči	(B) dva potujoča	(C) potujoči val in	(D) 8 potujočih
    valovi	valova	usihajoči val	valov

7. V votlem kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, če je fazna hitrost v valovodu dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti? (c0=3•108m/s)

(A) 7.5GHz	(B) 10.6GHz	(C) 15.0GHz	(D) 21.2GHz

8. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca votlega kovinskega valja z notranjim polmerom a=6cm in višino h=2cm? Stene valja so v notranjosti posrebrene in polirane do visokega sijaja. (εr=1, μr=1, c0=3•108m/s)

(A) 118.4MHz	(B) 478.5MHz	(C) 957MHz	(D) 1914MHz

9. Koaksialni kabel opišemo z njegovo pasovno širino B [MHz] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če dielektričnost εr sicer brezizgubne izolacije povečamo, se:

(A) B zmanjša in	(B) B poveča in	(C) B poveča in	(D) B zmanjša in
    a/l poveča	a/l poveča	a/l zmanjša	a/l zmanjša

10. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 25Ω	(B) 45Ω	(C) 85Ω	(D) 125Ω

11. Mikrotrakasti vod na laminatu FR4 ima razmeroma visoko slabljenje na enoto dolžine a/l [dB/m] zaradi različnih pojavov, ki so spodaj navedeni. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) kožni pojav	(B) dielektrične	(C) izriv toka na	(D) hibridni
    v bakru	izgube smole	robova traku	rodovi

12. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=10dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkostaknjen?

(A) 0.010	(B) 0.100	(C) 0.316	(D) 0.707

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 13.1.2014

1. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=100mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je gostota pretoka moči (velikost Poynting-ovega vektorja) |S|=? na istem mestu?

(A) 26.5μW/m2	(B) 53.1μW/m2	(C) 6.65μW/m2	(D) 13.3μW/m2

2. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.1	(B) 0.3	(C) 0.0	(D) 1.0

3. Elektromagnetno polje osnovnega rodu pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c zapišemo kot vsoto ravninskih valov (x,y,z):

(A) potujoči val in	(B) 8 potujočih	(C) štirje potujoči	(D) dva potujoča
    usihajoči val	valov	valovi	valova

4. V votlem kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, če je fazna hitrost v valovodu dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti? (c0=3•108m/s)

(A) 15.0GHz	(B) 21.2GHz	(C) 7.5GHz	(D) 10.6GHz

5. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca votlega kovinskega valja z notranjim polmerom a=6cm in višino h=2cm? Stene valja so v notranjosti posrebrene in polirane do visokega sijaja. (εr=1, μr=1, c0=3•108m/s)

(A) 957MHz	(B) 1914MHz	(C) 118.4MHz	(D) 478.5MHz

6. Koaksialni kabel opišemo z njegovo pasovno širino B [MHz] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če dielektričnost εr sicer brezizgubne izolacije povečamo, se:

(A) B poveča in	(B) B zmanjša in	(C) B zmanjša in	(D) B poveča in
    a/l zmanjša	a/l zmanjša	a/l poveča	a/l poveča

7. Če pri izračunu karakteristične impedance mikrotrakastega voda Zk ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo izračunana Zk:

(A) premajhna	(B) premajhna	(C) vedno	(D) vedno
    ali prevelika	ali pravilna	premajhna	prevelika

8. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 85Ω	(B) 125Ω	(C) 25Ω	(D) 45Ω

9. Mikrotrakasti vod na laminatu FR4 ima razmeroma visoko slabljenje na enoto dolžine a/l [dB/m] zaradi različnih pojavov, ki so spodaj navedeni. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) izriv toka na	(B) hibridni	(C) kožni pojav	(D) dielektrične
    robova traku	rodovi	v bakru	izgube smole

10. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=10dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkostaknjen?

(A) 0.316	(B) 0.707	(C) 0.010	(D) 0.100

11. Molekula kisika O2 ima najnižjo rezonanco pri frekvenci f=60GHz, kar vnaša v radijsko zvezo v zemeljskem ozračju na tej frekvenci dodatno slabljenje α=0.0016Np/m. Kolikšno je dodatno slabljenje ozračja a/l=? izraženo v [dB/km]?

(A) 14dB/km	(B) 32dB/km	(C) 1.6dB/km	(D) 7dB/km

12. Izračunajte plastno upornost RP=? gladine živega srebra (Hg) pri frekvenci f=1GHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 0.62Ω	(B) 1.23Ω	(C) 62mΩ	(D) 123mΩ

Priimek in ime:	Elektronski naslov: