5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.1.2016

1. Tuljava je izdelana iz bakrene žice debeline 2r=1mm s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava ima pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Pri kateri frekvenci f'=? kvaliteta doseže Q'=60?

(A) 14.2MHz	(B) 20.0MHz	(C) 28.3MHz	(D) 40.0MHz

2. Med dvema mikrotrakastima vodoma na razmeroma majhni medsebojni razdalji s<3h na skupni podlagi debeline h obstaja naslednja vrsta elektromagnetnega sklopa:

(A) samo	(B) samo	(C) protismerni	(D) ni EM
protismerni sklop	sosmerni sklop	in sosmerni sklop	sklopa

3. Kolikšna je vdorna globina elektromagnetnega valovanja δ=? frekvence f=30MHz v kositer (Sn) s specifično prevodnostjo γ=15•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ. Kositer ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am.

(A) 17μm	(B) 24μm	(C) 42μm	(D) 59μm

4. Kakšen merilnik nam zadošča, da v celoti samostojno izmeri kompleksno prevajalno funkcijo H(ω) (realni in imaginarni del oziroma velikost in fazo) frekvenčnega sita?

(A) vektorski	(B) SA in	(C) skalarni	(D) vektorski
analizator vezij	sledilni izvor	analizator vezij	voltmeter

5. Iz odslužene konzerve želimo izdelati preprosto anteno za WiFi v frekvenčnem pasu f=2.4-2.5GHz (coffee-can antenna). Kolikšen naj bo premer konzerve 2a=?, da se v krožnem valovodu širi samo osnovni rod TE11 in je naslednji višji rod TM01 že zadušen?

(A) 6cm	(B) 8cm	(C) 10cm	(D) 12cm

6. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Na kolikšni razdalji d=? dodatno slabljenje kisika razpolovi električno poljsko jakost |E'|=|E|/2?

(A) 215m	(B) 860m	(C) 2.33km	(D) 430m

7. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če zmanjšamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK zmanjša	(B) ZK poveča	(C) ZK poveča	(D) ZK zmanjša
in a/l poveča	in a/l poveča	in a/l zmanjša	in a/l zmanjša

8. Naelektreni delci, pospešeni do relativističnih energij, sevajo UV svetlobo in rentgenske žarke med vijuganjem v magnetnem polju. Katera vrsta delcev je za takšno nalogo najprimernejša, torej seva najkrajše valovne dolžine?

(A) protoni	(B) nevtroni	(C) elektroni	(D) delci α

9. Kolikšna naj bo širina w=? mikrotrakastega voda na teflonskem laminatu, če želimo doseči karakteristično impedanco ZK=50Ω? Relativna dielektričnost teflona znaša εr=2.2, debelina dvostranskega tiskanega vezja h=0.5mm in druga stran ni jedkana.

(A) 1.0mm	(B) 1.5mm	(C) 2.2mm	(D) 3.0mm

10. V kablu UTP vrste CAT-5 s štirimi paricami znižujemo neželjeni presluh med različnimi paricami na naslednje načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) simetrično	(B) zaključitev	(C) prepletanje	(D) debelejšimi
napajanje paric	vseh paric na ZK	različnih period	Cu vodniki

11. Simetrični dvovod je načrtovan za ZK=100Ω. Vodnika vnašata upornost R/l=1.8Ω/m pri frekvenci f=63MHz. Kolikšno slabljenje a=? vnaša l=150m takšnega dvovoda, če so izgube v dielektriku zanemarljivo majhne?

(A) 2.70Np	(B) 5.9dB	(C) 1.35Np	(D) 23.5dB

12. V pospeševalniku upravljamo smer in hitrost gibanja gruč naelektrenih delcev relativističnih energij z naslednjimi oblikami elektromagnetnega polja:

(A) izmenični E	(B) enosmerni E	(C) izmenični E	(D) enosmerni E
in enosmerni B	in enosmerni B	in izmenični B	in izmenični B

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.1.2016

1. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če zmanjšamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK poveča	(B) ZK zmanjša	(C) ZK zmanjša	(D) ZK poveča
in a/l zmanjša	in a/l zmanjša	in a/l poveča	in a/l poveča

2. Naelektreni delci, pospešeni do relativističnih energij, sevajo UV svetlobo in rentgenske žarke med vijuganjem v magnetnem polju. Katera vrsta delcev je za takšno nalogo najprimernejša, torej seva najkrajše valovne dolžine?

(A) elektroni	(B) delci α	(C) protoni	(D) nevtroni

3. Kolikšna naj bo širina w=? mikrotrakastega voda na teflonskem laminatu, če želimo doseči karakteristično impedanco ZK=50Ω? Relativna dielektričnost teflona znaša εr=2.2, debelina dvostranskega tiskanega vezja h=0.5mm in druga stran ni jedkana.

(A) 2.2mm	(B) 3.0mm	(C) 1.0mm	(D) 1.5mm

4. V kablu UTP vrste CAT-5 s štirimi paricami znižujemo neželjeni presluh med različnimi paricami na naslednje načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) prepletanje	(B) debelejšimi	(C) simetrično	(D) zaključitev
različnih period	Cu vodniki	napajanje paric	vseh paric na ZK

5. Simetrični dvovod je načrtovan za ZK=100Ω. Vodnika vnašata upornost R/l=1.8Ω/m pri frekvenci f=63MHz. Kolikšno slabljenje a=? vnaša l=150m takšnega dvovoda, če so izgube v dielektriku zanemarljivo majhne?

(A) 1.35Np	(B) 23.5dB	(C) 2.70Np	(D) 5.9dB

6. V pospeševalniku upravljamo smer in hitrost gibanja gruč naelektrenih delcev relativističnih energij z naslednjimi oblikami elektromagnetnega polja:

(A) izmenični E	(B) enosmerni E	(C) izmenični E	(D) enosmerni E
in izmenični B	in izmenični B	in enosmerni B	in enosmerni B

7. Tuljava je izdelana iz bakrene žice debeline 2r=1mm s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava ima pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Pri kateri frekvenci f'=? kvaliteta doseže Q'=60?

(A) 28.3MHz	(B) 40.0MHz	(C) 14.2MHz	(D) 20.0MHz

8. Med dvema mikrotrakastima vodoma na razmeroma majhni medsebojni razdalji s<3h na skupni podlagi debeline h obstaja naslednja vrsta elektromagnetnega sklopa:

(A) protismerni	(B) ni EM	(C) samo	(D) samo
in sosmerni sklop	sklopa	protismerni sklop	sosmerni sklop

9. Kolikšna je vdorna globina elektromagnetnega valovanja δ=? frekvence f=30MHz v kositer (Sn) s specifično prevodnostjo γ=15•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ. Kositer ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am.

(A) 42μm	(B) 59μm	(C) 17μm	(D) 24μm

10. Kakšen merilnik nam zadošča, da v celoti samostojno izmeri kompleksno prevajalno funkcijo H(ω) (realni in imaginarni del oziroma velikost in fazo) frekvenčnega sita?

(A) skalarni	(B) vektorski	(C) vektorski	(D) SA in
analizator vezij	voltmeter	analizator vezij	sledilni izvor

11. Iz odslužene konzerve želimo izdelati preprosto anteno za WiFi v frekvenčnem pasu f=2.4-2.5GHz (coffee-can antenna). Kolikšen naj bo premer konzerve 2a=?, da se v krožnem valovodu širi samo osnovni rod TE11 in je naslednji višji rod TM01 že zadušen?

(A) 10cm	(B) 12cm	(C) 6cm	(D) 8cm

12. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Na kolikšni razdalji d=? dodatno slabljenje kisika razpolovi električno poljsko jakost |E'|=|E|/2?

(A) 2.33km	(B) 430m	(C) 215m	(D) 860m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.1.2016

1. Kakšen merilnik nam zadošča, da v celoti samostojno izmeri kompleksno prevajalno funkcijo H(ω) (realni in imaginarni del oziroma velikost in fazo) frekvenčnega sita?

(A) vektorski	(B) SA in	(C) skalarni	(D) vektorski
analizator vezij	sledilni izvor	analizator vezij	voltmeter

2. Iz odslužene konzerve želimo izdelati preprosto anteno za WiFi v frekvenčnem pasu f=2.4-2.5GHz (coffee-can antenna). Kolikšen naj bo premer konzerve 2a=?, da se v krožnem valovodu širi samo osnovni rod TE11 in je naslednji višji rod TM01 že zadušen?

(A) 6cm	(B) 8cm	(C) 10cm	(D) 12cm

3. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Na kolikšni razdalji d=? dodatno slabljenje kisika razpolovi električno poljsko jakost |E'|=|E|/2?

(A) 215m	(B) 860m	(C) 2.33km	(D) 430m

4. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če zmanjšamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK zmanjša	(B) ZK poveča	(C) ZK poveča	(D) ZK zmanjša
in a/l poveča	in a/l poveča	in a/l zmanjša	in a/l zmanjša

5. Naelektreni delci, pospešeni do relativističnih energij, sevajo UV svetlobo in rentgenske žarke med vijuganjem v magnetnem polju. Katera vrsta delcev je za takšno nalogo najprimernejša, torej seva najkrajše valovne dolžine?

(A) protoni	(B) nevtroni	(C) elektroni	(D) delci α

6. Kolikšna naj bo širina w=? mikrotrakastega voda na teflonskem laminatu, če želimo doseči karakteristično impedanco ZK=50Ω? Relativna dielektričnost teflona znaša εr=2.2, debelina dvostranskega tiskanega vezja h=0.5mm in druga stran ni jedkana.

(A) 1.0mm	(B) 1.5mm	(C) 2.2mm	(D) 3.0mm

7. V kablu UTP vrste CAT-5 s štirimi paricami znižujemo neželjeni presluh med različnimi paricami na naslednje načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) simetrično	(B) zaključitev	(C) prepletanje	(D) debelejšimi
napajanje paric	vseh paric na ZK	različnih period	Cu vodniki

8. Simetrični dvovod je načrtovan za ZK=100Ω. Vodnika vnašata upornost R/l=1.8Ω/m pri frekvenci f=63MHz. Kolikšno slabljenje a=? vnaša l=150m takšnega dvovoda, če so izgube v dielektriku zanemarljivo majhne?

(A) 2.70Np	(B) 5.9dB	(C) 1.35Np	(D) 23.5dB

9. V pospeševalniku upravljamo smer in hitrost gibanja gruč naelektrenih delcev relativističnih energij z naslednjimi oblikami elektromagnetnega polja:

(A) izmenični E	(B) enosmerni E	(C) izmenični E	(D) enosmerni E
in enosmerni B	in enosmerni B	in izmenični B	in izmenični B

10. Tuljava je izdelana iz bakrene žice debeline 2r=1mm s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava ima pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Pri kateri frekvenci f'=? kvaliteta doseže Q'=60?

(A) 14.2MHz	(B) 20.0MHz	(C) 28.3MHz	(D) 40.0MHz

11. Med dvema mikrotrakastima vodoma na razmeroma majhni medsebojni razdalji s<3h na skupni podlagi debeline h obstaja naslednja vrsta elektromagnetnega sklopa:

(A) samo	(B) samo	(C) protismerni	(D) ni EM
protismerni sklop	sosmerni sklop	in sosmerni sklop	sklopa

12. Kolikšna je vdorna globina elektromagnetnega valovanja δ=? frekvence f=30MHz v kositer (Sn) s specifično prevodnostjo γ=15•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ. Kositer ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am.

(A) 17μm	(B) 24μm	(C) 42μm	(D) 59μm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.1.2016

1. V kablu UTP vrste CAT-5 s štirimi paricami znižujemo neželjeni presluh med različnimi paricami na naslednje načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) prepletanje	(B) debelejšimi	(C) simetrično	(D) zaključitev
različnih period	Cu vodniki	napajanje paric	vseh paric na ZK

2. Simetrični dvovod je načrtovan za ZK=100Ω. Vodnika vnašata upornost R/l=1.8Ω/m pri frekvenci f=63MHz. Kolikšno slabljenje a=? vnaša l=150m takšnega dvovoda, če so izgube v dielektriku zanemarljivo majhne?

(A) 1.35Np	(B) 23.5dB	(C) 2.70Np	(D) 5.9dB

3. V pospeševalniku upravljamo smer in hitrost gibanja gruč naelektrenih delcev relativističnih energij z naslednjimi oblikami elektromagnetnega polja:

(A) izmenični E	(B) enosmerni E	(C) izmenični E	(D) enosmerni E
in izmenični B	in izmenični B	in enosmerni B	in enosmerni B

4. Tuljava je izdelana iz bakrene žice debeline 2r=1mm s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava ima pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Pri kateri frekvenci f'=? kvaliteta doseže Q'=60?

(A) 28.3MHz	(B) 40.0MHz	(C) 14.2MHz	(D) 20.0MHz

5. Med dvema mikrotrakastima vodoma na razmeroma majhni medsebojni razdalji s<3h na skupni podlagi debeline h obstaja naslednja vrsta elektromagnetnega sklopa:

(A) protismerni	(B) ni EM	(C) samo	(D) samo
in sosmerni sklop	sklopa	protismerni sklop	sosmerni sklop

6. Kolikšna je vdorna globina elektromagnetnega valovanja δ=? frekvence f=30MHz v kositer (Sn) s specifično prevodnostjo γ=15•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ. Kositer ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am.

(A) 42μm	(B) 59μm	(C) 17μm	(D) 24μm

7. Kakšen merilnik nam zadošča, da v celoti samostojno izmeri kompleksno prevajalno funkcijo H(ω) (realni in imaginarni del oziroma velikost in fazo) frekvenčnega sita?

(A) skalarni	(B) vektorski	(C) vektorski	(D) SA in
analizator vezij	voltmeter	analizator vezij	sledilni izvor

8. Iz odslužene konzerve želimo izdelati preprosto anteno za WiFi v frekvenčnem pasu f=2.4-2.5GHz (coffee-can antenna). Kolikšen naj bo premer konzerve 2a=?, da se v krožnem valovodu širi samo osnovni rod TE11 in je naslednji višji rod TM01 že zadušen?

(A) 10cm	(B) 12cm	(C) 6cm	(D) 8cm

9. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Na kolikšni razdalji d=? dodatno slabljenje kisika razpolovi električno poljsko jakost |E'|=|E|/2?

(A) 2.33km	(B) 430m	(C) 215m	(D) 860m

10. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če zmanjšamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK poveča	(B) ZK zmanjša	(C) ZK zmanjša	(D) ZK poveča
in a/l zmanjša	in a/l zmanjša	in a/l poveča	in a/l poveča

11. Naelektreni delci, pospešeni do relativističnih energij, sevajo UV svetlobo in rentgenske žarke med vijuganjem v magnetnem polju. Katera vrsta delcev je za takšno nalogo najprimernejša, torej seva najkrajše valovne dolžine?

(A) elektroni	(B) delci α	(C) protoni	(D) nevtroni

12. Kolikšna naj bo širina w=? mikrotrakastega voda na teflonskem laminatu, če želimo doseči karakteristično impedanco ZK=50Ω? Relativna dielektričnost teflona znaša εr=2.2, debelina dvostranskega tiskanega vezja h=0.5mm in druga stran ni jedkana.

(A) 2.2mm	(B) 3.0mm	(C) 1.0mm	(D) 1.5mm

Priimek in ime:	Elektronski naslov: