1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 16.10.2015

1. Schottky dioda izkorišča usmerniški pojav na spoju GaN(N)-kovina. Drugi priključek diode je ohmski spoj GaN-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znaša padec napetosti na takšni Schottky diodi:

(A) 0.2V	(B) 0.7V	(C) 1.6V	(D) 4.2V

2. Varikap diodo izdelamo iz silicija, v katerem je mobilnost elektronov μN≈3μP približno trikrat večja od mobilnosti vrzeli. Kako mora biti dopirano področje zaporne plasti varikap diode, da bo kvaliteta Q najvišja in razmerje CMAX/CMIN visoko?

(A) dopirano P	(B) vseeno P ali N	(C) nedopirano I	(D) dopirano N

3. Počasna usmerniška dioda ima čas rekombinacije manjšinskih nosilcev τ=trr=10μs. Kolikšna je navidezna kapacitivnost diode Cm=?, ko skozi diodo teče v prevodni smeri tok I=1mA? Kapacitivnost zaporne plasti lahko zanemarimo. (kBT/q=26mV, n=1.6)

(A) 240μF	(B) 0.24μF	(C) 24nF	(D) 240pF

4. Z zero-bias silicijevo Schottky diodo izdelamo detektor visokofrekvenčnih signalov. Na vhod detektorja pripeljemo visokofrekvenčno napetost v velikostnem razredu UVF≈1mVeff.(kBT/q=26mV, n=1) Izhodna enosmerna napetost napetost UDC je tedaj sorazmerna:

(A) UDC=α∙UVF2	(B) UDC=α∙√UVF	(C) UDC=α∙exp(UVF/26mV)	(D) UDC=α∙UVF

5. Preboj v zaporni smeri silicijeve diode je močno nelinearen pojav. Iz česa ugotovimo, ali gre za tunelski pojav ali za plazovni preboj? Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) ostrina	(B) kapacitivnost	(C) šum pri	(D) prebojna
    kolena	spoja Cs	preboju	napetost

6. Bipolarni tranzistor uporabljamo v vezavi s skupno bazo, ki ojača napetost vhodnega signala. Tokovno ojačanje ojačevalnika s skupno bazo označuje parameter α. Parameter α vseh bipolarnih tranzistorjev se lahko giblje v mejah:

(A) 0<α<1	(B) 1<α<∞	(C) 0<α<∞	(D) 1<|α|

7. Bipolarni silicijev PNP tranzistor ima pri enosmerni in zelo nizkih frekvencah tokovno ojačanje β0=300. Tokovno ojačanje β upade za -3dB pri frekvenci fβ=800kHz. Kolikšna je mejna frekvenca fT=? tokovnega ojačanja tega tranzistorja?

(A) 2.67kHz	(B) 24MHz	(C) 240MHz	(D) 26.7GHz

8. Bipolarni tranzistor uporabimo v vezavi s skupnim emitorjem v ojačevalniku v razredu A. Kolektor tranzistorja je priključen na uporovno breme in baterijo UBAT. Delovno točko v razredu A nastavimo tako, da brez izmeničnega vhodnega signala znaša:

(A) UCE=UBAT	(B) UBAT=UCE/2	(C) UCE=0	(D) UCE=UBAT/2

9. Tranzistor za izhodno stopnjo oddajnika je izdelan kot vzporedna vezava velikega števila bipolarnih tranzistorjev na istem čipu. Sekundarni preboj zaradi toplotnega pobega posameznih tranzistorjev preprečujejo zaporedni izenačevalni upori v:

(A) emitorju E	(B) bazi B	(C) kolektorju C	(D) B in C

10. HEMT (High Electron Mobility Transistor) dosega višje ojačanje in boljše visokofrekvenčne lastnosti od podobnega poljskega tranzistorja iz enega samega polprevodnika. Iz katerega od navedenih polprevodnikov NE izdelujemo HEMTov?

(A) GaAs	(B) GaN	(C) SiGe	(D) InP

11. N-kanalni MOSFET z vgrajenim kanalom ima pragovno napetost UTH(ID=0)=-2V. Tok ponora doseže IDSS=40mA pri dovolj veliki napetosti UDS=10V, ko vrata G in izvor S kratko sklenemo. Pri kateri napetosti UGS=? tok ponora upade na ID=10mA?

(A) -2V	(B) -1V	(C) -0.5V	(D) -1.5V

12. Močnostni LDMOS tranzistor z induciranim kanalom N ima pri visokih frekvencah boljše električne lastnosti od ostalih močnostnih MOS tranzistorjev iz silicija zaradi:

(A) izenačevalnih	(B) negativnega TK	(C) visoke prebojne	(D) izvor S
uporov v izvorih S	upornosti kanala	trdnosti DS in DG	ozemljen na čipu

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 6.11.2015

1. Pasivno dvovhodno vezje (četveropol) opisuje naslednja lastnost matrike štirih parametrov Sij: S11, S12, S21 in S22, ki jih lahko izmerimo z mikrovalovnim analizatorjem vezij na izbrani frekvenci f:

(A) S11=0 in S22=0	(B) |Sij=|≤1	(C) S21=0 in S12=0	(D) |Sij=|≥1

2. Kaskado dveh MOS poljskih tranzistorjev z vgrajenim kanalom N (MOS tetrodo) uporabimo za regulacijo ojačanja (AGC) v sprejemniku. Nizko popačenje signala pri zniževanju ojačanja dosežemo takrat, ko je (sta) preščipnjen(a) kanala(a):

(A) samo prvi MOSFET	(B) oba MOSFETa	(C) samo drugi MOSFET	(D) noben kanal

3. Frekvenčno pasovno-prepustno sito je pasivno električno vezje, ki ga opisuje simetričen S11=S22 in recipročen S21=S12 četveropol. Če so izgube v gradnikih sita razmeroma majhne, za parametre Sij četveropola v zapornem pasu sita velja:

(A) S21=S12≈0	(B) S11=S22≈0	(C) |S21|=|S12|≈1	(D) S21≈S22

4. Prilagojen izhod Rg=ZK=50Ω ojačevalnika sklopimo preko kondenzatorja na prilagojeno breme Rb=ZK=50Ω, da izločimo enosmerno komponento. Pri kateri vrednosti C=? vnaša zaporedni kondenzator dodatno slabljenje adB=20log|S21|=-3dB pri frekvenci f=10MHz?

(A) 1pF	(B) 159nF	(C) 1nF	(D) 159pF

5. Delovno točko ojačevalnika z LDMOS tranzistorjem z induciranim kanalom N nastavimo s primerno enosmerno prednapetostjo na vratih UGS=? Katera napetost je v grobem primerna (glede na odstopanja pragovne napetosti tranzistorja) za delovno točko v razredu A?

(A) UGS=+3.2V	(B) UGS=-17.7V	(C) UGS=-0.2V	(A) UGS=+44.0V

6. Kateri od navedenih gradnikov bo pri krmiljenju s sinusno napetostjo tvoril najmočnejše harmonske frekvence fN=N.f visokih redov N≥10?

(A) Schottky	(B) step-recovery	(C) dual-gate	(D) varikap
    dioda	dioda	MOSFET	dioda

7. Radijski sprejemnik vsebuje verigo ojačevalnih stopenj in pasovnih sit s skupnim ojačanjem G=80dB, šumnim številom F=3dB in pasovno širino B=1MHz. Kolikšna je moč šuma PNizh=? na izhodu sprejemnika, ko je vhod zaključen na prilagojeno breme na TO=290K?

(A) -91dBm	(B) -114dBm	(C) -34dBm	(D) -31dBm

8. Sprejemnik s šumnim številom F=1dB žal občasno sprejema motnje. Motnje izločimo z dodatnim pasovnim sitom med anteno (TA=50K) in sprejemnikom. Sito vnaša slabljenje a=-0.7dB na sobni temperaturi TO=290K. Za koliko dB sito poslabša razmerje S/N na izhodu?

(A) -0.7dB	(B) -3.3dB	(C) -1.8dB	(D) -0.33dB

9. Pri močnostnih MOS poljskih tranzistorjih iz silicija obeh polaritet (kanal N ali kanal P) je podlaga (substrat) B (Bulk ali Base) običajno vezana na naslednji način:

(A) B in ponor D	(B) B ima neodvisen	(C) B in izvor S	(D) B in vrata G
vezana skupaj	priključek	vezana skupaj	vezana skupaj

10. V polprevodniških gradnikih (diodah in tranzistorjih različnih izvedb) proizvaja največji električni šum naslednji fizikalni pojav:

(A) tunelski	(B) plazovni	(C) manjšinski	(D) segrevanje
    pojav	preboj	nosilci	gradnika

11. Kolikšen faktor Y [dB] (razmerje moči vroče/hladno) dobimo pri merjencu s šumnim številom F=5dB in zadosti visokim ojačanjem G, da prekrije šum naslednjih stopenj (merilnega sprejemnika). Uporabljamo polprevodniško šumno glavo z ENR=15dB.

(A) 5.0dB	(B) 6.8dB	(C) 15.0dB	(D) 10.3dB

12. Rezultat meritve šumne temperature merjenca opleta zaradi meritve naključnih signalov. Kolikokrat moramo povečati čas meritve (povečati faktor povprečenja), da se opletanje rezultata zmanjša za faktor 10-krat?

(A) 100-krat	(B) 1000-krat	(C) 10-krat	(D) √10-krat

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 27.11.2015

1. Upor ohladimo na temperaturo tekočega dušika TN=77K. Pri tem se njegova upornost zniža na R=30Ω. Prilagoditev popravimo z brezizgubnim izolatorjem z bremenom ZK=50Ω na sobni temperaturi T0=290K. Kolikšno šumno temperaturo T=? dobimo na izhodu izolatorja?

(A) 77K	(B) 90K	(C) 184K	(D) 54K

2. Izhod radijskega oddajnika peljemo na slabilec as=-20dB in nato na nizkoprepustno sito, ki na osnovni frekvenci oddajnika vnaša slabljenje af=-0.5dB. Sledi toplotni merilnik moči, ki kaže P'=+13dBm. Kolikšna je izhodna moč oddajnika P=?

(A) 2.24W	(B) 1.78W	(C) +33dBm	(D) 200mW

3. Priključka 1 in 2 brezizgubnega cirkulatorja priključimo na vektorski analizator z ZK=50Ω, na priključek 3 pa povežemo upor R=100Ω. Katera od naslednjih meritev štirih S parametrov četveropola, ki ga sestavljata cirkulator in upor, je NAPAČNA?

(A) |s11|=0	(B) |s12|=0.33	(C) |s22|=0	(D) |s21|=0.66

4. Vključena šumna glava s polprevodniško plazovno diodo proizvaja šum s temperaturo T2=2100K. Izključena glava šumi s sobno temperaturo T1=T0=290K. Kolikšen je ENR (v decibelih) omenjene šumne glave? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 17.2dB	(B) 12.4dB	(C) 8.6dB	(D) 24.7dB

5. Ojačevalno verigo oddajnika sestavimo iz treh ojačevalnikov, kjer ima prvi ojačanje G1=10dB in PIP31=+40dBm, drugi ojačanje G2=8dB in PIP32=+45dBm in tretji ojačanje G3=6dB in PIP33=+50dBm. Kolikšen je PIP3 celotne ojačevalne verige?

(A) +42.7dBm	(B) +53.4dBm	(C) +46.6dBm	(D) +50.0dBm

6. Visokofrekvenčni oscilator vsebuje LC nihajni krog v povratni vezavi. Stabilnost frekvence zagotovimo z različnimi ukrepi. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) s sitom dušimo	(B) stabiliziramo	(C) ločilna stopnja	(D) vgradimo
višje harmonske f	napetost napajanja	na izhodu oscilatorja	vse v termostat

7. Glavna prednost visokofrekvenčnega LDMOS tranzistorja v izhodni stopnji oddajnika UMTS pred NPN bipolarnim tranzistorjem iz silicija je naslednja:

(A) večja odpornost	(B) višja PIP3 pri	(C) po prekoračitvi	(D) uporablja
na preobremenitev	isti porabi P=	P1dB moč upada	keramiko BeO

8. Radijski sprejemnik ima pasovno širino B=200kHz in šumno število F=10dB. Ko na vhod pripeljemo dva signala različnih frekvenc, a enake jakosti P1=P2=-45dBm, moč produktov IMD3 ravno doseže moč šuma. Koliko znaša PIIP3=? (TA=T0=290K, kBT0=-174dBm/Hz)

(A) -2dBm	(B) +8dBm	(C) -22dBm	(D) -12dBm

9. Želimo izdelati šumno glavo s polprevodniškim virom širokopasovnega šuma in čim višjim ENR. Nalogo otežuje slabilec a=-20dB, ki poskrbi za stabilno izhodno impedanco šumne glave. Kakšne vrste dioda je najprimernejša za takšno nalogo?

(A) Zener 3.9V	(B) Modra LED	(C) Hitra PIN	(D) Zener 18V

10. Z votlinskim rezonatorjem, ki ima neobremenjeni QU=1000, želimo izdelati pasovno-prepustno frekvenčno sito. Kolikšen mora biti obremenjeni QL=?, da bo vstavitveno slabljenje sita v prepustnem pasu čim manjše?

(A) QL>>QU	(B) QL=QU	(C) QL<<QU	(D) QL=∞

11. Upor valjaste oblike z žičnimi priključki v smeri osi telesa (aksialni) nosi oznako iz štirih barvnih obročkov: rumena-vijolična-zelena-zlata. Kaj lahko razberemo iz omenjene oznake na uporu?

(A) 4.7MΩ 5%	(B) 47kΩ 10%	(C) 4.7% 10W	(D) 4.7kΩ 5W

12.Visokofrekvenčni ojačevalnik v razredu B dosega izhodno moč P1dB=50W pri porabi enosmerne moči PDC=100W. Kolikšna je enosmerna poraba ojačevalnika PDC'=?, ko ojačevalnik krmilimo za izhodno moč P=2W?

(A) 100W	(B) 20W	(C) 30W	(D) 45W

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 18.12.2015

1. Tuljava L=1μH in kondenzator C=100pF sestavljata vzporedni nihajni krog z neobremenjeno kvaliteto QU=80. Kvaliteto tuljave omejuje ohmska upornost navitja na Qtuljave=100. Kolikšna je kvaliteta kondenzatorja Qkondenzatorja=? zaradi dielektričnih izgub?

(A) 200	(B) 400	(C) 800	(D) 100

2. Pri meritvi intermodulacijskega popačenja tretjega reda se zanašamo, da naslednji merilni pripomoček sam po sebi ne vnaša popačenja:

(A) uporovni	(B) spektralni	(C) merilni	(D) ojačevalnik
    slabilec	analizator	izvor	merjenec

3. Motnjo na frekvenci f=21MHz oslabimo tako, da vzporedno vhodu sprejemnika vežemo zaporedni LC nihajni krog. Kolikšno naj bo kapacitivnost kondenzatorja C=?, če ima tuljava induktivnost L=1μH in upornost navitja RCu=1.5Ω?

(A) 9pF	(B) 361pF	(C) 2.27nF	(D) 57pF

4. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z zaporedne nihajne kroge L+C1 in kot prečne gradnike Y kondenzatorje C2. Za kakšno vrsto sita gre?

(A) pasovno	(B) nizko	(C) pasovno	(D) visoko
    zaporno	prepustno	prepustno	prepustno

5. Kvarčni rezonator ima na ohišju označeno frekvenco f=40MHz, ki ustreza tretjemu overtonu strižnega nihanja "AT" rezine kremena. Kolikšna je debelina d=? rezine kremena, če vpliv naparjenih kovinskih elektrod zanemarimo? (v=3320m/s)

(A) 83μm	(B) 42μm	(C) 249μm	(D) 125μm

6. Pasovno-prepustno sito za f0=10.7MHz uporablja en sam kremenov kristal na osnovni rezonanci rezine "AT". Vezje sita je načrtovano tako, da obremenjena kvaliteta dosega QL=5000. Kolikšna je skupinska zakasnitev sita tg=? točno sredi prepustnega pasu?

(A) 74μs	(B) 149μs	(C) 467μs	(D) 744μs

7. Rezina "AT" kremena v obliki tankega diska ima poleg izrazitih 1D rezonanc (osnovna, tretji, peti, sedmi overton) še šibkejše odzive 2D in 3D višjih prečnih rodov:

(A) tik pod	(B) tik pod in nad	(C) tik nad	(D) vsepovsod v
frekvenco 1D rodu	frekvenco 1D rodu	frekvenco 1D rodu	frekv. spektru

8. Oscilator za f=3GHz vsebuje rezonator s QL=10 in silicijev NPN tranzistor s šumnim številom F=3dB pri moči PO=1mW. Na spektralnem analizatorju B=3kHz odčitamo razmerje nosilec proti faznemu šumu pri Δf=100kHz C/N=? (kB=1.38∙10-23J/K, T0=290K)

(A) 76dB	(B) 56dB	(C) 95dB	(D) 115dB

9. Šumni izvor s polprevodniško plazovno diodo ima naveden ENR=35dB. Kolikšno navidezno šumno moč PN=? [dBm] dovaja (vključen) šumni izvor na vhodne sponke UKV sprejemnika s pasovno širino B=200kHz? (kB=1.38∙10-23J/K, T0=290K)

(A) -116dBm	(B) -106dBm	(C) -96dBm	(D) -86dBm

10. VF oscilator z LC nihajnim krogom zahteva skrbno načrtovano vezje za določanje delovne točke tranzistorja in pripadajočih sklopnih kondenzatorjev, da preprečimo:

(A) ugašanje	(B) višje	(C) prehodni	(D) nasičenje
oscilatorja	harmonske frekvence	pojav ob vklopu	ojačevalnika

11. Oscilator s faznim šumom L(Δf)=-120dBc/Hz na oddaljenosti Δf=100kHz krmili verigo frekvenčnih množilnikov s skupnim faktorjem množenja N=16. Kakšno gostoto faznega šuma L'(Δf)=? ima izhodni mikrovalovni signal na isti Δf, če šum množilnika zanemarimo?

(A) -72dBc/Hz	(B) -96dBc/Hz	(C) -108dBc/Hz	(D) -120dBc/Hz

12. Frekvenčni množilnik za faktor množenja N=9 (v eni sami stopnji) in izhodno frekvenco f=1GHz izdelamo z naslednjim polprevodniškim gradnikom:

(A) GaAlAs/GaAs	(B) silicijev NPN	(C) step-recovery	(D) tunelska
    HEMT	tranzistor	dioda	dioda

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 22.1.2016

1. V PLL sintetizatorju zahtevano fazno varnost najmanj φm=30°. Motnje iz črpalke nabojev zahtevajo kondenzator C1=100nF. Kolikšna naj bo vrednost kondenzatorja C2=?, če zaporedni upor R izberemo tako, da dobimo najvišjo fazno varnost ravno pri |H(ω)|=1?

(A) 100nF	(B) 200nF	(C) 300nF	(D) 400nF

2. Dvojno-uravnoteženi mešalnik z venčkom štirih Schottky diod in transformatorjema krmilimo s sinusnima signaloma fRF in fLO. Signal LO je 10dB močnejši od signala RF. Poleg osnovnih produktov mešanja fLO±fRF je na izhodu takšnega mešalnika najmočnejši:

(A) 3fRF±fLO	(B) 2fLO±fRF	(C) 3fLO±fRF	(D) presluh fLO

3. Dvojno-uravnoteženi mešalnik uporablja šest tranzistorjev v Gilbertovi vezavi. Glede na omejitve monolitske integracije, Gilbertovih celic običajno NE gradimo iz:

(A) Si spojnih	(B) Si bipolarnih	(C) Si MOSFET	(D) GaAlAs
FET (Si-JFET)	tranzistorjev	inducirani kanal	HEMT

4. Frekvenčno/fazni detektor sestavljata dva D-flip-flopa, povratna vezava z in vrati in črpalka nabojev z dvema tokovnima viroma I=±250μA. Kolikšna je konstanta Kφ=? vezja, ko deluje kot primerjalnik faze?

(A) 40μA/cikel	(B) 250μA/rd	(C) 1.57mA/cikel	(D) 40μA/rd

5. Frekvenčni sintetizator radijske postaje sešteva frekvenci dveh različnih kristalnih oscilatorjev. Najmanj koliko različnih kristalov NMIN=? potrebujemo za pokrivanje področja f=118.00MHz...135.95MHz s korakom Δf=50kHz?

(A) 18	(B) 38	(C) 46	(D) 360

6. Spektralni analizator uporablja nastavljiv lokalni oscilator fLO=3GHz...5.5GHz in medfrekvenco fIF=3GHz. Nizkoprepustno sito na vhodu duši frekvence nad f>2.5GHz. V katerem frekvenčnem pasu pričakujemo neželjen zrcalni odziv, če vhodno sito zataji?

(A) 6GHz...8.5GHz	(B) 3GHz...5.5GHz	(C) 0.5GHz...3GHz	(D) 0...2.5GHz

7. Colpittsov oscilator z LC nihajnim krogom na frekvenci f=400MHz in obremenjenim QL=30 zamenjamo s koaksialnim keramičnim rezonatorjem s QL'=300. Kolikšno izboljšanje faznega šuma L(Δf) [dBc/Hz] pričakujemo pri frekvenčnem odmiku Δf=100kHz?

(A) 80dB	(B) 40dB	(C) 20dB	(D) 0dB

8. Super-regenerativni sprejemnik uporabljamo za sprejem amplitudno-moduliranega govora (frekvenčni pas modulacije fm=300Hz...3kHz) v področju letalskih frekvenc fRF=118MHz...136MHz. Kakšna je smiselna izbira frekvence gašenja fgašenja=?

(A) 100MHz	(B) 100GHz	(C) 100Hz	(D) 100kHz

9. Mikrovalovni teflonski laminat ima v primerjavi z običajnim vitroplastom izboljšane električne in druge lastnosti pri visokih frekvencah. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) manj hrapavo	(B) prenese višjo	(C) visoko	(D) nižje izgube
bakreno folijo	temperaturo	mehansko trdnost	v dielektriku

10. Mikrotrakasti vod je izdelan na podlagi debeline h=0.254mm iz keramike Al2O3 z dielektričnostjo εr=10. Kolikšna širina mikrotrakastega voda w=? daje karakteristično impedanco ZK=50Ω, če je druga stran podlage v celoti okovinjena?

(A) 0.24mm	(B) 0.48mm	(C) 0.73mm	(D) 1.23mm

11. Podlaga mikrotrakastega vezja na vitroplastu debeline h=0.8mm ima dolžino l=120mm in širino w=30mm. Do katere frekvence fMAX=? lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom a=15mm nad vezjem?

(A) 10GHz	(B) 5GHz	(C) 20GHz	(D) 2.5GHz

12. GPS sprejemnik na frekvenci L1=1.57542GHz uporablja kot anteno mikrotrakasto krpico kvadratne oblike na keramični podlagi z relativno dielektričnostjo εr=16. Kolikšna je stranica kvadrata krpice a=?, če stresanje polja zanemarimo?

(A) 6mm	(B) 48mm	(C) 12mm	(D) 24mm

Priimek in ime:	Elektronski naslov: