2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.11.2016

1. Zaradi načrtovalske napake ima ground-plane antena napačno izbrano dolžino radialov. Takšna antena ima v primerjavi s pravilno načrtovano ground-plane anteno:

(A) slabši	(B) pokvarjen	(C) slabo impedančno	(D) vse navedene
sevalni izkoristek	smerni diagram	prilagoditev	pomanjkljivosti

2. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom WR90, ki je namenjen delovanju v frekvenčnem pasu "X" od 8.20GHz do 12.5GHz. Kolikšna je mejna frekvenca osnovnega rodu fTE01=? v opisanem valovodu z notranjimi izmerami 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

3. Kolikšna je smernost D=? zrcalne antene premera d=3m namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu f=4GHz? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

4. Yagi antena uporablja zbiralno lečo iz umetnega dielektrika. Valovno število k v umetnem dielektriku εr>1 je v primerjavi z valovnim številom k0 v praznem prostoru povezano na naslednji način:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

5. Kateri pogoj NI potreben, da v reverberančni komori dobimo naključno porazdelitev elektromagnetnega polja s časovno odvisnostjo, ki ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

(A) eden ali več	(B) dovolj visoka	(C) najmanj štiri	(D) dobro
mešalnikov rodov	odbojnost sten |Γ|≈1	antene v komori	zaprta komora

6. Huygens-ov izvor ima smerni diagram oblike F(Θ,Φ)=1+cosΘ. Za koliko a=? decibelov upade jakost sevanega električnega polja v smeri Θ=π/4 in Φ=π/2 glede na maksimum sevanja Huygens-ovega izvora?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

7. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=0.5m. Premer zrcala znaša d=6m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

8. Smerni diagram F(Θ,Φ) koherentne antene merimo v radijski zvezi v praznem prostoru na dovolj veliki razdalji (Fraunhofer) z vrtenjem v izbrani ravnini:

(A) samo ene od	(B) obeh RX in	(C) vedno samo	(D) vedno samo
TX ali RX antene	TX anten hkrati	TX antene	RX antene

9. Pravokotni kovinski valovod vzbujamo z rodom TE02. Valovod položno razširimo v piramidni lijak. Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine η=? v smeri osi z (smer potovanja valovanja v valovodu in lijaku), če je napaka faze zanemarljiva?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

10. Umetni dielektrik Yagi antene lahko izdelamo z najrazličnejšim oblikovanjem kovine. Za anteno, ki naj deluje na obeh med sabo pravokotnih polarizacijah, od navedenih oblik NI uporabna:

(A) pravokotne zanke	(B) palčke v ravnini	(C) pravokotni križci	(D) krožni diski

11. Za koliko a=? decibelov naj upade osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala na robu glede na središče zrcala za največji dobitek antene GMAX kot kompromis med podosvetlitvijo in sevanjem preko roba zrcala?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

12. Zapis Friis-ove enačbe v obliki PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 lahko uporabljamo v naslednjih primerih brezvrvičnih zvez:

(A) poljuben TX	(B) koherentni TX	(C) nekoherentni TX	(D) poljuben TX
in poljuben RX	in nekoherentni RX	in poljuben RX	in koherentni RX

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2nd midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 15.11.2016

1. Due to a design error a ground-plane antenna has the wrong radial length. Such an antenna has the following properties when compared to a correctly-designed GP antenna:

(A) lower radiation	(B) corrupted	(C) poor impedance	(D) all defects
efficiency	radiation pattern	matching	mentioned

2. A pyramidal horn is equipped with a WR90 waveguide flange intended for operation in the "X" band from 8.20GHz to 12.5GHz. What is the cutoff frequency of the fundamental waveguide mode fTE01=? with the internal dimensions 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

3. What is the directivity D=? of a reflector antenna with a diameter of d=3m intended for satellite reception at 4GHz. The reflector is illuminated by a corrugated horn that allows an illumination efficiency η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

4. A Yagi antenna uses a collimating lens made of artificial dielectric. The wave number k in the artificial dielectric εr>1 compares to the wave number k0 in free space in the following way:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

5. Which condition is NOT required to obtain a random electromagnetic field in a reverberation chamber with a Rayleigh distribution time dependance?

(A) one or more	(B) large enough	(C) at least four	(D) well closed
mode stirrers	wall reflection |Γ|≈1	antennas inside	chamber

6. A Huygens source has a radiation pattern F(Θ,Φ)=1+cosΘ. By how many a=? decibels the radiated electrical field strength decays in the direction Θ=π/4 and Φ=π/2 compared to the maximum radiation of the Huygens source?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

7. A rotationally-symmetrical parabolic mirror has a depth of h=0.5m. The diameter of the mirror is equal to d=6m. What is the focal-to-diameter ratio f/d=? of the above-mentioned parabolic mirror?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

8. The radiation pattern F(Θ,Φ) of a coherent antenna is measured in a free-space radio link at a sufficient distance (Fraunhofer) by rotating in a selected plane:

(A) just one of either	(B) both TX and RX	(C) always TX	(D) always RX
TX or RX antenna	antenna simultaneously	antenna only	antenna only

9. A TE02 mode propagates in a rectangular waveguide. The latter makes a smooth transition into a pyramidal horn. What is the aperture-illumination efficiency η=? in the direction z (propagation in the waveguide & horn), neglecting the phase error?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

10. Different metal shapes can be used as the artificial dielectric of a Yagi antenna. In an antenna operating on both orthogonal polarizations the following shape can NOT be used:

(A) square loops	(B) rods in one plane	(C) right-angle crosses	(D) round disks

11. How many a=? decibels should the illumination decay at the edge of a rotationally-symmetrical parabolic mirror compared to its center to achieve the maximum antenna gain GMAX as a compromise between under illumination and spillover loss?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

12. The Friis equation written in the form PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 can be used in the following cases of wireless communications:

(A) any TX	(B) coherent TX	(C) non-coherent TX	(D) any TX and
and any RX	and non-coherent RX	and any RX	coherent RX

Name:	Email:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.11.2016

1. Kateri pogoj NI potreben, da v reverberančni komori dobimo naključno porazdelitev elektromagnetnega polja s časovno odvisnostjo, ki ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

(A) eden ali več	(B) dovolj visoka	(C) najmanj štiri	(D) dobro
mešalnikov rodov	odbojnost sten |Γ|≈1	antene v komori	zaprta komora

2. Huygens-ov izvor ima smerni diagram oblike F(Θ,Φ)=1+cosΘ. Za koliko a=? decibelov upade jakost sevanega električnega polja v smeri Θ=π/4 in Φ=π/2 glede na maksimum sevanja Huygens-ovega izvora?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

3. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=0.5m. Premer zrcala znaša d=6m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

4. Smerni diagram F(Θ,Φ) koherentne antene merimo v radijski zvezi v praznem prostoru na dovolj veliki razdalji (Fraunhofer) z vrtenjem v izbrani ravnini:

(A) samo ene od	(B) obeh RX in	(C) vedno samo	(D) vedno samo
TX ali RX antene	TX anten hkrati	TX antene	RX antene

5. Pravokotni kovinski valovod vzbujamo z rodom TE02. Valovod položno razširimo v piramidni lijak. Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine η=? v smeri osi z (smer potovanja valovanja v valovodu in lijaku), če je napaka faze zanemarljiva?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

6. Umetni dielektrik Yagi antene lahko izdelamo z najrazličnejšim oblikovanjem kovine. Za anteno, ki naj deluje na obeh med sabo pravokotnih polarizacijah, od navedenih oblik NI uporabna:

(A) pravokotne zanke	(B) palčke v ravnini	(C) pravokotni križci	(D) krožni diski

7. Za koliko a=? decibelov naj upade osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala na robu glede na središče zrcala za največji dobitek antene GMAX kot kompromis med podosvetlitvijo in sevanjem preko roba zrcala?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

8. Zapis Friis-ove enačbe v obliki PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 lahko uporabljamo v naslednjih primerih brezvrvičnih zvez:

(A) poljuben TX	(B) koherentni TX	(C) nekoherentni TX	(D) poljuben TX
in poljuben RX	in nekoherentni RX	in poljuben RX	in koherentni RX

9. Zaradi načrtovalske napake ima ground-plane antena napačno izbrano dolžino radialov. Takšna antena ima v primerjavi s pravilno načrtovano ground-plane anteno:

(A) slabši	(B) pokvarjen	(C) slabo impedančno	(D) vse navedene
sevalni izkoristek	smerni diagram	prilagoditev	pomanjkljivosti

10.Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom WR90, ki je namenjen delovanju v frekvenčnem pasu "X" od 8.20GHz do 12.5GHz. Kolikšna je mejna frekvenca osnovnega rodu fTE01=? v opisanem valovodu z notranjimi izmerami 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

11. Kolikšna je smernost D=? zrcalne antene premera d=3m namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu f=4GHz? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

12. Yagi antena uporablja zbiralno lečo iz umetnega dielektrika. Valovno število k v umetnem dielektriku εr>1 je v primerjavi z valovnim številom k0 v praznem prostoru povezano na naslednji način:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.11.2016

1. Pravokotni kovinski valovod vzbujamo z rodom TE02. Valovod položno razširimo v piramidni lijak. Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine η=? v smeri osi z (smer potovanja valovanja v valovodu in lijaku), če je napaka faze zanemarljiva?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

2. Umetni dielektrik Yagi antene lahko izdelamo z najrazličnejšim oblikovanjem kovine. Za anteno, ki naj deluje na obeh med sabo pravokotnih polarizacijah, od navedenih oblik NI uporabna:

(A) pravokotne zanke	(B) palčke v ravnini	(C) pravokotni križci	(D) krožni diski

3. Za koliko a=? decibelov naj upade osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala na robu glede na središče zrcala za največji dobitek antene GMAX kot kompromis med podosvetlitvijo in sevanjem preko roba zrcala?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

4. Zapis Friis-ove enačbe v obliki PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 lahko uporabljamo v naslednjih primerih brezvrvičnih zvez:

(A) poljuben TX	(B) koherentni TX	(C) nekoherentni TX	(D) poljuben TX
in poljuben RX	in nekoherentni RX	in poljuben RX	in koherentni RX

5. Zaradi načrtovalske napake ima ground-plane antena napačno izbrano dolžino radialov. Takšna antena ima v primerjavi s pravilno načrtovano ground-plane anteno:

(A) slabši	(B) pokvarjen	(C) slabo impedančno	(D) vse navedene
sevalni izkoristek	smerni diagram	prilagoditev	pomanjkljivosti

6. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom WR90, ki je namenjen delovanju v frekvenčnem pasu "X" od 8.20GHz do 12.5GHz. Kolikšna je mejna frekvenca osnovnega rodu fTE01=? v opisanem valovodu z notranjimi izmerami 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

7. Kolikšna je smernost D=? zrcalne antene premera d=3m namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu f=4GHz? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

8. Yagi antena uporablja zbiralno lečo iz umetnega dielektrika. Valovno število k v umetnem dielektriku εr>1 je v primerjavi z valovnim številom k0 v praznem prostoru povezano na naslednji način:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

9. Kateri pogoj NI potreben, da v reverberančni komori dobimo naključno porazdelitev elektromagnetnega polja s časovno odvisnostjo, ki ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

(A) eden ali več	(B) dovolj visoka	(C) najmanj štiri	(D) dobro
mešalnikov rodov	odbojnost sten |Γ|≈1	antene v komori	zaprta komora

10. Huygens-ov izvor ima smerni diagram oblike F(Θ,Φ)=1+cosΘ. Za koliko a=? decibelov upade jakost sevanega električnega polja v smeri Θ=π/4 in Φ=π/2 glede na maksimum sevanja Huygens-ovega izvora?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

11. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=0.5m. Premer zrcala znaša d=6m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

12. Smerni diagram F(Θ,Φ) koherentne antene merimo v radijski zvezi v praznem prostoru na dovolj veliki razdalji (Fraunhofer) z vrtenjem v izbrani ravnini:

(A) samo ene od	(B) obeh RX in	(C) vedno samo	(D) vedno samo
TX ali RX antene	TX anten hkrati	TX antene	RX antene

Priimek in ime:	Elektronski naslov: