3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 5.12.2016

1. Teslov transformator za f=30kHz proizvaja v neposredni bližini zelo močno statično električno polje E , ki proži dolge iskre. Na kateri razdalji r=? postane sevano električno polje enako veliko kot statično električno polje? (c0=3•108m/s)

(A) 30m	(B) 240m	(C) 1.6km	(D) 10km

2. Kolikšna magneta energija Wm=? je shranjena v zračni reži debeline d=1mm in prereza A=10cm2? Zračno režo obravnavamo kot prazen prostor μr=1 in εr=1. V reži vzpostavimo enosmerno magnetno polje |B|=1.2T. Električnega polja v reži ni: E=0.

(A) 1.15J	(B) 11.5Ws	(C) 1.44Ws	(D) 144J

3. Parica UTP kabla ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=52pF/m in induktivnost na enoto dolžine L/l=520nH/m. Kolikšna je valovna dolžina λ=? v parici, ko jo priključimo na sinusni izvor s frekvenco f=100MHz?

(A) 0.3m	(B) 1.92m	(C) 3.0m	(D) 19.2m

4. Po kovinskem traku širine w=4cm in zanemarljive debeline δ<<w teče izmenični ploskovni tok |K|=10A/m frekvence f=30MHz. Konec traku je odrezan pod pravim kotom. Kolikšna prema elektrina q=? se nabere na koncu traku?

(A) 3.33nAs/m3	(B) 530nAs/m3	(C) 333nAs/m	(D) 53nAs/m

5. UTP kabel vsebuje štiri simetrične parice, ki so na obeh koncih opremljene z vtikači RJ-45. Kolikšno odbojnost Γ=? pokaže merilnik zveze zmogljivosti C=1Gbit/s, ko vtikač RJ-45 na drugem koncu kabla ni priključen nikamor?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

6. Koaksialni kabel dolžine 100m merimo pri frekvenci f=1GHz, Pri vhodni moči vira Pg=50mW na začetku kabla z merilnikom moči odčitamo Pm=100μW na koncu kabla. Kolikšno je slabljenja opisanega kabla na enoto dolžine a/l=?

(A) 270dB/km	(B) 0.17dB/m	(C) 23dB/km	(D) 1.3dB/m

7. Polje elektromagnetnega vala na velikih razdaljah opisuje izraz E≈1Φ•E0e-jβr, kjer je E0=60V/m in β je fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči Poyntingov vektor S=? v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ)?

(A) 1r•4.8W2/m	(B) 1Θ•4.8W/m2	(C) -1Φ•4.8A2/m	(D) 1r•4.8W/m2

8. Kolikšna je sevalna upornost RS=? žične zanke v obliki kroga s premerom 2r=1m pri frekvenci f=1MHz. V okolici zanke je prazen prostor (ε0,μ0,c0=3•108m/s). Zanka je majhna v primerjavi z valovno dolžino, tok v žici zanke je konstanten.

(A) 2.4nΩ	(B) 2.4μΩ	(C) 2.4mΩ	(D) 2.4Ω

9. Katera od navedenih trditev NE drži za potujoči ravninski val v praznem prostoru, ki ga opisujejo valovni vektor k, vektor električne poljske jakosti E, vektor magnetne poljske jakosti H in vektor gostote pretoka moči (Poyntingov vektor) S?

(A) E┴H	(B) H┴S	(C) S┴k	(D) k┴H

10. Kolikšno je razmerje med električno in magnetno poljsko jakostjo |E|/|H|=? ravninskega potujočega vala frekvence f=1GHz v keramiki, ki ima relativno dielektričnost εr=9.8 in ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am? (c0=3•108m/s)

(A) 377Ω	(B) 120Ω	(C) 38.5Ω	(D) 3695Ω

11. Žarnica priključne moči P=100W deluje kot neusmerjeno svetilo z izkoristkom η=10%. Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči |S|=?, ki doseže predmete na na mizi na razdalji r=1m pod žarnico? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljiva.

(A) 0.8W/m2	(B) 3.2W/m2	(C) 10W/m2	(D) 80W/m2

12. Rdeči laser λ=633nm vpada iz zraka na vodno gladino. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik zraka nad vodno gladino je enak enoti n1≈1, lomni količnik vode pa znaša za vidno svetlobo n2≈1.33. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) ne obstaja

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 5.12.2016

1. UTP kabel vsebuje štiri simetrične parice, ki so na obeh koncih opremljene z vtikači RJ-45. Kolikšno odbojnost Γ=? pokaže merilnik zveze zmogljivosti C=1Gbit/s, ko vtikač RJ-45 na drugem koncu kabla ni priključen nikamor?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

2. Koaksialni kabel dolžine 100m merimo pri frekvenci f=1GHz, Pri vhodni moči vira Pg=50mW na začetku kabla z merilnikom moči odčitamo Pm=100μW na koncu kabla. Kolikšno je slabljenja opisanega kabla na enoto dolžine a/l=?

(A) 270dB/km	(B) 0.17dB/m	(C) 23dB/km	(D) 1.3dB/m

3. Polje elektromagnetnega vala na velikih razdaljah opisuje izraz E≈1Φ•E0e-jβr, kjer je E0=60V/m in β je fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči Poyntingov vektor S=? v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ)?

(A) 1r•4.8W2/m	(B) 1Θ•4.8W/m2	(C) -1Φ•4.8A2/m	(D) 1r•4.8W/m2

4. Kolikšna je sevalna upornost RS=? žične zanke v obliki kroga s premerom 2r=1m pri frekvenci f=1MHz. V okolici zanke je prazen prostor (ε0,μ0,c0=3•108m/s). Zanka je majhna v primerjavi z valovno dolžino, tok v žici zanke je konstanten.

(A) 2.4nΩ	(B) 2.4μΩ	(C) 2.4mΩ	(D) 2.4Ω

5. Katera od navedenih trditev NE drži za potujoči ravninski val v praznem prostoru, ki ga opisujejo valovni vektor k, vektor električne poljske jakosti E, vektor magnetne poljske jakosti H in vektor gostote pretoka moči (Poyntingov vektor) S?

(A) E┴H	(B) H┴S	(C) S┴k	(D) k┴H

6. Kolikšno je razmerje med električno in magnetno poljsko jakostjo |E|/|H|=? ravninskega potujočega vala frekvence f=1GHz v keramiki, ki ima relativno dielektričnost εr=9.8 in ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am? (c0=3•108m/s)

(A) 377Ω	(B) 120Ω	(C) 38.5Ω	(D) 3695Ω

7. Žarnica priključne moči P=100W deluje kot neusmerjeno svetilo z izkoristkom η=10%. Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči |S|=?, ki doseže predmete na na mizi na razdalji r=1m pod žarnico? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljiva.

(A) 0.8W/m2	(B) 3.2W/m2	(C) 10W/m2	(D) 80W/m2

8. Rdeči laser λ=633nm vpada iz zraka na vodno gladino. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik zraka nad vodno gladino je enak enoti n1≈1, lomni količnik vode pa znaša za vidno svetlobo n2≈1.33. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) ne obstaja

9. Teslov transformator za f=30kHz proizvaja v neposredni bližini zelo močno statično električno polje E , ki proži dolge iskre. Na kateri razdalji r=? postane sevano električno polje enako veliko kot statično električno polje? (c0=3•108m/s)

(A) 30m	(B) 240m	(C) 1.6km	(D) 10km

10. Kolikšna magneta energija Wm=? je shranjena v zračni reži debeline d=1mm in prereza A=10cm2? Zračno režo obravnavamo kot prazen prostor μr=1 in εr=1. V reži vzpostavimo enosmerno magnetno polje |B|=1.2T. Električnega polja v reži ni: E=0.

(A) 1.15J	(B) 11.5Ws	(C) 1.44Ws	(D) 144J

11. Parica UTP kabla ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=52pF/m in induktivnost na enoto dolžine L/l=520nH/m. Kolikšna je valovna dolžina λ=? v parici, ko jo priključimo na sinusni izvor s frekvenco f=100MHz?

(A) 0.3m	(B) 1.92m	(C) 3.0m	(D) 19.2m

12. Po kovinskem traku širine w=4cm in zanemarljive debeline δ<<w teče izmenični ploskovni tok |K|=10A/m frekvence f=30MHz. Konec traku je odrezan pod pravim kotom. Kolikšna prema elektrina q=? se nabere na koncu traku?

(A) 3.33nAs/m3	(B) 530nAs/m3	(C) 333nAs/m	(D) 53nAs/m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 5.12.2016

1. Katera od navedenih trditev NE drži za potujoči ravninski val v praznem prostoru, ki ga opisujejo valovni vektor k, vektor električne poljske jakosti E, vektor magnetne poljske jakosti H in vektor gostote pretoka moči (Poyntingov vektor) S?

(A) E┴H	(B) H┴S	(C) S┴k	(D) k┴H

2. Kolikšno je razmerje med električno in magnetno poljsko jakostjo |E|/|H|=? ravninskega potujočega vala frekvence f=1GHz v keramiki, ki ima relativno dielektričnost εr=9.8 in ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am? (c0=3•108m/s)

(A) 377Ω	(B) 120Ω	(C) 38.5Ω	(D) 3695Ω

3. Žarnica priključne moči P=100W deluje kot neusmerjeno svetilo z izkoristkom η=10%. Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči |S|=?, ki doseže predmete na na mizi na razdalji r=1m pod žarnico? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljiva.

(A) 0.8W/m2	(B) 3.2W/m2	(C) 10W/m2	(D) 80W/m2

4. Rdeči laser λ=633nm vpada iz zraka na vodno gladino. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik zraka nad vodno gladino je enak enoti n1≈1, lomni količnik vode pa znaša za vidno svetlobo n2≈1.33. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) ne obstaja

5. Teslov transformator za f=30kHz proizvaja v neposredni bližini zelo močno statično električno polje E , ki proži dolge iskre. Na kateri razdalji r=? postane sevano električno polje enako veliko kot statično električno polje? (c0=3•108m/s)

(A) 30m	(B) 240m	(C) 1.6km	(D) 10km

6. Kolikšna magneta energija Wm=? je shranjena v zračni reži debeline d=1mm in prereza A=10cm2? Zračno režo obravnavamo kot prazen prostor μr=1 in εr=1. V reži vzpostavimo enosmerno magnetno polje |B|=1.2T. Električnega polja v reži ni: E=0.

(A) 1.15J	(B) 11.5Ws	(C) 1.44Ws	(D) 144J

7. Parica UTP kabla ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=52pF/m in induktivnost na enoto dolžine L/l=520nH/m. Kolikšna je valovna dolžina λ=? v parici, ko jo priključimo na sinusni izvor s frekvenco f=100MHz?

(A) 0.3m	(B) 1.92m	(C) 3.0m	(D) 19.2m

8. Po kovinskem traku širine w=4cm in zanemarljive debeline δ<<w teče izmenični ploskovni tok |K|=10A/m frekvence f=30MHz. Konec traku je odrezan pod pravim kotom. Kolikšna prema elektrina q=? se nabere na koncu traku?

(A) 3.33nAs/m3	(B) 530nAs/m3	(C) 333nAs/m	(D) 53nAs/m

9. UTP kabel vsebuje štiri simetrične parice, ki so na obeh koncih opremljene z vtikači RJ-45. Kolikšno odbojnost Γ=? pokaže merilnik zveze zmogljivosti C=1Gbit/s, ko vtikač RJ-45 na drugem koncu kabla ni priključen nikamor?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

10. Koaksialni kabel dolžine 100m merimo pri frekvenci f=1GHz, Pri vhodni moči vira Pg=50mW na začetku kabla z merilnikom moči odčitamo Pm=100μW na koncu kabla. Kolikšno je slabljenja opisanega kabla na enoto dolžine a/l=?

(A) 270dB/km	(B) 0.17dB/m	(C) 23dB/km	(D) 1.3dB/m

11. Polje elektromagnetnega vala na velikih razdaljah opisuje izraz E≈1Φ•E0e-jβr, kjer je E0=60V/m in β je fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči Poyntingov vektor S=? v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ)?

(A) 1r•4.8W2/m	(B) 1Θ•4.8W/m2	(C) -1Φ•4.8A2/m	(D) 1r•4.8W/m2

12. Kolikšna je sevalna upornost RS=? žične zanke v obliki kroga s premerom 2r=1m pri frekvenci f=1MHz. V okolici zanke je prazen prostor (ε0,μ0,c0=3•108m/s). Zanka je majhna v primerjavi z valovno dolžino, tok v žici zanke je konstanten.

(A) 2.4nΩ	(B) 2.4μΩ	(C) 2.4mΩ	(D) 2.4Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov: