4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2013

1. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=10mA v prevodni smeri in proizvaja rdečo svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=650nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 0.7V	(B) 1.4V	(C) 1.9V	(D) 3.1V

2. Telekomunikacijski polprevodniški laser za valovno dolžino λ=1550nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlAs:GaAs	(B) InGaAsP:InP	(C) GaN:SiC	(D) SiGe:C

3. Argonski ionski (Ar:Ar+) laser za valovno dolžino λ=514nm (zelena svetloba) se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) visoka	(B) visok	(C) možna hitra	(D) deluje brez
prečna koherenca	izkoristek	modulacija	hlajenja

4. Telekomunikacijski polprevodniški laser ima pri sobni temperaturi T=20ºC pragovni tok Ith=15mA. Ko temperatura v notranjosti naprave naraste na T'=45ºC in laserja dodatno ne hladimo, bo pragovni tok laserja:

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 15mA	(D) 25mA

5. Za izdelavo laserja s porazdeljeno povratno vezavo (DFB) za valovno dolžino λ=1300nm potrebujemo fotolitografijo, ki omogoča izdelavo podrobnosti naslednje velikosti (pri povprečnem lomnem količniku valovoda n=3.7):

(A) 44nm	(B) 88nm	(C) 110nm	(D) 325nm

6. Če polprevodniški laser s porazdeljeno povratno vezavo napajamo s konstantnim tokom I (nad pragom), bo spektralna širina izhodne svetlobe Δλ=? pri osrednji valovni dolžini λ=1550nm v velikostnem razredu:

(A) 100nm	(B) 1nm	(C) 0.01nm	(D) 0.0001nm

7. Elektro-optični modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega največjo občutljivost UπTE=5V, bo isti modulator izkazoval za pravokotno polarizacijo TM občutljivost UπTM:

(A) 5V	(B) 7V	(C) 14V	(D) 30V

8. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator za valovno dolžino λ=1550nm ima naslednjo slabo lastnost:

(A) odvisen od	(B) nemogoča	(C) visoka	(D) počasna
valovne dolžine	integracija	moč krmiljenja	modulacija

9. Enorodovno svetlobno vlakno ima efektivno površino jedra Aeff=70μm2 in prenaša svetlobno moč P=30mW. (Z0=377Ω) Električna poljska jakost │E│ v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 235kV/m	(B) 470kV/m	(C) 940kV/m	(D) 1880kV/m

10. Glavna naloga primarne akrilatne oziroma silikonske zaščite (premer 250μ) steklenega telekomunikacijskega vlakna (premer stekla 125μm) je:

(A) preprečuje	(B) izboljšuje	(C) preprečuje	(D) toplotna
trganje vlakna	vodoodpornost	tuneliranje	izolacija

11. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 16 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 2dB	(B) 5dB	(C) 14dB	(D) 18dB

12. Fotograf namesti na objektiv fotoaparata polarizator. Pri katerem prizoru bo polarizator popolnoma neučinkovit?

(A) modro nebo	(B) odboj Sonca	(C) zrcaljenje v	(D) deževen dan
nad pokrajino	od vodne gladine	okenskih steklih	brez Sonca

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2013

1. Elektro-optični modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega največjo občutljivost UπTE=5V, bo isti modulator izkazoval za pravokotno polarizacijo TM občutljivost UπTM:

(A) 14V	(B) 30V	(C) 5V	(D) 7V

2. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator za valovno dolžino λ=1550nm ima naslednjo slabo lastnost:

(A) visoka	(B) počasna	(C) odvisen od	(D) nemogoča
moč krmiljenja	modulacija	valovne dolžine	integracija

3. Enorodovno svetlobno vlakno ima efektivno površino jedra Aeff=70μm2 in prenaša svetlobno moč P=30mW. (Z0=377Ω) Električna poljska jakost │E│ v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 940kV/m	(B) 1880kV/m	(C) 235kV/m	(D) 470kV/m

4. Fotograf namesti na objektiv fotoaparata polarizator. Pri katerem prizoru bo polarizator popolnoma neučinkovit?

(A) zrcaljenje v	(B) deževen dan	(C) modro nebo	(D) odboj Sonca
okenskih steklih	brez Sonca	nad pokrajino	od vodne gladine

5. Argonski ionski (Ar:Ar+) laser za valovno dolžino λ=514nm (zelena svetloba) se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) možna hitra	(B) deluje brez	(C) visoka	(D) visok
modulacija	hlajenja	prečna koherenca	izkoristek

6. Telekomunikacijski polprevodniški laser ima pri sobni temperaturi T=20ºC pragovni tok Ith=15mA. Ko temperatura v notranjosti naprave naraste na T'=45ºC in laserja dodatno ne hladimo, bo pragovni tok laserja:

(A) 15mA	(B) 25mA	(C) 5mA	(D) 10mA

7. Glavna naloga primarne akrilatne oziroma silikonske zaščite (premer 250μ) steklenega telekomunikacijskega vlakna (premer stekla 125μm) je:

(A) preprečuje	(B) toplotna	(C) preprečuje	(D) izboljšuje
tuneliranje	izolacija	trganje vlakna	vodoodpornost

8. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 16 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 14dB	(B) 18dB	(C) 2dB	(D) 5dB

9. Za izdelavo laserja s porazdeljeno povratno vezavo (DFB) za valovno dolžino λ=1300nm potrebujemo fotolitografijo, ki omogoča izdelavo podrobnosti naslednje velikosti (pri povprečnem lomnem količniku valovoda n=3.7):

(A) 110nm	(B) 325nm	(C) 44nm	(D) 88nm

10. Če polprevodniški laser s porazdeljeno povratno vezavo napajamo s konstantnim tokom I (nad pragom), bo spektralna širina izhodne svetlobe Δλ=? pri osrednji valovni dolžini λ=1550nm v velikostnem razredu:

(A) 0.01nm	(B) 0.0001nm	(C) 100nm	(D) 1nm

11. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=10mA v prevodni smeri in proizvaja rdečo svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=650nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 1.9V	(B) 3.1V	(C) 0.7V	(D) 1.4V

12. Telekomunikacijski polprevodniški laser za valovno dolžino λ=1550nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaN:SiC	(B) SiGe:C	(C) GaAlAs:GaAs	(D) InGaAsP:InP

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2013

1. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 16 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 2dB	(B) 5dB	(C) 14dB	(D) 18dB

2. Fotograf namesti na objektiv fotoaparata polarizator. Pri katerem prizoru bo polarizator popolnoma neučinkovit?

(A) modro nebo	(B) odboj Sonca	(C) zrcaljenje v	(D) deževen dan
nad pokrajino	od vodne gladine	okenskih steklih	brez Sonca

3. Telekomunikacijski polprevodniški laser ima pri sobni temperaturi T=20ºC pragovni tok Ith=15mA. Ko temperatura v notranjosti naprave naraste na T'=45ºC in laserja dodatno ne hladimo, bo pragovni tok laserja:

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 15mA	(D) 25mA

4. Če polprevodniški laser s porazdeljeno povratno vezavo napajamo s konstantnim tokom I (nad pragom), bo spektralna širina izhodne svetlobe Δλ=? pri osrednji valovni dolžini λ=1550nm v velikostnem razredu:

(A) 100nm	(B) 1nm	(C) 0.01nm	(D) 0.0001nm

5. Elektro-optični modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega največjo občutljivost UπTE=5V, bo isti modulator izkazoval za pravokotno polarizacijo TM občutljivost UπTM:

(A) 5V	(B) 7V	(C) 14V	(D) 30V

6. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator za valovno dolžino λ=1550nm ima naslednjo slabo lastnost:

(A) odvisen od	(B) nemogoča	(C) visoka	(D) počasna
valovne dolžine	integracija	moč krmiljenja	modulacija

7. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=10mA v prevodni smeri in proizvaja rdečo svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=650nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 0.7V	(B) 1.4V	(C) 1.9V	(D) 3.1V

8. Telekomunikacijski polprevodniški laser za valovno dolžino λ=1550nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlAs:GaAs	(B) InGaAsP:InP	(C) GaN:SiC	(D) SiGe:C

9. Argonski ionski (Ar:Ar+) laser za valovno dolžino λ=514nm (zelena svetloba) se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) visoka	(B) visok	(C) možna hitra	(D) deluje brez
prečna koherenca	izkoristek	modulacija	hlajenja

10. Enorodovno svetlobno vlakno ima efektivno površino jedra Aeff=70μm2 in prenaša svetlobno moč P=30mW. (Z0=377Ω) Električna poljska jakost │E│ v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 235kV/m	(B) 470kV/m	(C) 940kV/m	(D) 1880kV/m

11. Glavna naloga primarne akrilatne oziroma silikonske zaščite (premer 250μ) steklenega telekomunikacijskega vlakna (premer stekla 125μm) je:

(A) preprečuje	(B) izboljšuje	(C) preprečuje	(D) toplotna
trganje vlakna	vodoodpornost	tuneliranje	izolacija

12. Za izdelavo laserja s porazdeljeno povratno vezavo (DFB) za valovno dolžino λ=1300nm potrebujemo fotolitografijo, ki omogoča izdelavo podrobnosti naslednje velikosti (pri povprečnem lomnem količniku valovoda n=3.7):

(A) 44nm	(B) 88nm	(C) 110nm	(D) 325nm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2013

1. Fotograf namesti na objektiv fotoaparata polarizator. Pri katerem prizoru bo polarizator popolnoma neučinkovit?

(A) zrcaljenje v	(B) deževen dan	(C) modro nebo	(D) odboj Sonca
okenskih steklih	brez Sonca	nad pokrajino	od vodne gladine

2. Argonski ionski (Ar:Ar+) laser za valovno dolžino λ=514nm (zelena svetloba) se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) možna hitra	(B) deluje brez	(C) visoka	(D) visok
modulacija	hlajenja	prečna koherenca	izkoristek

3. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator za valovno dolžino λ=1550nm ima naslednjo slabo lastnost:

(A) visoka	(B) počasna	(C) odvisen od	(D) nemogoča
moč krmiljenja	modulacija	valovne dolžine	integracija

4. Enorodovno svetlobno vlakno ima efektivno površino jedra Aeff=70μm2 in prenaša svetlobno moč P=30mW. (Z0=377Ω) Električna poljska jakost │E│ v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 940kV/m	(B) 1880kV/m	(C) 235kV/m	(D) 470kV/m

5. Glavna naloga primarne akrilatne oziroma silikonske zaščite (premer 250μ) steklenega telekomunikacijskega vlakna (premer stekla 125μm) je:

(A) preprečuje	(B) toplotna	(C) preprečuje	(D) izboljšuje
tuneliranje	izolacija	trganje vlakna	vodoodpornost

6. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=10mA v prevodni smeri in proizvaja rdečo svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=650nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 1.9V	(B) 3.1V	(C) 0.7V	(D) 1.4V

7. Telekomunikacijski polprevodniški laser za valovno dolžino λ=1550nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaN:SiC	(B) SiGe:C	(C) GaAlAs:GaAs	(D) InGaAsP:InP

8. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 16 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 14dB	(B) 18dB	(C) 2dB	(D) 5dB

9. Za izdelavo laserja s porazdeljeno povratno vezavo (DFB) za valovno dolžino λ=1300nm potrebujemo fotolitografijo, ki omogoča izdelavo podrobnosti naslednje velikosti (pri povprečnem lomnem količniku valovoda n=3.7):

(A) 110nm	(B) 325nm	(C) 44nm	(D) 88nm

10. Če polprevodniški laser s porazdeljeno povratno vezavo napajamo s konstantnim tokom I (nad pragom), bo spektralna širina izhodne svetlobe Δλ=? pri osrednji valovni dolžini λ=1550nm v velikostnem razredu:

(A) 0.01nm	(B) 0.0001nm	(C) 100nm	(D) 1nm

11. Telekomunikacijski polprevodniški laser ima pri sobni temperaturi T=20ºC pragovni tok Ith=15mA. Ko temperatura v notranjosti naprave naraste na T'=45ºC in laserja dodatno ne hladimo, bo pragovni tok laserja:

(A) 15mA	(B) 25mA	(C) 5mA	(D) 10mA

12. Elektro-optični modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega največjo občutljivost UπTE=5V, bo isti modulator izkazoval za pravokotno polarizacijo TM občutljivost UπTM:

(A) 14V	(B) 30V	(C) 5V	(D) 7V

Priimek in ime:	Elektronski naslov: