5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Germanijeva fotodioda doseže kvantni izkoristek η=60% pri valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 1.58A/W	(B) 0.633A/W	(C) 0.633W/A	(D) 1.58W/A

2. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima električno pasovno širino Be=10GHz. Kolikšna bo optična pasovna širina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 8GHz	(B) 10GHz	(C) 13GHz	(D) 4THz

3. Vlakno za erbijev laserski ojačevalnik mora biti enorodovno na valovni dolžini črpalke λč=980nm kot tudi na valovni dolžini signala λ=1550nm. Če ima vlakno premer jedra 2a=3μm, kolikšna je njegova največja dopustna numerična apertura NA=?

(A) 0.10	(B) 0.15	(C) 0.20	(D) 0.25

4. Polarizacijsko rodovno razpršitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu lahko bistveno zmanjšamo z naslednjim tehnološkim postopkom izdelave vlakna:

(A) sukanje preforma	(B) eliptično	(C) trak (ribbon)	(D) silikonsko
med vlečenjem vlakna	jedro vlakna	s 4-24 vlakni	primarno zaščito

5. Osnovna omejitev občutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN fotodiodo pri valovni dolžini λ=1550nm je:

(A) kapacitivno	(B) kvantni	(C) toplotni	(D) kvantni
breme PIN diode	izkoristek PIN	šum PIN diode	šum PIN diode

6. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs (detekcija) in InGaAsP (množenje). Faktor množenja M=? opisane plazovne fotodiode za valovno dolžino λ=1550nm znaša za optimalno razmerje signal/šum približno:

(A) 1.0E+6	(B) 100	(C) 10	(D) 20

7. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kΩ. Kolikšno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči Po=-10dBm (50%enic, 50%ničel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 80mV	(B) 160mV	(C) 320mV	(D) 40mV

8. Infrardeča LED za λ=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. Zaradi napake pri epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo imela bistveno slabši izkoristek η pretvorbe električne energije v svetlobo in:

(A) λ>900nm	(B) λ=900nm	(C) λ<900nm	(D) U=0.6V

9. Fotoupor ima v temi upornost Rt=10MΩ, pri pravokotnem vpadu sončne svetlobe pa R1=100Ω. Kolikšno upornost R2=? pričakujemo pri vpadnem kotu sončne svetlobe Θ=60º, če odboj svetlobe na površini fotoupora zanemarimo?

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 200Ω	(D) 5MΩ

10. Kolikšno ojačanje G=? (v dB) lahko doseže Er3+ vlakenski ojačevalnik s črpalko moči Pč=100mW na λč=980nm (μ=1) in pasovno širino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko se skoraj vsa moč pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 60dB	(B) 15dB	(C) 30dB	(D) 45dB

11. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=3mm in oklop z notranjim premerom 2ro=11mm. Dielektrik je teflonska pena z εr=1.5. Mejna frekvenca pojava višjih rodov v
takšnem koaksialnem kablu znaša približno:

(A) 6.82GHz	(B) 11.1GHz	(C) 13.6GHz	(D) 5.57GHz

12. Erbijev laserski ojačevalnik za λ=1550nm lahko črpamo na različne načine. Katera je najpomembnejša prednost črpanja na λ=980nm v primerjavi s črpanjem na λ=1480nm?

(A) nižji šum	(B) večja	(C) boljši	(D) večje
ojačevalnika	izhodna moč	kvantni izkoristek	jedro vlakna

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Polarizacijsko rodovno razpršitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu lahko bistveno zmanjšamo z naslednjim tehnološkim postopkom izdelave vlakna:

(A) trak (ribbon)	(B) silikonsko	(C) sukanje preforma	(D) eliptično
s 4-24 vlakni	primarno zaščito	med vlečenjem vlakna	jedro vlakna

2. Osnovna omejitev občutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN fotodiodo pri valovni dolžini λ=1550nm je:

(A) toplotni	(B) kvantni	(C) kapacitivno	(D) kvantni
šum PIN diode	šum PIN diode	breme PIN diode	izkoristek PIN

3. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs (detekcija) in InGaAsP (množenje). Faktor množenja M=? opisane plazovne fotodiode za valovno dolžino λ=1550nm znaša za optimalno razmerje signal/šum približno:

(A) 10	(B) 20	(C) 1.0E+6	(D) 100

4. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kΩ. Kolikšno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči Po=-10dBm (50%enic, 50%ničel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 320mV	(B) 40mV	(C) 80mV	(D) 160mV

5. Kolikšno ojačanje G=? (v dB) lahko doseže Er3+ vlakenski ojačevalnik s črpalko moči Pč=100mW na λč=980nm (μ=1) in pasovno širino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko se skoraj vsa moč pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 30dB	(B) 45dB	(C) 60dB	(D) 15dB

6. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=3mm in oklop z notranjim premerom 2ro=11mm. Dielektrik je teflonska pena z εr=1.5. Mejna frekvenca pojava višjih rodov v
takšnem koaksialnem kablu znaša približno:

(A) 13.6GHz	(B) 5.57GHz	(C) 6.82GHz	(D) 11.1GHz

7. Erbijev laserski ojačevalnik za λ=1550nm lahko črpamo na različne načine. Katera je najpomembnejša prednost črpanja na λ=980nm v primerjavi s črpanjem na λ=1480nm?

(A) boljši	(B) večje	(C) nižji šum	(D) večja
kvantni izkoristek	jedro vlakna	ojačevalnika	izhodna moč

8. Germanijeva fotodioda doseže kvantni izkoristek η=60% pri valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 0.633W/A	(B) 1.58W/A	(C) 1.58A/W	(D) 0.633A/W

9. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima električno pasovno širino Be=10GHz. Kolikšna bo optična pasovna širina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 13GHz	(B) 4THz	(C) 8GHz	(D) 10GHz

10. Vlakno za erbijev laserski ojačevalnik mora biti enorodovno na valovni dolžini črpalke λč=980nm kot tudi na valovni dolžini signala λ=1550nm. Če ima vlakno premer jedra 2a=3μm, kolikšna je njegova največja dopustna numerična apertura NA=?

(A) 0.20	(B) 0.25	(C) 0.10	(D) 0.15

11. Infrardeča LED za λ=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. Zaradi napake pri epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo imela bistveno slabši izkoristek η pretvorbe električne energije v svetlobo in:

(A) λ<900nm	(B) U=0.6V	(C) λ>900nm	(D) λ=900nm

12. Fotoupor ima v temi upornost Rt=10MΩ, pri pravokotnem vpadu sončne svetlobe pa R1=100Ω. Kolikšno upornost R2=? pričakujemo pri vpadnem kotu sončne svetlobe Θ=60º, če odboj svetlobe na površini fotoupora zanemarimo?

(A) 200Ω	(B) 5MΩ	(C) 50Ω	(D) 100Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Fotoupor ima v temi upornost Rt=10MΩ, pri pravokotnem vpadu sončne svetlobe pa R1=100Ω. Kolikšno upornost R2=? pričakujemo pri vpadnem kotu sončne svetlobe Θ=60º, če odboj svetlobe na površini fotoupora zanemarimo?

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 200Ω	(D) 5MΩ

2. Kolikšno ojačanje G=? (v dB) lahko doseže Er3+ vlakenski ojačevalnik s črpalko moči Pč=100mW na λč=980nm (μ=1) in pasovno širino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko se skoraj vsa moč pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 60dB	(B) 15dB	(C) 30dB	(D) 45dB

3. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=3mm in oklop z notranjim premerom 2ro=11mm. Dielektrik je teflonska pena z εr=1.5. Mejna frekvenca pojava višjih rodov v
takšnem koaksialnem kablu znaša približno:

(A) 6.82GHz	(B) 11.1GHz	(C) 13.6GHz	(D) 5.57GHz

4. Germanijeva fotodioda doseže kvantni izkoristek η=60% pri valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 1.58A/W	(B) 0.633A/W	(C) 0.633W/A	(D) 1.58W/A

5. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima električno pasovno širino Be=10GHz. Kolikšna bo optična pasovna širina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 8GHz	(B) 10GHz	(C) 13GHz	(D) 4THz

6. Vlakno za erbijev laserski ojačevalnik mora biti enorodovno na valovni dolžini črpalke λč=980nm kot tudi na valovni dolžini signala λ=1550nm. Če ima vlakno premer jedra 2a=3μm, kolikšna je njegova največja dopustna numerična apertura NA=?

(A) 0.10	(B) 0.15	(C) 0.20	(D) 0.25

7. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kΩ. Kolikšno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči Po=-10dBm (50%enic, 50%ničel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 80mV	(B) 160mV	(C) 320mV	(D) 40mV

8. Infrardeča LED za λ=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. Zaradi napake pri epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo imela bistveno slabši izkoristek η pretvorbe električne energije v svetlobo in:

(A) λ>900nm	(B) λ=900nm	(C) λ<900nm	(D) U=0.6V

9. Erbijev laserski ojačevalnik za λ=1550nm lahko črpamo na različne načine. Katera je najpomembnejša prednost črpanja na λ=980nm v primerjavi s črpanjem na λ=1480nm?

(A) nižji šum	(B) večja	(C) boljši	(D) večje
ojačevalnika	izhodna moč	kvantni izkoristek	jedro vlakna

10. Polarizacijsko rodovno razpršitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu lahko bistveno zmanjšamo z naslednjim tehnološkim postopkom izdelave vlakna:

(A) sukanje preforma	(B) eliptično	(C) trak (ribbon)	(D) silikonsko
med vlečenjem vlakna	jedro vlakna	s 4-24 vlakni	primarno zaščito

11. Osnovna omejitev občutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN fotodiodo pri valovni dolžini λ=1550nm je:

(A) kapacitivno	(B) kvantni	(C) toplotni	(D) kvantni
breme PIN diode	izkoristek PIN	šum PIN diode	šum PIN diode

12. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs (detekcija) in InGaAsP (množenje). Faktor množenja M=? opisane plazovne fotodiode za valovno dolžino λ=1550nm znaša za optimalno razmerje signal/šum približno:

(A) 1.0E+6	(B) 100	(C) 10	(D) 20

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Germanijeva fotodioda doseže kvantni izkoristek η=60% pri valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 0.633W/A	(B) 1.58W/A	(C) 1.58A/W	(D) 0.633A/W

2. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima električno pasovno širino Be=10GHz. Kolikšna bo optična pasovna širina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 13GHz	(B) 4THz	(C) 8GHz	(D) 10GHz

3. Vlakno za erbijev laserski ojačevalnik mora biti enorodovno na valovni dolžini črpalke λč=980nm kot tudi na valovni dolžini signala λ=1550nm. Če ima vlakno premer jedra 2a=3μm, kolikšna je njegova največja dopustna numerična apertura NA=?

(A) 0.20	(B) 0.25	(C) 0.10	(D) 0.15

4. Infrardeča LED za λ=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. Zaradi napake pri epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo imela bistveno slabši izkoristek η pretvorbe električne energije v svetlobo in:

(A) λ<900nm	(B) U=0.6V	(C) λ>900nm	(D) λ=900nm

5. Fotoupor ima v temi upornost Rt=10MΩ, pri pravokotnem vpadu sončne svetlobe pa R1=100Ω. Kolikšno upornost R2=? pričakujemo pri vpadnem kotu sončne svetlobe Θ=60º, če odboj svetlobe na površini fotoupora zanemarimo?

(A) 200Ω	(B) 5MΩ	(C) 50Ω	(D) 100Ω

6. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kΩ. Kolikšno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči Po=-10dBm (50%enic, 50%ničel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 320mV	(B) 40mV	(C) 80mV	(D) 160mV

7. Kolikšno ojačanje G=? (v dB) lahko doseže Er3+ vlakenski ojačevalnik s črpalko moči Pč=100mW na λč=980nm (μ=1) in pasovno širino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko se skoraj vsa moč pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 30dB	(B) 45dB	(C) 60dB	(D) 15dB

8. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=3mm in oklop z notranjim premerom 2ro=11mm. Dielektrik je teflonska pena z εr=1.5. Mejna frekvenca pojava višjih rodov v
takšnem koaksialnem kablu znaša približno:

(A) 13.6GHz	(B) 5.57GHz	(C) 6.82GHz	(D) 11.1GHz

9. Erbijev laserski ojačevalnik za λ=1550nm lahko črpamo na različne načine. Katera je najpomembnejša prednost črpanja na λ=980nm v primerjavi s črpanjem na λ=1480nm?

(A) boljši	(B) večje	(C) nižji šum	(D) večja
kvantni izkoristek	jedro vlakna	ojačevalnika	izhodna moč

10. Polarizacijsko rodovno razpršitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu lahko bistveno zmanjšamo z naslednjim tehnološkim postopkom izdelave vlakna:

(A) trak (ribbon)	(B) silikonsko	(C) sukanje preforma	(D) eliptično
s 4-24 vlakni	primarno zaščito	med vlečenjem vlakna	jedro vlakna

11. Osnovna omejitev občutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN fotodiodo pri valovni dolžini λ=1550nm je:

(A) toplotni	(B) kvantni	(C) kapacitivno	(D) kvantni
šum PIN diode	šum PIN diode	breme PIN diode	izkoristek PIN

12. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs (detekcija) in InGaAsP (množenje). Faktor množenja M=? opisane plazovne fotodiode za valovno dolžino λ=1550nm znaša za optimalno razmerje signal/šum približno:

(A) 10	(B) 20	(C) 1.0E+6	(D) 100

Priimek in ime:	Elektronski naslov: