5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 05.06.2014

1. InGaAs fotodioda doseže kvantni izkoristek η=70% pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 0.738A/W	(B) 0.873A/W	(C) 1.033A/W	(D) 1.033W/A

2. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo vlakenski sklopnik 50/50 in balančno vezavo dveh popolnoma enakih fotodiod z namenom, da:

(A) znižamo	(B) ni odvisen od	(C) popravimo	(D) znižamo ceno
    šum LO	polarizacije	napako λ	sprejemnika

3. APD-FET modul s transimpedanco Rt=1kΩ vsebuje plazovno fotodiodo s kvantnim izkoristkom η=60% (λ=1310nm) in faktorjem množenja M=20. Kolikšno izhodno napetost U=? dobimo s PO=-30dBm na vhodu (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As)?

(A) 633μV	(B) 1.05mV	(C) 12.7mV	(D) 21.1mV

4. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima optično pasovno širino Bo=10GHz. Kolikšna bo električna pasovna širina Be=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 20GHz	(B) 14GHz	(C) 10GHz	(D) 7GHz

5. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=2mm in oklop z notranjim premerom 2ro=7mm. Frekvenčni odziv kabla ima prvi globok minimum pri najnižji frekvenci f=14GHz. Kolikšna je dielektričnost izolacije kabla εr=? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.23	(B) 1.52	(C) 2.30	(D) 5.28

6. Erbijev vlakenski ojačevalnik črpamo s Pč=60mW pri valovni dolžini λč=980nm. Ojačevalnik proizvaja signal jakosti Ps=20mW na valovni dolžini λs=1550nm. Kolikšen je kvantni izkoristek η=? ojačevalnika (razmerje števila fotonov signala/črpalke)?

(A) 52.7%	(B) 33.3%	(C) 21.1%	(D) 63.2%

7. Erbijevi ioni Er3+ imajo številne sevalne energijske prehode, nekatere tudi v področju vidne svetlobe. Če erbijevo vlakno vzbujamo s črpalko primerne valovne dolžine za ojačanje signalov z λ=1550nm, se z erbijem dopirano vlakno svetlika:

(A) rdečkasto	(B) zelenkasto	(C) rumenkasto	(D) modrikasto

8. Večslojno optično pasovno sito izdelamo iz številnih tankih plasti dielektrikov z nizkimi izgubami. Pri pravokotnem vpadu svetlobe za prepustni pas sita velja:

(A) je neodvisen od	(B) premaknjen k	(C) sito postane	(D) premaknjen k
    vpadnega kota	najkrajšim λ	nizkoprepustno	najdaljšim λ

9. 100Mbit/s Ethernet po kablu UTP javlja prisotnost sogovornika s pomočjo FLP (Fast Link Pulse). Poleg prisotnosti sogovornika paket FLP prenaša podatke o sposobnosti sogovornika. Ta informacija vsebuje:

(A) 1 bit	(B) 16 bitov	(C) 17 bitov	(D) 33 bitov

10. 1Gbit/s Ethernet media-converter z enim samim priključkom SC-PC za enorodovno vlakno omogoča dvosmerni prenos z naslednjo vrsto multipleksiranja:

(A) valovnodolžinski	(B) TDM časovni	(C) napredujoči in	(D) omogoča samo
    multipleks WDM	multipleks	odbiti val	half-duplex

11. Kolikšno šumno število F=? lahko doseže erbijev ojačevalnik s črpalko na λč=1480nm. Črpalka uspe zagotoviti N2=70%∙N vseh erbijevi ionov v gornjem energijskem pasu W2. Vse ostale izvore povečanja šuma (izgub) lahko zanemarimo. (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s).

(A) 1.4dB	(B) 3.5dB	(C) 5.4dB	(D) 6.7dB

12. Ethernet standard IEEE 802.3x predpiseuje nadzor pretoka (flow control) na naslednji način:

(A) neizkoriščene	(B) pause frame	(C) Ethernet nima	(D) pause frame
    parice UTP	na udeleženca	nadzora pretoka	na skupinski

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 05.06.2014

1. Erbijevi ioni Er3+ imajo številne sevalne energijske prehode, nekatere tudi v področju vidne svetlobe. Če erbijevo vlakno vzbujamo s črpalko primerne valovne dolžine za ojačanje signalov z λ=1550nm, se z erbijem dopirano vlakno svetlika:

(A) rumenkasto	(B) modrikasto	(C) rdečkasto	(D) zelenkasto

2. Večslojno optično pasovno sito izdelamo iz številnih tankih plasti dielektrikov z nizkimi izgubami. Pri pravokotnem vpadu svetlobe za prepustni pas sita velja:

(A) sito postane	(B) premaknjen k	(C) je neodvisen od	(D) premaknjen k
    nizkoprepustno	najdaljšim λ	vpadnega kota	najkrajšim λ

3. 100Mbit/s Ethernet po kablu UTP javlja prisotnost sogovornika s pomočjo FLP (Fast Link Pulse). Poleg prisotnosti sogovornika paket FLP prenaša podatke o sposobnosti sogovornika. Ta informacija vsebuje:

(A) 17 bitov	(B) 33 bitov	(C) 1 bit	(D) 16 bitov

4. Ethernet standard IEEE 802.3x predpiseuje nadzor pretoka (flow control) na naslednji način:

(A) Ethernet nima	(B) pause frame	(C) neizkoriščene	(D) pause frame
    nadzora pretoka	na skupinski	parice UTP	na udeleženca

5. APD-FET modul s transimpedanco Rt=1kΩ vsebuje plazovno fotodiodo s kvantnim izkoristkom η=60% (λ=1310nm) in faktorjem množenja M=20. Kolikšno izhodno napetost U=? dobimo s PO=-30dBm na vhodu (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As)?

(A) 12.7mV	(B) 21.1mV	(C) 633μV	(D) 1.05mV

6. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima optično pasovno širino Bo=10GHz. Kolikšna bo električna pasovna širina Be=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 10GHz	(B) 7GHz	(C) 20GHz	(D) 14GHz

7. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=2mm in oklop z notranjim premerom 2ro=7mm. Frekvenčni odziv kabla ima prvi globok minimum pri najnižji frekvenci f=14GHz. Kolikšna je dielektričnost izolacije kabla εr=? (c0=3∙108m/s)

(A) 2.30	(B) 5.28	(C) 1.23	(D) 1.52

8. Erbijev vlakenski ojačevalnik črpamo s Pč=60mW pri valovni dolžini λč=980nm. Ojačevalnik proizvaja signal jakosti Ps=20mW na valovni dolžini λs=1550nm. Kolikšen je kvantni izkoristek η=? ojačevalnika (razmerje števila fotonov signala/črpalke)?

(A) 21.1%	(B) 63.2%	(C) 52.7%	(D) 33.3%

9. 1Gbit/s Ethernet media-converter z enim samim priključkom SC-PC za enorodovno vlakno omogoča dvosmerni prenos z naslednjo vrsto multipleksiranja:

(A) napredujoči in	(B) omogoča samo	(C) valovnodolžinski	(D) TDM časovni
    odbiti val	half-duplex	multipleks WDM	multipleks

10. Kolikšno šumno število F=? lahko doseže erbijev ojačevalnik s črpalko na λč=1480nm. Črpalka uspe zagotoviti N2=70%∙N vseh erbijevi ionov v gornjem energijskem pasu W2. Vse ostale izvore povečanja šuma (izgub) lahko zanemarimo. (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s).

(A) 5.4dB	(B) 6.7dB	(C) 1.4dB	(D) 3.5dB

11. InGaAs fotodioda doseže kvantni izkoristek η=70% pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 1.033A/W	(B) 1.033W/A	(C) 0.738A/W	(D) 0.873A/W

12. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo vlakenski sklopnik 50/50 in balančno vezavo dveh popolnoma enakih fotodiod z namenom, da:

(A) popravimo	(B) znižamo ceno	(C) znižamo	(D)ni odvisen od
    napako λ	sprejemnika	šum LO	polarizacije

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 05.06.2014

1. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima optično pasovno širino Bo=10GHz. Kolikšna bo električna pasovna širina Be=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 20GHz	(B) 14GHz	(C) 10GHz	(D) 7GHz

2. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=2mm in oklop z notranjim premerom 2ro=7mm. Frekvenčni odziv kabla ima prvi globok minimum pri najnižji frekvenci f=14GHz. Kolikšna je dielektričnost izolacije kabla εr=? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.23	(B) 1.52	(C) 2.30	(D) 5.28

3. Erbijev vlakenski ojačevalnik črpamo s Pč=60mW pri valovni dolžini λč=980nm. Ojačevalnik proizvaja signal jakosti Ps=20mW na valovni dolžini λs=1550nm. Kolikšen je kvantni izkoristek η=? ojačevalnika (razmerje števila fotonov signala/črpalke)?

(A) 52.7%	(B) 33.3%	(C) 21.1%	(D) 63.2%

4. Večslojno optično pasovno sito izdelamo iz številnih tankih plasti dielektrikov z nizkimi izgubami. Pri pravokotnem vpadu svetlobe za prepustni pas sita velja:

(A) je neodvisen od	(B) premaknjen k	(C) sito postane	(D) premaknjen k
    vpadnega kota	najkrajšim λ	nizkoprepustno	najdaljšim λ

5. 100Mbit/s Ethernet po kablu UTP javlja prisotnost sogovornika s pomočjo FLP (Fast Link Pulse). Poleg prisotnosti sogovornika paket FLP prenaša podatke o sposobnosti sogovornika. Ta informacija vsebuje:

(A) 1 bit	(B) 16 bitov	(C) 17 bitov	(D) 33 bitov

6. 1Gbit/s Ethernet media-converter z enim samim priključkom SC-PC za enorodovno vlakno omogoča dvosmerni prenos z naslednjo vrsto multipleksiranja:

(A) valovnodolžinski	(B) TDM časovni	(C) napredujoči in	(D) omogoča samo
    multipleks WDM	multipleks	odbiti val	half-duplex

7. Kolikšno šumno število F=? lahko doseže erbijev ojačevalnik s črpalko na λč=1480nm. Črpalka uspe zagotoviti N2=70%∙N vseh erbijevi ionov v gornjem energijskem pasu W2. Vse ostale izvore povečanja šuma (izgub) lahko zanemarimo. (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s).

(A) 1.4dB	(B) 3.5dB	(C) 5.4dB	(D) 6.7dB

8. Ethernet standard IEEE 802.3x predpiseuje nadzor pretoka (flow control) na naslednji način:

(A) neizkoriščene	(B) pause frame	(C) Ethernet nima	(D) pause frame
    parice UTP	na udeleženca	nadzora pretoka	na skupinski

9. InGaAs fotodioda doseže kvantni izkoristek η=70% pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 0.738A/W	(B) 0.873A/W	(C) 1.033A/W	(D) 1.033W/A

10. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo vlakenski sklopnik 50/50 in balančno vezavo dveh popolnoma enakih fotodiod z namenom, da:

(A) znižamo	(B) ni odvisen od	(C) popravimo	(D) znižamo ceno
    šum LO	polarizacije	napako λ	sprejemnika

11. APD-FET modul s transimpedanco Rt=1kΩ vsebuje plazovno fotodiodo s kvantnim izkoristkom η=60% (λ=1310nm) in faktorjem množenja M=20. Kolikšno izhodno napetost U=? dobimo s PO=-30dBm na vhodu (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As)?

(A) 633μV	(B) 1.05mV	(C) 12.7mV	(D) 21.1mV

12. Erbijevi ioni Er3+ imajo številne sevalne energijske prehode, nekatere tudi v področju vidne svetlobe. Če erbijevo vlakno vzbujamo s črpalko primerne valovne dolžine za ojačanje signalov z λ=1550nm, se z erbijem dopirano vlakno svetlika:

(A) rdečkasto	(B) zelenkasto	(C) rumenkasto	(D) modrikasto

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 05.06.2014

1. 100Mbit/s Ethernet po kablu UTP javlja prisotnost sogovornika s pomočjo FLP (Fast Link Pulse). Poleg prisotnosti sogovornika paket FLP prenaša podatke o sposobnosti sogovornika. Ta informacija vsebuje:

(A) 17 bitov	(B) 33 bitov	(C) 1 bit	(D) 16 bitov

2. Ethernet standard IEEE 802.3x predpiseuje nadzor pretoka (flow control) na naslednji način:

(A) Ethernet nima	(B) pause frame	(C) neizkoriščene	(D) pause frame
    nadzora pretoka	na skupinski	parice UTP	na udeleženca

3. APD-FET modul s transimpedanco Rt=1kΩ vsebuje plazovno fotodiodo s kvantnim izkoristkom η=60% (λ=1310nm) in faktorjem množenja M=20. Kolikšno izhodno napetost U=? dobimo s PO=-30dBm na vhodu (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As)?

(A) 12.7mV	(B) 21.1mV	(C) 633μV	(D) 1.05mV

4. Erbijev vlakenski ojačevalnik črpamo s Pč=60mW pri valovni dolžini λč=980nm. Ojačevalnik proizvaja signal jakosti Ps=20mW na valovni dolžini λs=1550nm. Kolikšen je kvantni izkoristek η=? ojačevalnika (razmerje števila fotonov signala/črpalke)?

(A) 21.1%	(B) 63.2%	(C) 52.7%	(D) 33.3%

5. 1Gbit/s Ethernet media-converter z enim samim priključkom SC-PC za enorodovno vlakno omogoča dvosmerni prenos z naslednjo vrsto multipleksiranja:

(A) napredujoči in	(B) omogoča samo	(C) valovnodolžinski	(D) TDM časovni
    odbiti val	half-duplex	multipleks WDM	multipleks

6. Kolikšno šumno število F=? lahko doseže erbijev ojačevalnik s črpalko na λč=1480nm. Črpalka uspe zagotoviti N2=70%∙N vseh erbijevi ionov v gornjem energijskem pasu W2. Vse ostale izvore povečanja šuma (izgub) lahko zanemarimo. (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s).

(A) 5.4dB	(B) 6.7dB	(C) 1.4dB	(D) 3.5dB

7. InGaAs fotodioda doseže kvantni izkoristek η=70% pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 1.033A/W	(B) 1.033W/A	(C) 0.738A/W	(D) 0.873A/W

8. Erbijevi ioni Er3+ imajo številne sevalne energijske prehode, nekatere tudi v področju vidne svetlobe. Če erbijevo vlakno vzbujamo s črpalko primerne valovne dolžine za ojačanje signalov z λ=1550nm, se z erbijem dopirano vlakno svetlika:

(A) rumenkasto	(B) modrikasto	(C) rdečkasto	(D) zelenkasto

9. Večslojno optično pasovno sito izdelamo iz številnih tankih plasti dielektrikov z nizkimi izgubami. Pri pravokotnem vpadu svetlobe za prepustni pas sita velja:

(A) sito postane	(B) premaknjen k	(C) je neodvisen od	(D) premaknjen k
    nizkoprepustno	najdaljšim λ	vpadnega kota	najkrajšim λ

10. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo vlakenski sklopnik 50/50 in balančno vezavo dveh popolnoma enakih fotodiod z namenom, da:

(A) popravimo	(B) znižamo ceno	(C) znižamo	(D)ni odvisen od
    napako λ	sprejemnika	šum LO	polarizacije

11. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima optično pasovno širino Bo=10GHz. Kolikšna bo električna pasovna širina Be=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni dolžini λ=1550nm?

(A) 10GHz	(B) 7GHz	(C) 20GHz	(D) 14GHz

12. Koaksialni kabel ima žilo s premerom 2rž=2mm in oklop z notranjim premerom 2ro=7mm. Frekvenčni odziv kabla ima prvi globok minimum pri najnižji frekvenci f=14GHz. Kolikšna je dielektričnost izolacije kabla εr=? (c0=3∙108m/s)

(A) 2.30	(B) 5.28	(C) 1.23	(D) 1.52

Priimek in ime:	Elektronski naslov: