2. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 02.04.2015

1. Planarni dielektrični valovodu tvori ravna steklena ploščica z n1=1.5. Na obeh straneh ploščice je zrak z n2≈1. Kolikšna je debelina ploščice, če se v valovodu širijo različni TEm in TMm rodovi vse do indeksa m=1000? Uporabimo HeNe laser f=474THz.

(A) 283μm	(B) 566μm	(C) 1.13mm	(D) 2.3mm

2. Glavna pomanjkljivost enorodovnega svetlobnega vlakna na osnovi kremenovega stekla, ki ima numerično aperturo NA=0.2 in standardiziran zunanje premer 2r=125μm, je:

(A) krivinsko	(B) neizvedljivo	(C) zelo	(D) zelo drage
slabljenje	s postopkom MCVD	majhno jedro	surovine

3. Kolikšen naj bo premer 2a=? z Er3+ dopiranega jedra steklenega vlakna za laserski svetlobni ojačevalnik, ki mora biti enorodovno na valovnih dolžinah črpalke λČ=980nm in signala λS=1550nm (v praznem prostoru) z numerično aperturo NA=0.2? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.9μm	(B) 3.8μm	(C) 7.5μm	(D) 15μm

4. Plastično svetlobno vlakno ima stopničast lomni lik z jedrom premera 2a=2mm z lomnim količnikom n1=1.59 ter oblogo z lomnim količnikom n2=1.52. Koliko se razširi Δt=? impulz svetlobe z valovno dolžino λ0=650nm v l=10m takšnega vlakna?

(A) 24s	(B) 14ns	(C) 4.8ns	(D) 2.4ns

5. Katere od navedenih snovi NE uporabljamo kot primarno zaščito steklenega svetlobnega vlakna. Naloga primarne zaščite je preprečevanje širjenja razpok v steklu, kar mehanske sile ob ohlajanju izdelka iz različnih vrst stekla še pospešujejo.

(A) akrilat	(B) kovina	(C) silikon	(D) steklo

6. Pri postopku rod-in-tube vstavimo preform premera 2r=25mm v kvarčno cev z notranjim premerom 2r1=30mm in zunanjim premerom 2r2=40mm. Kolikšen mora biti premer dopiranega jedra 2r'=? v preformu, da pri vlečenju iz obeh dobimo vlakno 9/125?

(A) 1.8mm	(B) 2.6mm	(C) 2.9mm	(D) 5.8mm

7. Koeficient polarizacijske rodovne razpršitve DPMD [ps/√km] lahko znižamo z naslednjim tehnološkim ukrepom pri izdelavi svetlobnih vlaken iz kremenovega stekla:

(A) sukanjem med	(B) tanjšim	(C) dopiranjem	(D) eliptičnim
vlečenjem vlakna	jedrom vlakna	s fluorom	jedrom vlakna

8. Kolikšno vstavitveno slabljenje a=? pričakujemo za pravilen spoj dveh FC-PC konektorjev med dvema povsem enakima enorodovnima vlaknoma G.652, če privzamemo, da so spojka in oba konektorja nepoškodovani in skrbno očiščeni.

(A) 0.5dB	(B) 2dB	(C) 0.1dB	(D) 10dB

9. V prvem oknu pri λ0=850nm ima vlakno slabljenje a/l=2.5dB/km. Kolikšno slabljenje a'/l=? pričakujemo v istem vlaknu za svetlobo HeNe laserja λ0'=633nm, če je poglavitni izvor slabljenja Rayleighovo sipanje in vlakno ostaja enorodovno?

(A) 3.4dB/km	(B) 4.5dB/km	(C) 6.1dB/km	(D) 8.1dB/km

10. V dielektričnem valovodu izračunamo oziroma izmerimo povezavo med fazno konstanto β [rd/m] in krožno frekvenco ω [rd/s] v širšem območju frekvenc oziroma valovnih dolžin. Kako v valovodu določimo skupinsko hitrost vg=?

(A) vg=β/ω	(B) vg=d2ω/dβ2	(C) vg=dω/dβ	(D) vg=ω/β

11. Medkrajevni kabel dolžine l=75km vsebuje vlakno G.652 s koeficientom barvne razpršitve D=+17ps/nm.km pri osrednji λ0=1.55μm. Koliko se spreminja skupinska zakasnitev Δtg=?, če uporabljamo frekvenčni pas širine Δf=100GHz? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.02ns	(B) 13.6ps	(C) 60.1ps	(D) 128ns

12. Svetlobna vlakna na osnovi kremenovega stekla spajamo z varjenjem z električnim lokom. Pri spajanju enorodovnih vlaken nastavimo čas trajanja t=? električnega loka na naslednjo okvirno vrednost:

(A) 3min	(B) 2s	(C) 0.1s	(D) 3ms

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 02.04.2015

1. V prvem oknu pri λ0=850nm ima vlakno slabljenje a/l=2.5dB/km. Kolikšno slabljenje a'/l=? pričakujemo v istem vlaknu za svetlobo HeNe laserja λ0'=633nm, če je poglavitni izvor slabljenja Rayleighovo sipanje in vlakno ostaja enorodovno?

(A) 6.1dB/km	(B) 8.1dB/km	(C) 3.4dB/km	(D) 4.5dB/km

2. V dielektričnem valovodu izračunamo oziroma izmerimo povezavo med fazno konstanto β [rd/m] in krožno frekvenco ω [rd/s] v širšem območju frekvenc oziroma valovnih dolžin. Kako v valovodu določimo skupinsko hitrost vg=?

(A) vg=dω/dβ	(B) vg=ω/β	(C) vg=β/ω	(D) vg=d2ω/dβ2

3. Planarni dielektrični valovodu tvori ravna steklena ploščica z n1=1.5. Na obeh straneh ploščice je zrak z n2≈1. Kolikšna je debelina ploščice, če se v valovodu širijo različni TEm in TMm rodovi vse do indeksa m=1000? Uporabimo HeNe laser f=474THz.

(A) 1.13mm	(B) 2.3mm	(C) 283μm	(D) 566μm

4. Medkrajevni kabel dolžine l=75km vsebuje vlakno G.652 s koeficientom barvne razpršitve D=+17ps/nm.km pri osrednji λ0=1.55μm. Koliko se spreminja skupinska zakasnitev Δtg=?, če uporabljamo frekvenčni pas širine Δf=100GHz? (c0=3∙108m/s)

(A) 60.1ps	(B) 128ns	(C) 1.02ns	(D) 13.6ps

5. Glavna pomanjkljivost enorodovnega svetlobnega vlakna na osnovi kremenovega stekla, ki ima numerično aperturo NA=0.2 in standardiziran zunanje premer 2r=125μm, je:

(A) zelo	(B) zelo drage	(C) krivinsko	(D) neizvedljivo
majhno jedro	surovine	slabljenje	s postopkom MCVD

6. Koeficient polarizacijske rodovne razpršitve DPMD [ps/√km] lahko znižamo z naslednjim tehnološkim ukrepom pri izdelavi svetlobnih vlaken iz kremenovega stekla:

(A) dopiranjem	(B) eliptičnim	(C) sukanjem med	(D) tanjšim
s fluorom	jedrom vlakna	vlečenjem vlakna	jedrom vlakna

7. Kolikšno vstavitveno slabljenje a=? pričakujemo za pravilen spoj dveh FC-PC konektorjev med dvema povsem enakima enorodovnima vlaknoma G.652, če privzamemo, da so spojka in oba konektorja nepoškodovani in skrbno očiščeni.

(A) 0.1dB	(B) 10dB	(C) 0.5dB	(D) 2dB

8. Svetlobna vlakna na osnovi kremenovega stekla spajamo z varjenjem z električnim lokom. Pri spajanju enorodovnih vlaken nastavimo čas trajanja t=? električnega loka na naslednjo okvirno vrednost:

(A) 0.1s	(B) 3ms	(C) 3min	(D) 2s

9. Kolikšen naj bo premer 2a=? z Er3+ dopiranega jedra steklenega vlakna za laserski svetlobni ojačevalnik, ki mora biti enorodovno na valovnih dolžinah črpalke λČ=980nm in signala λS=1550nm (v praznem prostoru) z numerično aperturo NA=0.2? (c0=3∙108m/s)

(A) 7.5μm	(B) 15μm	(C) 1.9μm	(D) 3.8μm

10. Plastično svetlobno vlakno ima stopničast lomni lik z jedrom premera 2a=2mm z lomnim količnikom n1=1.59 ter oblogo z lomnim količnikom n2=1.52. Koliko se razširi Δt=? impulz svetlobe z valovno dolžino λ0=650nm v l=10m takšnega vlakna?

(A) 4.8ns	(B) 2.4ns	(C) 24s	(D) 14ns

11. Katere od navedenih snovi NE uporabljamo kot primarno zaščito steklenega svetlobnega vlakna. Naloga primarne zaščite je preprečevanje širjenja razpok v steklu, kar mehanske sile ob ohlajanju izdelka iz različnih vrst stekla še pospešujejo.

(A) silikon	(B) steklo	(C) akrilat	(D) kovina

12. Pri postopku rod-in-tube vstavimo preform premera 2r=25mm v kvarčno cev z notranjim premerom 2r1=30mm in zunanjim premerom 2r2=40mm. Kolikšen mora biti premer dopiranega jedra 2r'=? v preformu, da pri vlečenju iz obeh dobimo vlakno 9/125?

(A) 2.9mm	(B) 5.8mm	(C) 1.8mm	(D) 2.6mm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 02.04.2015

1. Medkrajevni kabel dolžine l=75km vsebuje vlakno G.652 s koeficientom barvne razpršitve D=+17ps/nm.km pri osrednji λ0=1.55μm. Koliko se spreminja skupinska zakasnitev Δtg=?, če uporabljamo frekvenčni pas širine Δf=100GHz? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.02ns	(B) 13.6ps	(C) 60.1ps	(D) 128ns

2. Svetlobna vlakna na osnovi kremenovega stekla spajamo z varjenjem z električnim lokom. Pri spajanju enorodovnih vlaken nastavimo čas trajanja t=? električnega loka na naslednjo okvirno vrednost:

(A) 3min	(B) 2s	(C) 0.1s	(D) 3ms

3. Planarni dielektrični valovodu tvori ravna steklena ploščica z n1=1.5. Na obeh straneh ploščice je zrak z n2≈1. Kolikšna je debelina ploščice, če se v valovodu širijo različni TEm in TMm rodovi vse do indeksa m=1000? Uporabimo HeNe laser f=474THz.

(A) 283μm	(B) 566μm	(C) 1.13mm	(D) 2.3mm

4. Glavna pomanjkljivost enorodovnega svetlobnega vlakna na osnovi kremenovega stekla, ki ima numerično aperturo NA=0.2 in standardiziran zunanje premer 2r=125μm, je:

(A) krivinsko	(B) neizvedljivo	(C) zelo	(D) zelo drage
slabljenje	s postopkom MCVD	majhno jedro	surovine

5. Kolikšen naj bo premer 2a=? z Er3+ dopiranega jedra steklenega vlakna za laserski svetlobni ojačevalnik, ki mora biti enorodovno na valovnih dolžinah črpalke λČ=980nm in signala λS=1550nm (v praznem prostoru) z numerično aperturo NA=0.2? (c0=3∙108m/s)

(A) 1.9μm	(B) 3.8μm	(C) 7.5μm	(D) 15μm

6. Plastično svetlobno vlakno ima stopničast lomni lik z jedrom premera 2a=2mm z lomnim količnikom n1=1.59 ter oblogo z lomnim količnikom n2=1.52. Koliko se razširi Δt=? impulz svetlobe z valovno dolžino λ0=650nm v l=10m takšnega vlakna?

(A) 24s	(B) 14ns	(C) 4.8ns	(D) 2.4ns

7. Katere od navedenih snovi NE uporabljamo kot primarno zaščito steklenega svetlobnega vlakna. Naloga primarne zaščite je preprečevanje širjenja razpok v steklu, kar mehanske sile ob ohlajanju izdelka iz različnih vrst stekla še pospešujejo.

(A) akrilat	(B) kovina	(C) silikon	(D) steklo

8. Pri postopku rod-in-tube vstavimo preform premera 2r=25mm v kvarčno cev z notranjim premerom 2r1=30mm in zunanjim premerom 2r2=40mm. Kolikšen mora biti premer dopiranega jedra 2r'=? v preformu, da pri vlečenju iz obeh dobimo vlakno 9/125?

(A) 1.8mm	(B) 2.6mm	(C) 2.9mm	(D) 5.8mm

9. V prvem oknu pri λ0=850nm ima vlakno slabljenje a/l=2.5dB/km. Kolikšno slabljenje a'/l=? pričakujemo v istem vlaknu za svetlobo HeNe laserja λ0'=633nm, če je poglavitni izvor slabljenja Rayleighovo sipanje in vlakno ostaja enorodovno?

(A) 3.4dB/km	(B) 4.5dB/km	(C) 6.1dB/km	(D) 8.1dB/km

10. V dielektričnem valovodu izračunamo oziroma izmerimo povezavo med fazno konstanto β [rd/m] in krožno frekvenco ω [rd/s] v širšem območju frekvenc oziroma valovnih dolžin. Kako v valovodu določimo skupinsko hitrost vg=?

(A) vg=β/ω	(B) vg=d2ω/dβ2	(C) vg=dω/dβ	(D) vg=ω/β

11. Koeficient polarizacijske rodovne razpršitve DPMD [ps/√km] lahko znižamo z naslednjim tehnološkim ukrepom pri izdelavi svetlobnih vlaken iz kremenovega stekla:

(A) sukanjem med	(B) tanjšim	(C) dopiranjem	(D) eliptičnim
vlečenjem vlakna	jedrom vlakna	s fluorom	jedrom vlakna

12. Kolikšno vstavitveno slabljenje a=? pričakujemo za pravilen spoj dveh FC-PC konektorjev med dvema povsem enakima enorodovnima vlaknoma G.652, če privzamemo, da so spojka in oba konektorja nepoškodovani in skrbno očiščeni.

(A) 0.5dB	(B) 2dB	(C) 0.1dB	(D) 10dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 02.04.2015

1. V dielektričnem valovodu izračunamo oziroma izmerimo povezavo med fazno konstanto β [rd/m] in krožno frekvenco ω [rd/s] v širšem območju frekvenc oziroma valovnih dolžin. Kako v valovodu določimo skupinsko hitrost vg=?

(A) vg=dω/dβ	(B) vg=ω/β	(C) vg=β/ω	(D) vg=d2ω/dβ2

2. Planarni dielektrični valovodu tvori ravna steklena ploščica z n1=1.5. Na obeh straneh ploščice je zrak z n2≈1. Kolikšna je debelina ploščice, če se v valovodu širijo različni TEm in TMm rodovi vse do indeksa m=1000? Uporabimo HeNe laser f=474THz.

(A) 1.13mm	(B) 2.3mm	(C) 283μm	(D) 566μm

3. Medkrajevni kabel dolžine l=75km vsebuje vlakno G.652 s koeficientom barvne razpršitve D=+17ps/nm.km pri osrednji λ0=1.55μm. Koliko se spreminja skupinska zakasnitev Δtg=?, če uporabljamo frekvenčni pas širine Δf=100GHz? (c0=3∙108m/s)

(A) 60.1ps	(B) 128ns	(C) 1.02ns	(D) 13.6ps

4. Glavna pomanjkljivost enorodovnega svetlobnega vlakna na osnovi kremenovega stekla, ki ima numerično aperturo NA=0.2 in standardiziran zunanje premer 2r=125μm, je:

(A) zelo	(B) zelo drage	(C) krivinsko	(D) neizvedljivo
majhno jedro	surovine	slabljenje	s postopkom MCVD

5. Koeficient polarizacijske rodovne razpršitve DPMD [ps/√km] lahko znižamo z naslednjim tehnološkim ukrepom pri izdelavi svetlobnih vlaken iz kremenovega stekla:

(A) dopiranjem	(B) eliptičnim	(C) sukanjem med	(D) tanjšim
s fluorom	jedrom vlakna	vlečenjem vlakna	jedrom vlakna

6. Kolikšno vstavitveno slabljenje a=? pričakujemo za pravilen spoj dveh FC-PC konektorjev med dvema povsem enakima enorodovnima vlaknoma G.652, če privzamemo, da so spojka in oba konektorja nepoškodovani in skrbno očiščeni.

(A) 0.1dB	(B) 10dB	(C) 0.5dB	(D) 2dB

7. Svetlobna vlakna na osnovi kremenovega stekla spajamo z varjenjem z električnim lokom. Pri spajanju enorodovnih vlaken nastavimo čas trajanja t=? električnega loka na naslednjo okvirno vrednost:

(A) 0.1s	(B) 3ms	(C) 3min	(D) 2s

8. Kolikšen naj bo premer 2a=? z Er3+ dopiranega jedra steklenega vlakna za laserski svetlobni ojačevalnik, ki mora biti enorodovno na valovnih dolžinah črpalke λČ=980nm in signala λS=1550nm (v praznem prostoru) z numerično aperturo NA=0.2? (c0=3∙108m/s)

(A) 7.5μm	(B) 15μm	(C) 1.9μm	(D) 3.8μm

9. Plastično svetlobno vlakno ima stopničast lomni lik z jedrom premera 2a=2mm z lomnim količnikom n1=1.59 ter oblogo z lomnim količnikom n2=1.52. Koliko se razširi Δt=? impulz svetlobe z valovno dolžino λ0=650nm v l=10m takšnega vlakna?

(A) 4.8ns	(B) 2.4ns	(C) 24s	(D) 14ns

10. Katere od navedenih snovi NE uporabljamo kot primarno zaščito steklenega svetlobnega vlakna. Naloga primarne zaščite je preprečevanje širjenja razpok v steklu, kar mehanske sile ob ohlajanju izdelka iz različnih vrst stekla še pospešujejo.

(A) silikon	(B) steklo	(C) akrilat	(D) kovina

11. Pri postopku rod-in-tube vstavimo preform premera 2r=25mm v kvarčno cev z notranjim premerom 2r1=30mm in zunanjim premerom 2r2=40mm. Kolikšen mora biti premer dopiranega jedra 2r'=? v preformu, da pri vlečenju iz obeh dobimo vlakno 9/125?

(A) 2.9mm	(B) 5.8mm	(C) 1.8mm	(D) 2.6mm

12. V prvem oknu pri λ0=850nm ima vlakno slabljenje a/l=2.5dB/km. Kolikšno slabljenje a'/l=? pričakujemo v istem vlaknu za svetlobo HeNe laserja λ0'=633nm, če je poglavitni izvor slabljenja Rayleighovo sipanje in vlakno ostaja enorodovno?

(A) 6.1dB/km	(B) 8.1dB/km	(C) 3.4dB/km	(D) 4.5dB/km

Priimek in ime:	Elektronski naslov: