3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 21.04.2016

1. Kolikšna je najvišja električna poljska jakost EMAX=? v jedru enorodovnega vlakna G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vlakno napajamo s svetlobnim virom, ki v jedro pošilja moč P=25mW pri valovni dolžini λ0=1550nm.

(A) 215kV/m	(B) 607kV/m	(C) 429kV/m	(D) 858kV/m

2. V amorfnem dielektriku (steklu) brez vgrajenega enosmernega električnega polja najprej opazimo naslednjega od navedenih fizikalnih nelinearnih pojavov:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n=αE2	pojav n=αE	pojav n=αE3	n=konst.

3. Izračunajte zmogljivost zveze C=?, ki uporablja oddajnik z ozkopasovnim virom na valovni dolžini λ=1550nm in zunanjim ON/OFF modulatorjem. Razdaljo l=40km premošča enorodovno vlakno z D=7ps/nm.km brez kompenzacije barvne razpršitve. (c0=3∙108m/s)

(A) 12.1Gbit/s	(B) 21.1Gbit/s	(C) 42.2Gbit/s	(D) 84.4Gbit/s

4. Optično pasovno-prepustno frekvenčno sito izdelamo kot večslojno strukturo tankih plasti različnih dielektrikov. Sito je načrtovano za nazivno frekvenco pri pravokotnem vpadu svetlobe θ=0. Pri poševnem vpadu svetlobe θ>0 se frekvenca prepustnega pasu:

(A) zniža	(B) ne spremeni	(C) izgine	(D) zviša

5. Kolikšna je moč presečne točke intermodulacijskega popačenja PIP3=? vlakna dolžine l=1km z jedrom efektivne površine Aeff=70μm2 in nelinearnostjo n2=2.5∙10-20m2/W, če zanemarimo barvno razpršitev in slabljenje vlakna pri λ0=1550nm?

(A) 31.8mW	(B) 13.6mW	(C) 296mW	(D) 691mW

6. V visokozmogljivi zvezi z valovno-dolžinskim multipleksom (WDM) najdemo motnjo na valovni dolžini λm=1556nm. Na kateri valovni dolžini λ1=? je prisoten eden do dveh močnih signalov, če je valovna dolžina drugega močnega signala λ2=1555nm? (c0=3∙108m/s)

(A) 1558nm	(B) 1553nm	(C) 1554nm	(D) 1557nm

7. Kolikšna je spektralna svetlost Bf=? [W/Hz.srd.m2] svetleče diode, ki sklaplja svetlobno moč P=10μW v jedro enorodovnega vlakna pri valovni dolžini λ0=1310nm. Svetleča površina diode je večja od jedra vlakna in sveti v pasovni širini Δf=15THz.

(A) 3.89mW/Hz.srd.m2	(B) 389nW/Hz.srd.m2	(C) 389μW/Hz.srd.m2	(D) 4W/Hz.srd.m2

8. Iz linearno polariziranega laserja želimo dobiti krožno polarizirano svetlobo s pomočjo λ/4 ploščice. Slednje NE MOREMO izdelati iz naslednje snovi:

(A) tanka ravna	(B) ostra zanka	(C) tanek listek	(D) kos ravnega
plošča stekla	vlakna G.652	dvolomne sljude	PANDA vlakna

9. Če v mnogorodovnem gradientnem vlaknu G.651 50/125 vzbujamo samo rodove nižjih redov, na primer s sklopom na vir z enorodovnim vlaknom, bo izmerjena modulacijska pasovna širina B' [MHz] v primerjavi z dejansko modulacijsko pasovno širino B:

(A) B'<B	(B) B'≈B	(C) B'>B	(D) B'→0

10. Optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) je silno uporaben merilnik, ki v svoji notranjosti izkorišča naslednjo vrsto vlakenskega sklopnika v vseh različicah,
z enorodovnimi vlakni in z mnogorodovnimi vlakni:

(A) 50/50	(B) 10/90	(C) WDM sklopnik	(D) 1/99

11. Kakovosten laser za analogno kabelsko TV ima vzdolžno koherenčno dolžino l=100m ter niha na enem samem rodu z valovno dolžino λ0=1310nm v praznem prostoru (c0=3∙108m/s). Kolikšna je frekvenčna pasovna širina Δf=? Opisanega laserja?

(A) 30THz	(B) 30kHz	(C) 3.0GHz	(D) 3.0MHz

12. Za izdelavo tiskanih vezij iščemo jedkalo, ki natančno jedka baker ter hkrati ne poškoduje izolirne podlage tiskanega vezja niti zaščitnega premaza (fotolak ali toner). Za jedkanje tiskanih vezij je NEUPORABNA naslednja kemikalija, raztopljena v vodi:

(A) Fe2O3	(B) (CH3)2CO	(C) Na2S2O8	(D) H2O2+HCl

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 21.04.2016

1. Optično pasovno-prepustno frekvenčno sito izdelamo kot večslojno strukturo tankih plasti različnih dielektrikov. Sito je načrtovano za nazivno frekvenco pri pravokotnem vpadu svetlobe θ=0. Pri poševnem vpadu svetlobe θ>0 se frekvenca prepustnega pasu:

(A) zniža	(B) ne spremeni	(C) izgine	(D) zviša

2. Kolikšna je moč presečne točke intermodulacijskega popačenja PIP3=? vlakna dolžine l=1km z jedrom efektivne površine Aeff=70μm2 in nelinearnostjo n2=2.5∙10-20m2/W, če zanemarimo barvno razpršitev in slabljenje vlakna pri λ0=1550nm?

(A) 31.8mW	(B) 13.6mW	(C) 296mW	(D) 691mW

3. V visokozmogljivi zvezi z valovno-dolžinskim multipleksom (WDM) najdemo motnjo na valovni dolžini λm=1556nm. Na kateri valovni dolžini λ1=? je prisoten eden do dveh močnih signalov, če je valovna dolžina drugega močnega signala λ2=1555nm? (c0=3∙108m/s)

(A) 1558nm	(B) 1553nm	(C) 1554nm	(D) 1557nm

4. Kolikšna je spektralna svetlost Bf=? [W/Hz.srd.m2] svetleče diode, ki sklaplja svetlobno moč P=10μW v jedro enorodovnega vlakna pri valovni dolžini λ0=1310nm. Svetleča površina diode je večja od jedra vlakna in sveti v pasovni širini Δf=15THz.

(A) 3.89mW/Hz.srd.m2	(B) 389nW/Hz.srd.m2	(C) 389μW/Hz.srd.m2	(D) 4W/Hz.srd.m2

5. Izračunajte zmogljivost zveze C=?, ki uporablja oddajnik z ozkopasovnim virom na valovni dolžini λ=1550nm in zunanjim ON/OFF modulatorjem. Razdaljo l=40km premošča enorodovno vlakno z D=7ps/nm.km brez kompenzacije barvne razpršitve. (c0=3∙108m/s)

(A) 12.1Gbit/s	(B) 21.1Gbit/s	(C) 42.2Gbit/s	(D) 84.4Gbit/s

6. Iz linearno polariziranega laserja želimo dobiti krožno polarizirano svetlobo s pomočjo λ/4 ploščice. Slednje NE MOREMO izdelati iz naslednje snovi:

(A) tanka ravna	(B) ostra zanka	(C) tanek listek	(D) kos ravnega
plošča stekla	vlakna G.652	dvolomne sljude	PANDA vlakna

7. Če v mnogorodovnem gradientnem vlaknu G.651 50/125 vzbujamo samo rodove nižjih redov, na primer s sklopom na vir z enorodovnim vlaknom, bo izmerjena modulacijska pasovna širina B' [MHz] v primerjavi z dejansko modulacijsko pasovno širino B:

(A) B'<B	(B) B'≈B	(C) B'>B	(D) B'→0

8. Optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) je silno uporaben merilnik, ki v svoji notranjosti izkorišča naslednjo vrsto vlakenskega sklopnika v vseh različicah,
z enorodovnimi vlakni in z mnogorodovnimi vlakni:

(A) 50/50	(B) 10/90	(C) WDM sklopnik	(D) 1/99

9. Kakovosten laser za analogno kabelsko TV ima vzdolžno koherenčno dolžino l=100m ter niha na enem samem rodu z valovno dolžino λ0=1310nm v praznem prostoru (c0=3∙108m/s). Kolikšna je frekvenčna pasovna širina Δf=? Opisanega laserja?

(A) 30THz	(B) 30kHz	(C) 3.0GHz	(D) 3.0MHz

10. Za izdelavo tiskanih vezij iščemo jedkalo, ki natančno jedka baker ter hkrati ne poškoduje izolirne podlage tiskanega vezja niti zaščitnega premaza (fotolak ali toner). Za jedkanje tiskanih vezij je NEUPORABNA naslednja kemikalija, raztopljena v vodi:

(A) Fe2O3	(B) (CH3)2CO	(C) Na2S2O8	(D) H2O2+HCl

11. Kolikšna je najvišja električna poljska jakost EMAX=? v jedru enorodovnega vlakna G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vlakno napajamo s svetlobnim virom, ki v jedro pošilja moč P=25mW pri valovni dolžini λ0=1550nm.

(A) 215kV/m	(B) 607kV/m	(C) 429kV/m	(D) 858kV/m

12. V amorfnem dielektriku (steklu) brez vgrajenega enosmernega električnega polja najprej opazimo naslednjega od navedenih fizikalnih nelinearnih pojavov:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n=αE2	pojav n=αE	pojav n=αE3	n=konst.

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 21.04.2016

1. Kolikšna je spektralna svetlost Bf=? [W/Hz.srd.m2] svetleče diode, ki sklaplja svetlobno moč P=10μW v jedro enorodovnega vlakna pri valovni dolžini λ0=1310nm. Svetleča površina diode je večja od jedra vlakna in sveti v pasovni širini Δf=15THz.

(A) 3.89mW/Hz.srd.m2	(B) 389nW/Hz.srd.m2	(C) 389μW/Hz.srd.m2	(D) 4W/Hz.srd.m2

2. Iz linearno polariziranega laserja želimo dobiti krožno polarizirano svetlobo s pomočjo λ/4 ploščice. Slednje NE MOREMO izdelati iz naslednje snovi:

(A) tanka ravna	(B) ostra zanka	(C) tanek listek	(D) kos ravnega
plošča stekla	vlakna G.652	dvolomne sljude	PANDA vlakna

3. Če v mnogorodovnem gradientnem vlaknu G.651 50/125 vzbujamo samo rodove nižjih redov, na primer s sklopom na vir z enorodovnim vlaknom, bo izmerjena modulacijska pasovna širina B' [MHz] v primerjavi z dejansko modulacijsko pasovno širino B:

(A) B'<B	(B) B'≈B	(C) B'>B	(D) B'→0

4. Optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) je silno uporaben merilnik, ki v svoji notranjosti izkorišča naslednjo vrsto vlakenskega sklopnika v vseh različicah,
z enorodovnimi vlakni in z mnogorodovnimi vlakni:

(A) 50/50	(B) 10/90	(C) WDM sklopnik	(D) 1/99

5. Kakovosten laser za analogno kabelsko TV ima vzdolžno koherenčno dolžino l=100m ter niha na enem samem rodu z valovno dolžino λ0=1310nm v praznem prostoru (c0=3∙108m/s). Kolikšna je frekvenčna pasovna širina Δf=? Opisanega laserja?

(A) 30THz	(B) 30kHz	(C) 3.0GHz	(D) 3.0MHz

6. Za izdelavo tiskanih vezij iščemo jedkalo, ki natančno jedka baker ter hkrati ne poškoduje izolirne podlage tiskanega vezja niti zaščitnega premaza (fotolak ali toner). Za jedkanje tiskanih vezij je NEUPORABNA naslednja kemikalija, raztopljena v vodi:

(A) Fe2O3	(B) (CH3)2CO	(C) Na2S2O8	(D) H2O2+HCl

7. Kolikšna je najvišja električna poljska jakost EMAX=? v jedru enorodovnega vlakna G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vlakno napajamo s svetlobnim virom, ki v jedro pošilja moč P=25mW pri valovni dolžini λ0=1550nm.

(A) 215kV/m	(B) 607kV/m	(C) 429kV/m	(D) 858kV/m

8. V amorfnem dielektriku (steklu) brez vgrajenega enosmernega električnega polja najprej opazimo naslednjega od navedenih fizikalnih nelinearnih pojavov:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n=αE2	pojav n=αE	pojav n=αE3	n=konst.

9. Izračunajte zmogljivost zveze C=?, ki uporablja oddajnik z ozkopasovnim virom na valovni dolžini λ=1550nm in zunanjim ON/OFF modulatorjem. Razdaljo l=40km premošča enorodovno vlakno z D=7ps/nm.km brez kompenzacije barvne razpršitve. (c0=3∙108m/s)

(A) 12.1Gbit/s	(B) 21.1Gbit/s	(C) 42.2Gbit/s	(D) 84.4Gbit/s

10. Optično pasovno-prepustno frekvenčno sito izdelamo kot večslojno strukturo tankih plasti različnih dielektrikov. Sito je načrtovano za nazivno frekvenco pri pravokotnem vpadu svetlobe θ=0. Pri poševnem vpadu svetlobe θ>0 se frekvenca prepustnega pasu:

(A) zniža	(B) ne spremeni	(C) izgine	(D) zviša

11. Kolikšna je moč presečne točke intermodulacijskega popačenja PIP3=? vlakna dolžine l=1km z jedrom efektivne površine Aeff=70μm2 in nelinearnostjo n2=2.5∙10-20m2/W, če zanemarimo barvno razpršitev in slabljenje vlakna pri λ0=1550nm?

(A) 31.8mW	(B) 13.6mW	(C) 296mW	(D) 691mW

12. V visokozmogljivi zvezi z valovno-dolžinskim multipleksom (WDM) najdemo motnjo na valovni dolžini λm=1556nm. Na kateri valovni dolžini λ1=? je prisoten eden do dveh močnih signalov, če je valovna dolžina drugega močnega signala λ2=1555nm? (c0=3∙108m/s)

(A) 1558nm	(B) 1553nm	(C) 1554nm	(D) 1557nm

Priimek in ime:	Elektronski naslov: