3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 20.04.2017

1. V zvezi z enorodovnim svetlobmim vlaknom G.652 optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) NE zazna odbite svetlobe od naslednjega gradnika/pojava:

(A) spoj dveh	(B) Rayleighovo	(C) dober zvar	(D) odboj na
FC-PC konektorjev	sipanje svetlobe	dveh vlaken	koncu zveze

2. Pri kateri svetlobni moči P=? doseže vršna vrednost električnega polja EMAX=2.1MV/m v enorodovnem svetlobnem vlaknu G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vir je linearno-polariziran laser z valovno dolžino λ0=1550nm. (Z0=377Ω)

(A) 1W	(B) 0.5W	(C) 0.25W	(D) 124mW

3. Nelinearni lomni količnik stekla (brez vgrajenega enosmernega električnega) polja razvijemo v potenčno vrsto n=n0+n1∙E+n2∙E2+n3∙E3+... Največji člen vrste je:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n2∙E2	pojav n1∙E	pojav n3∙E3	člen n0

4. Disperzijsko premaknjeno vlakno (DSF) G.653 ima slabljenje a/l=0.5dB/km in efektivno površino jedra Aeff=30μm2. Kolikšna je efektivna dolžina leff=? zelo dolgega vlakna l>>leff za nelinearne pojave, če smemo zanemariti učinek barvne razpršitve?

(A) 8.7km	(B) 15.3km	(C) 21.7km	(D) 54.3km

5. Po svetlobnem vlaknu peljemo dva močna signala z valovnima dolžinama λ1=1550.3nm in λ2=1550.6nm v praznem prostoru. Motnje zaradi nelinearnosti pričakujemo na:

(A) 1550.0nm	(B) 1550.4nm	(C) 1550.2nm	(D) samo na
in 1550.9nm	in 1550.5nm	in 1550.4nm	1550.45nm

6. Pretrgano plastično vlakno s stopničastim lomnim likom in premerom jedra 2a=2mm skušamo pokrpati s kosom podobnega plastičnega vlakna z enako numerično aperturo NA=0.47 ampak manjšim premerom jedra 2a'=1mm. Kolikšno dodatno slabljenje pričakujemo?

(A) 2dB	(B) 3dB	(C) 4dB	(D) 6dB

7. Dogajanje v svetlobnem vlaknu z dvema enakima jedroma opišemo s sodim (sofaznim) rodom in lihim (protifaznim) rodom valovanja. Če osamljeno jedro omogoča razširjanje samo osnovnega rodu HE11, za fazni konstanti rodov sklopljenih jeder velja:

(A) βSODI<βLIHI	(B) βSODI=βLIHI	(C) βSODI>βLIHI	(D) βSODI=-βLIHI

8. Sklopnik iz enorodovnih vlaken dolžine l=20mm deli vpadno moč svetlobe z valovno dolžino λ0=1310nm v razmerju 25/75. Kolikšna je utripna dolžina Λ=? opisanega sklopnika pri nazivni valovni dolžini?

(A) 4cm	(B) 12cm	(C) 8cm	(D) 20cm

9. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? polprevodniškega DFB laserja, ki deluje na osrednji valovni dolžini λ0=1560nm v praznem prostoru? Širina spektralne črte znaša Δf=14MHz v frekvenčnem prostoru. (c0=3∙108m/s)

(A) 3m	(B) 7m	(C) 14m	(D) 21m

10. Konec enorodovnega vlakna G.652 s premerom jedra 2a=9μm pravilno odrežemo pod pravim kotom. Kolikšna je prečna koherenčna dolžina d=? svetlobe, ki izhaja iz odrezanega konca vlakna, če v vlaknu vzbujamo samo osnovni rod HE11 frekvence f=230THz?

(A) ∞	(B) 9μm	(C) 1.3μm	(D) 0

11. Listek sljude ima lomna količnika nx=1.596 za linearno polarizacijo v smeri E=1x∙Ex in ny=1.601 za linearno polarizacijo v smeri E=1y∙Ey. Kolikšna mora biti debelina listka d=?, da se obnaša kot četrtvalovna ploščica za žarek HeNe laserja λ0=633nm? (k=1z∙k)

(A) 99nm	(B) 32μm	(C) 1.6mm	(D) 4.2μm

12. Valovno dolžino ničelne barvne razpršitve D(λ)=0ps/nm.km pomaknemo proti daljšim dolžinam z naslednjim postopkom pri načrtovanju in izdelavi svetlobnega vlakna:

(A) eliptičnim	(B) manjšo	(C) tanjšim	(D) sukanjem
    jedrom	NA	jedrom	preforma

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 20.04.2017

1. Disperzijsko premaknjeno vlakno (DSF) G.653 ima slabljenje a/l=0.5dB/km in efektivno površino jedra Aeff=30μm2. Kolikšna je efektivna dolžina leff=? zelo dolgega vlakna l>>leff za nelinearne pojave, če smemo zanemariti učinek barvne razpršitve?

(A) 8.7km	(B) 15.3km	(C) 21.7km	(D) 54.3km

2. Po svetlobnem vlaknu peljemo dva močna signala z valovnima dolžinama λ1=1550.3nm in λ2=1550.6nm v praznem prostoru. Motnje zaradi nelinearnosti pričakujemo na:

(A) 1550.0nm	(B) 1550.4nm	(C) 1550.2nm	(D) samo na
in 1550.9nm	in 1550.5nm	in 1550.4nm	1550.45nm

3. Pretrgano plastično vlakno s stopničastim lomnim likom in premerom jedra 2a=2mm skušamo pokrpati s kosom podobnega plastičnega vlakna z enako numerično aperturo NA=0.47 ampak manjšim premerom jedra 2a'=1mm. Kolikšno dodatno slabljenje pričakujemo?

(A) 2dB	(B) 3dB	(C) 4dB	(D) 6dB

4. Dogajanje v svetlobnem vlaknu z dvema enakima jedroma opišemo s sodim (sofaznim) rodom in lihim (protifaznim) rodom valovanja. Če osamljeno jedro omogoča razširjanje samo osnovnega rodu HE11, za fazni konstanti rodov sklopljenih jeder velja:

(A) βSODI<βLIHI	(B) βSODI=βLIHI	(C) βSODI>βLIHI	(D) βSODI=-βLIHI

5. Sklopnik iz enorodovnih vlaken dolžine l=20mm deli vpadno moč svetlobe z valovno dolžino λ0=1310nm v razmerju 25/75. Kolikšna je utripna dolžina Λ=? opisanega sklopnika pri nazivni valovni dolžini?

(A) 4cm	(B) 12cm	(C) 8cm	(D) 20cm

6. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? polprevodniškega DFB laserja, ki deluje na osrednji valovni dolžini λ0=1560nm v praznem prostoru? Širina spektralne črte znaša Δf=14MHz v frekvenčnem prostoru. (c0=3∙108m/s)

(A) 3m	(B) 7m	(C) 14m	(D) 21m

7. Konec enorodovnega vlakna G.652 s premerom jedra 2a=9μm pravilno odrežemo pod pravim kotom. Kolikšna je prečna koherenčna dolžina d=? svetlobe, ki izhaja iz odrezanega konca vlakna, če v vlaknu vzbujamo samo osnovni rod HE11 frekvence f=230THz?

(A) ∞	(B) 9μm	(C) 1.3μm	(D) 0

8. Listek sljude ima lomna količnika nx=1.596 za linearno polarizacijo v smeri E=1x∙Ex in ny=1.601 za linearno polarizacijo v smeri E=1y∙Ey. Kolikšna mora biti debelina listka d=?, da se obnaša kot četrtvalovna ploščica za žarek HeNe laserja λ0=633nm? (k=1z∙k)

(A) 99nm	(B) 32μm	(C) 1.6mm	(D) 4.2μm

9. Pri kateri svetlobni moči P=? doseže vršna vrednost električnega polja EMAX=2.1MV/m v enorodovnem svetlobnem vlaknu G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vir je linearno-polariziran laser z valovno dolžino λ0=1550nm. (Z0=377Ω)

(A) 1W	(B) 0.5W	(C) 0.25W	(D) 124mW

10. Valovno dolžino ničelne barvne razpršitve D(λ)=0ps/nm.km pomaknemo proti daljšim dolžinam z naslednjim postopkom pri načrtovanju in izdelavi svetlobnega vlakna:

(A) eliptičnim	(B) manjšo	(C) tanjšim	(D) sukanjem
    jedrom	NA	jedrom	preforma

11. V zvezi z enorodovnim svetlobmim vlaknom G.652 optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) NE zazna odbite svetlobe od naslednjega gradnika/pojava:

(A) spoj dveh	(B) Rayleighovo	(C) dober zvar	(D) odboj na
FC-PC konektorjev	sipanje svetlobe	dveh vlaken	koncu zveze

12. Nelinearni lomni količnik stekla (brez vgrajenega enosmernega električnega) polja razvijemo v potenčno vrsto n=n0+n1∙E+n2∙E2+n3∙E3+... Največji člen vrste je:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n2∙E2	pojav n1∙E	pojav n3∙E3	člen n0

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 20.04.2017

1. Dogajanje v svetlobnem vlaknu z dvema enakima jedroma opišemo s sodim (sofaznim) rodom in lihim (protifaznim) rodom valovanja. Če osamljeno jedro omogoča razširjanje samo osnovnega rodu HE11, za fazni konstanti rodov sklopljenih jeder velja:

(A) βSODI<βLIHI	(B) βSODI=βLIHI	(C) βSODI>βLIHI	(D) βSODI=-βLIHI

2. Sklopnik iz enorodovnih vlaken dolžine l=20mm deli vpadno moč svetlobe z valovno dolžino λ0=1310nm v razmerju 25/75. Kolikšna je utripna dolžina Λ=? opisanega sklopnika pri nazivni valovni dolžini?

(A) 4cm	(B) 12cm	(C) 8cm	(D) 20cm

3. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? polprevodniškega DFB laserja, ki deluje na osrednji valovni dolžini λ0=1560nm v praznem prostoru? Širina spektralne črte znaša Δf=14MHz v frekvenčnem prostoru. (c0=3∙108m/s)

(A) 3m	(B) 7m	(C) 14m	(D) 21m

4. Konec enorodovnega vlakna G.652 s premerom jedra 2a=9μm pravilno odrežemo pod pravim kotom. Kolikšna je prečna koherenčna dolžina d=? svetlobe, ki izhaja iz odrezanega konca vlakna, če v vlaknu vzbujamo samo osnovni rod HE11 frekvence f=230THz?

(A) ∞	(B) 9μm	(C) 1.3μm	(D) 0

5. Listek sljude ima lomna količnika nx=1.596 za linearno polarizacijo v smeri E=1x∙Ex in ny=1.601 za linearno polarizacijo v smeri E=1y∙Ey. Kolikšna mora biti debelina listka d=?, da se obnaša kot četrtvalovna ploščica za žarek HeNe laserja λ0=633nm? (k=1z∙k)

(A) 99nm	(B) 32μm	(C) 1.6mm	(D) 4.2μm

6. Pri kateri svetlobni moči P=? doseže vršna vrednost električnega polja EMAX=2.1MV/m v enorodovnem svetlobnem vlaknu G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vir je linearno-polariziran laser z valovno dolžino λ0=1550nm. (Z0=377Ω)

(A) 1W	(B) 0.5W	(C) 0.25W	(D) 124mW

7. Valovno dolžino ničelne barvne razpršitve D(λ)=0ps/nm.km pomaknemo proti daljšim dolžinam z naslednjim postopkom pri načrtovanju in izdelavi svetlobnega vlakna:

(A) eliptičnim	(B) manjšo	(C) tanjšim	(D) sukanjem
    jedrom	NA	jedrom	preforma

8. V zvezi z enorodovnim svetlobmim vlaknom G.652 optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) NE zazna odbite svetlobe od naslednjega gradnika/pojava:

(A) spoj dveh	(B) Rayleighovo	(C) dober zvar	(D) odboj na
FC-PC konektorjev	sipanje svetlobe	dveh vlaken	koncu zveze

9. Nelinearni lomni količnik stekla (brez vgrajenega enosmernega električnega) polja razvijemo v potenčno vrsto n=n0+n1∙E+n2∙E2+n3∙E3+... Največji člen vrste je:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n2∙E2	pojav n1∙E	pojav n3∙E3	člen n0

10. Disperzijsko premaknjeno vlakno (DSF) G.653 ima slabljenje a/l=0.5dB/km in efektivno površino jedra Aeff=30μm2. Kolikšna je efektivna dolžina leff=? zelo dolgega vlakna l>>leff za nelinearne pojave, če smemo zanemariti učinek barvne razpršitve?

(A) 8.7km	(B) 15.3km	(C) 21.7km	(D) 54.3km

11. Po svetlobnem vlaknu peljemo dva močna signala z valovnima dolžinama λ1=1550.3nm in λ2=1550.6nm v praznem prostoru. Motnje zaradi nelinearnosti pričakujemo na:

(A) 1550.0nm	(B) 1550.4nm	(C) 1550.2nm	(D) samo na
in 1550.9nm	in 1550.5nm	in 1550.4nm	1550.45nm

12. Pretrgano plastično vlakno s stopničastim lomnim likom in premerom jedra 2a=2mm skušamo pokrpati s kosom podobnega plastičnega vlakna z enako numerično aperturo NA=0.47 ampak manjšim premerom jedra 2a'=1mm. Kolikšno dodatno slabljenje pričakujemo?

(A) 2dB	(B) 3dB	(C) 4dB	(D) 6dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 20.04.2017

1. Konec enorodovnega vlakna G.652 s premerom jedra 2a=9μm pravilno odrežemo pod pravim kotom. Kolikšna je prečna koherenčna dolžina d=? svetlobe, ki izhaja iz odrezanega konca vlakna, če v vlaknu vzbujamo samo osnovni rod HE11 frekvence f=230THz?

(A) ∞	(B) 9μm	(C) 1.3μm	(D) 0

2. Listek sljude ima lomna količnika nx=1.596 za linearno polarizacijo v smeri E=1x∙Ex in ny=1.601 za linearno polarizacijo v smeri E=1y∙Ey. Kolikšna mora biti debelina listka d=?, da se obnaša kot četrtvalovna ploščica za žarek HeNe laserja λ0=633nm? (k=1z∙k)

(A) 99nm	(B) 32μm	(C) 1.6mm	(D) 4.2μm

3. Valovno dolžino ničelne barvne razpršitve D(λ)=0ps/nm.km pomaknemo proti daljšim dolžinam z naslednjim postopkom pri načrtovanju in izdelavi svetlobnega vlakna:

(A) eliptičnim	(B) manjšo	(C) tanjšim	(D) sukanjem
    jedrom	NA	jedrom	preforma

4. V zvezi z enorodovnim svetlobmim vlaknom G.652 optični reflektometer v časovnem prostoru (OTDR) NE zazna odbite svetlobe od naslednjega gradnika/pojava:

(A) spoj dveh	(B) Rayleighovo	(C) dober zvar	(D) odboj na
FC-PC konektorjev	sipanje svetlobe	dveh vlaken	koncu zveze

5. Pri kateri svetlobni moči P=? doseže vršna vrednost električnega polja EMAX=2.1MV/m v enorodovnem svetlobnem vlaknu G.652 z efektivno površino Aeff=70μm2 in lomnim količnikom n1=1.463? Vir je linearno-polariziran laser z valovno dolžino λ0=1550nm. (Z0=377Ω)

(A) 1W	(B) 0.5W	(C) 0.25W	(D) 124mW

6. Nelinearni lomni količnik stekla (brez vgrajenega enosmernega električnega) polja razvijemo v potenčno vrsto n=n0+n1∙E+n2∙E2+n3∙E3+... Največji člen vrste je:

(A) Kerrov	(B) Pockelsov	(D) kubni	(D) konstantni
pojav n2∙E2	pojav n1∙E	pojav n3∙E3	člen n0

7. Disperzijsko premaknjeno vlakno (DSF) G.653 ima slabljenje a/l=0.5dB/km in efektivno površino jedra Aeff=30μm2. Kolikšna je efektivna dolžina leff=? zelo dolgega vlakna l>>leff za nelinearne pojave, če smemo zanemariti učinek barvne razpršitve?

(A) 8.7km	(B) 15.3km	(C) 21.7km	(D) 54.3km

8. Po svetlobnem vlaknu peljemo dva močna signala z valovnima dolžinama λ1=1550.3nm in λ2=1550.6nm v praznem prostoru. Motnje zaradi nelinearnosti pričakujemo na:

(A) 1550.0nm	(B) 1550.4nm	(C) 1550.2nm	(D) samo na
in 1550.9nm	in 1550.5nm	in 1550.4nm	1550.45nm

9. Pretrgano plastično vlakno s stopničastim lomnim likom in premerom jedra 2a=2mm skušamo pokrpati s kosom podobnega plastičnega vlakna z enako numerično aperturo NA=0.47 ampak manjšim premerom jedra 2a'=1mm. Kolikšno dodatno slabljenje pričakujemo?

(A) 2dB	(B) 3dB	(C) 4dB	(D) 6dB

10. Dogajanje v svetlobnem vlaknu z dvema enakima jedroma opišemo s sodim (sofaznim) rodom in lihim (protifaznim) rodom valovanja. Če osamljeno jedro omogoča razširjanje samo osnovnega rodu HE11, za fazni konstanti rodov sklopljenih jeder velja:

(A) βSODI<βLIHI	(B) βSODI=βLIHI	(C) βSODI>βLIHI	(D) βSODI=-βLIHI

11. Sklopnik iz enorodovnih vlaken dolžine l=20mm deli vpadno moč svetlobe z valovno dolžino λ0=1310nm v razmerju 25/75. Kolikšna je utripna dolžina Λ=? opisanega sklopnika pri nazivni valovni dolžini?

(A) 4cm	(B) 12cm	(C) 8cm	(D) 20cm

12. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? polprevodniškega DFB laserja, ki deluje na osrednji valovni dolžini λ0=1560nm v praznem prostoru? Širina spektralne črte znaša Δf=14MHz v frekvenčnem prostoru. (c0=3∙108m/s)

(A) 3m	(B) 7m	(C) 14m	(D) 21m

Priimek in ime:	Elektronski naslov: