4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 18.05.2017

1. Radioteleskop sprejema na frekvenci atomarnega vodika f=1420.406MHz. Kolikšna je energija fotona W=?, ki jo pri pripadajočem energijskem prehodu izseva atom vodika? (c0=3•108m/s, h=6.626•10-34Js, Qe=-1.6•10-19As)

(A) 21.1cm	(B) 21.1keV	(C) 9.41pJ	(D) 5.88µeV

2. Fotopomnoževalka je vakuumska cev, ki vsebuje fotokatodo, 8 množilnih elektrod in anodo. Učinkovito množenje elektronov dobimo v primeru, ko uporovni delilnik za napajanje cevi priključimo na vir napetosti:

(A) 1000V	(B) 100V	(C) 10V	(D) 1V

3. Z optičnim spektralnim analizatorjem, ki vsebuje uklonsko mrežico velikosti d=1cm, NE MOREMO razločiti vzdolžnih rodov nihanja naslednjega svetlobnega izvora:

(A) nemoduliran	(B) rdeč HeNe	(C) nemoduliran	(D) nemoduliran
FP laser 1.3μm	laser 632.8nm	DFB laser 1.55μm	FP laser 980nm

4. Polprevodniški laser ima pragovni tok ITH=15mA. Pri toku I1=20mA dobimo izhodno moč P1=1.5mW sklopljeno v jedro enorodovnega vlakna. Kolikšno izhodno moč P2=? pričakujemo pri toku I2=30mA, če zadržujemo čip laserja na konstantni temperaturi T=30°C?

(A) 1.5mW	(B) 3.0mW	(C) 4.5mW	(D) 6mW

5. Kolikšna je dolžina čipa polprevodniškega FP laserja, ki izkorišča odboja na mejah polprevodnik n1=3.7 / zrak n0=1? Ojačanje na enoto dolžine vgrajenega valovoda v čipu laserja znaša G/l=104dB/m pri nazivnem delovnem toku I=30mA skozi PN spoj.

(A) 241μm	(B) 481μm	(C) 963μm	(D) 1.93mm

6. Z ohlajevanjem čipa polprevodniškega laserja s porazdeljeno povratno vezavo DFB lahko frekvenco izhodnega signala v pasu f0=194THz spremenimo:

(A) zvišamo	(B) znižamo	(C) zvišamo	(D) znižamo
za Δf=3THz	za Δf=5THz	za Δf=200GHz	za Δf=400GHz

7. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem nima višjih prečnih rodov. Vzdolžna koherenčna dolžina proizvedene svetlobe znaša d=100μm pri osrednji valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=? izhodne laserske svetlobe?

(A) 17nm	(B) 23mm	(C) 6.7μm	(D) 46nm

8. Kolikšna je največja amplituda električne poljske jakosti E=? v valovodu polprevodniškega optičnega ojačevalnika širine w=5μm in višine h=1μm pri izhodni moči P=+13dBm? Lomni količnik sredice valovoda znaša n=3.7. (c0=3•108m/s, Z0=377Ω)

(A) 1.74MV/m	(B) 3.47MV/m	(C) 451kV/m	(D) 903kV/m

9. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW (InGaAsP) ima naslednje slabe lastnoti (obkrožite NAPAČNO!):

(A) počasen	(B) odvisnost od	(C) nelinearen	(D) odvisnost
odziv τ~10ns	valovne dolžine λ	odziv modulacije	od temperature

10. Akustooptična celica odklanja žarek argonskega laserja λ=514nm s pomočjo Braggovega odboja. Hitrost zvočnega valovanja v steklu znaša v=4.5km/s. Kolikšna je frekvenca krmiljenja modulatorja f=? za odklon žarka α=0.7°?

(A) 11GHz	(B) 3.4MHz	(C) 17MHz	(D) 107MHz

11. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal na N=128 uporabnikov z drevesom vlakenskih sklopnikov 50/50 in pri tem izgubimo a=-23dB signala. Kolikšno je vstavitveno slabljenje posameznega delilnika 50/50 a0=? Vključno z zvari?

(A) 3.01dB	(B) 3.29dB	(C) 3.50dB	(D) 3.92dB

12. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3 in dosega občutljivost UπTE=6V pri λ=1.55μm. Pri kateri krmilni napetosti U=? upade izhodna svetlobna moč (TE) na 25% maksimalne vrednosti P=0.25•PMAX?

(A) 2.0V	(B) 3.0V	(C) 4.0V	(D) 5.0V

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 18.05.2017

1. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem nima višjih prečnih rodov. Vzdolžna koherenčna dolžina proizvedene svetlobe znaša d=100μm pri osrednji valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=? izhodne laserske svetlobe?

(A) 17nm	(B) 23mm	(C) 6.7μm	(D) 46nm

2. Kolikšna je največja amplituda električne poljske jakosti E=? v valovodu polprevodniškega optičnega ojačevalnika širine w=5μm in višine h=1μm pri izhodni moči P=+13dBm? Lomni količnik sredice valovoda znaša n=3.7. (c0=3•108m/s, Z0=377Ω)

(A) 1.74MV/m	(B) 3.47MV/m	(C) 451kV/m	(D) 903kV/m

3. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW (InGaAsP) ima naslednje slabe lastnoti (obkrožite NAPAČNO!):

(A) počasen	(B) odvisnost od	(C) nelinearen	(D) odvisnost
odziv τ~10ns	valovne dolžine λ	odziv modulacije	od temperature

4. Akustooptična celica odklanja žarek argonskega laserja λ=514nm s pomočjo Braggovega odboja. Hitrost zvočnega valovanja v steklu znaša v=4.5km/s. Kolikšna je frekvenca krmiljenja modulatorja f=? za odklon žarka α=0.7°?

(A) 11GHz	(B) 3.4MHz	(C) 17MHz	(D) 107MHz

5. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal na N=128 uporabnikov z drevesom vlakenskih sklopnikov 50/50 in pri tem izgubimo a=-23dB signala. Kolikšno je vstavitveno slabljenje posameznega delilnika 50/50 a0=? Vključno z zvari?

(A) 3.01dB	(B) 3.29dB	(C) 3.50dB	(D) 3.92dB

6. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3 in dosega občutljivost UπTE=6V pri λ=1.55μm. Pri kateri krmilni napetosti U=? upade izhodna svetlobna moč (TE) na 25% maksimalne vrednosti P=0.25•PMAX?

(A) 2.0V	(B) 3.0V	(C) 4.0V	(D) 5.0V

7. Radioteleskop sprejema na frekvenci atomarnega vodika f=1420.406MHz. Kolikšna je energija fotona W=?, ki jo pri pripadajočem energijskem prehodu izseva atom vodika? (c0=3•108m/s, h=6.626•10-34Js, Qe=-1.6•10-19As)

(A) 21.1cm	(B) 21.1keV	(C) 9.41pJ	(D) 5.88µeV

8. Fotopomnoževalka je vakuumska cev, ki vsebuje fotokatodo, 8 množilnih elektrod in anodo. Učinkovito množenje elektronov dobimo v primeru, ko uporovni delilnik za napajanje cevi priključimo na vir napetosti:

(A) 1000V	(B) 100V	(C) 10V	(D) 1V

9. Z optičnim spektralnim analizatorjem, ki vsebuje uklonsko mrežico velikosti d=1cm, NE MOREMO razločiti vzdolžnih rodov nihanja naslednjega svetlobnega izvora:

(A) nemoduliran	(B) rdeč HeNe	(C) nemoduliran	(D) nemoduliran
FP laser 1.3μm	laser 632.8nm	DFB laser 1.55μm	FP laser 980nm

10. Polprevodniški laser ima pragovni tok ITH=15mA. Pri toku I1=20mA dobimo izhodno moč P1=1.5mW sklopljeno v jedro enorodovnega vlakna. Kolikšno izhodno moč P2=? pričakujemo pri toku I2=30mA, če zadržujemo čip laserja na konstantni temperaturi T=30°C?

(A) 1.5mW	(B) 3.0mW	(C) 4.5mW	(D) 6mW

11. Kolikšna je dolžina čipa polprevodniškega FP laserja, ki izkorišča odboja na mejah polprevodnik n1=3.7 / zrak n0=1? Ojačanje na enoto dolžine vgrajenega valovoda v čipu laserja znaša G/l=104dB/m pri nazivnem delovnem toku I=30mA skozi PN spoj.

(A) 241μm	(B) 481μm	(C) 963μm	(D) 1.93mm

12. Z ohlajevanjem čipa polprevodniškega laserja s porazdeljeno povratno vezavo DFB lahko frekvenco izhodnega signala v pasu f0=194THz spremenimo:

(A) zvišamo	(B) znižamo	(C) zvišamo	(D) znižamo
za Δf=3THz	za Δf=5THz	za Δf=200GHz	za Δf=400GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 18.05.2017

1. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal na N=128 uporabnikov z drevesom vlakenskih sklopnikov 50/50 in pri tem izgubimo a=-23dB signala. Kolikšno je vstavitveno slabljenje posameznega delilnika 50/50 a0=? Vključno z zvari?

(A) 3.01dB	(B) 3.29dB	(C) 3.50dB	(D) 3.92dB

2. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3 in dosega občutljivost UπTE=6V pri λ=1.55μm. Pri kateri krmilni napetosti U=? upade izhodna svetlobna moč (TE) na 25% maksimalne vrednosti P=0.25•PMAX?

(A) 2.0V	(B) 3.0V	(C) 4.0V	(D) 5.0V

3. Radioteleskop sprejema na frekvenci atomarnega vodika f=1420.406MHz. Kolikšna je energija fotona W=?, ki jo pri pripadajočem energijskem prehodu izseva atom vodika? (c0=3•108m/s, h=6.626•10-34Js, Qe=-1.6•10-19As)

(A) 21.1cm	(B) 21.1keV	(C) 9.41pJ	(D) 5.88µeV

4. Fotopomnoževalka je vakuumska cev, ki vsebuje fotokatodo, 8 množilnih elektrod in anodo. Učinkovito množenje elektronov dobimo v primeru, ko uporovni delilnik za napajanje cevi priključimo na vir napetosti:

(A) 1000V	(B) 100V	(C) 10V	(D) 1V

5. Z optičnim spektralnim analizatorjem, ki vsebuje uklonsko mrežico velikosti d=1cm, NE MOREMO razločiti vzdolžnih rodov nihanja naslednjega svetlobnega izvora:

(A) nemoduliran	(B) rdeč HeNe	(C) nemoduliran	(D) nemoduliran
FP laser 1.3μm	laser 632.8nm	DFB laser 1.55μm	FP laser 980nm

6. Polprevodniški laser ima pragovni tok ITH=15mA. Pri toku I1=20mA dobimo izhodno moč P1=1.5mW sklopljeno v jedro enorodovnega vlakna. Kolikšno izhodno moč P2=? pričakujemo pri toku I2=30mA, če zadržujemo čip laserja na konstantni temperaturi T=30°C?

(A) 1.5mW	(B) 3.0mW	(C) 4.5mW	(D) 6mW

7. Kolikšna je dolžina čipa polprevodniškega FP laserja, ki izkorišča odboja na mejah polprevodnik n1=3.7 / zrak n0=1? Ojačanje na enoto dolžine vgrajenega valovoda v čipu laserja znaša G/l=104dB/m pri nazivnem delovnem toku I=30mA skozi PN spoj.

(A) 241μm	(B) 481μm	(C) 963μm	(D) 1.93mm

8. Z ohlajevanjem čipa polprevodniškega laserja s porazdeljeno povratno vezavo DFB lahko frekvenco izhodnega signala v pasu f0=194THz spremenimo:

(A) zvišamo	(B) znižamo	(C) zvišamo	(D) znižamo
za Δf=3THz	za Δf=5THz	za Δf=200GHz	za Δf=400GHz

9. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem nima višjih prečnih rodov. Vzdolžna koherenčna dolžina proizvedene svetlobe znaša d=100μm pri osrednji valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=? izhodne laserske svetlobe?

(A) 17nm	(B) 23mm	(C) 6.7μm	(D) 46nm

10. Kolikšna je največja amplituda električne poljske jakosti E=? v valovodu polprevodniškega optičnega ojačevalnika širine w=5μm in višine h=1μm pri izhodni moči P=+13dBm? Lomni količnik sredice valovoda znaša n=3.7. (c0=3•108m/s, Z0=377Ω)

(A) 1.74MV/m	(B) 3.47MV/m	(C) 451kV/m	(D) 903kV/m

11. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW (InGaAsP) ima naslednje slabe lastnoti (obkrožite NAPAČNO!):

(A) počasen	(B) odvisnost od	(C) nelinearen	(D) odvisnost
odziv τ~10ns	valovne dolžine λ	odziv modulacije	od temperature

12. Akustooptična celica odklanja žarek argonskega laserja λ=514nm s pomočjo Braggovega odboja. Hitrost zvočnega valovanja v steklu znaša v=4.5km/s. Kolikšna je frekvenca krmiljenja modulatorja f=? za odklon žarka α=0.7°?

(A) 11GHz	(B) 3.4MHz	(C) 17MHz	(D) 107MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 18.05.2017

1. Akustooptična celica odklanja žarek argonskega laserja λ=514nm s pomočjo Braggovega odboja. Hitrost zvočnega valovanja v steklu znaša v=4.5km/s. Kolikšna je frekvenca krmiljenja modulatorja f=? za odklon žarka α=0.7°?

(A) 11GHz	(B) 3.4MHz	(C) 17MHz	(D) 107MHz

2. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal na N=128 uporabnikov z drevesom vlakenskih sklopnikov 50/50 in pri tem izgubimo a=-23dB signala. Kolikšno je vstavitveno slabljenje posameznega delilnika 50/50 a0=? Vključno z zvari?

(A) 3.01dB	(B) 3.29dB	(C) 3.50dB	(D) 3.92dB

3. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3 in dosega občutljivost UπTE=6V pri λ=1.55μm. Pri kateri krmilni napetosti U=? upade izhodna svetlobna moč (TE) na 25% maksimalne vrednosti P=0.25•PMAX?

(A) 2.0V	(B) 3.0V	(C) 4.0V	(D) 5.0V

4. Radioteleskop sprejema na frekvenci atomarnega vodika f=1420.406MHz. Kolikšna je energija fotona W=?, ki jo pri pripadajočem energijskem prehodu izseva atom vodika? (c0=3•108m/s, h=6.626•10-34Js, Qe=-1.6•10-19As)

(A) 21.1cm	(B) 21.1keV	(C) 9.41pJ	(D) 5.88µeV

5. Fotopomnoževalka je vakuumska cev, ki vsebuje fotokatodo, 8 množilnih elektrod in anodo. Učinkovito množenje elektronov dobimo v primeru, ko uporovni delilnik za napajanje cevi priključimo na vir napetosti:

(A) 1000V	(B) 100V	(C) 10V	(D) 1V

6. Z optičnim spektralnim analizatorjem, ki vsebuje uklonsko mrežico velikosti d=1cm, NE MOREMO razločiti vzdolžnih rodov nihanja naslednjega svetlobnega izvora:

(A) nemoduliran	(B) rdeč HeNe	(C) nemoduliran	(D) nemoduliran
FP laser 1.3μm	laser 632.8nm	DFB laser 1.55μm	FP laser 980nm

7. Polprevodniški laser ima pragovni tok ITH=15mA. Pri toku I1=20mA dobimo izhodno moč P1=1.5mW sklopljeno v jedro enorodovnega vlakna. Kolikšno izhodno moč P2=? pričakujemo pri toku I2=30mA, če zadržujemo čip laserja na konstantni temperaturi T=30°C?

(A) 1.5mW	(B) 3.0mW	(C) 4.5mW	(D) 6mW

8. Kolikšna je dolžina čipa polprevodniškega FP laserja, ki izkorišča odboja na mejah polprevodnik n1=3.7 / zrak n0=1? Ojačanje na enoto dolžine vgrajenega valovoda v čipu laserja znaša G/l=104dB/m pri nazivnem delovnem toku I=30mA skozi PN spoj.

(A) 241μm	(B) 481μm	(C) 963μm	(D) 1.93mm

9. Z ohlajevanjem čipa polprevodniškega laserja s porazdeljeno povratno vezavo DFB lahko frekvenco izhodnega signala v pasu f0=194THz spremenimo:

(A) zvišamo	(B) znižamo	(C) zvišamo	(D) znižamo
za Δf=3THz	za Δf=5THz	za Δf=200GHz	za Δf=400GHz

10. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem nima višjih prečnih rodov. Vzdolžna koherenčna dolžina proizvedene svetlobe znaša d=100μm pri osrednji valovni dolžini λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=? izhodne laserske svetlobe?

(A) 17nm	(B) 23mm	(C) 6.7μm	(D) 46nm

11. Kolikšna je največja amplituda električne poljske jakosti E=? v valovodu polprevodniškega optičnega ojačevalnika širine w=5μm in višine h=1μm pri izhodni moči P=+13dBm? Lomni količnik sredice valovoda znaša n=3.7. (c0=3•108m/s, Z0=377Ω)

(A) 1.74MV/m	(B) 3.47MV/m	(C) 451kV/m	(D) 903kV/m

12. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW (InGaAsP) ima naslednje slabe lastnoti (obkrožite NAPAČNO!):

(A) počasen	(B) odvisnost od	(C) nelinearen	(D) odvisnost
odziv τ~10ns	valovne dolžine λ	odziv modulacije	od temperature

Priimek in ime:	Elektronski naslov: